主管部门预审意见： （ 盖 章 ） 经办人： 年 月 日

县级环境保护主管部门审批（审查）意见： 同意福建明溪宇晖硅材料有限公司高纯靶材硅粉末及3N高纯硅建设项目〔建设地点为福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村（原宏明电化厂内）,建设内容和规模为年产200吨靶材专用高纯硅粉末和900吨3N高纯硅〕环境影响评价报告结论意见，建设单位的建设项目（地点、规模、工艺）应按报告表要求实施不得变更，在建设项目实施过程中应做好以下环境保护工作： 一、按照该报告表落实各项环保对策、措施、建议。环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 二、项目在设计、施工和运营中，应落实环评报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，重点做好以下工作： （一）废水 运营期，生活污水经化粪池处理后农用，不外排；生产废水经收集后排入厂区“絮凝沉淀+中和”工艺的污水处理站处理后回用于中频炉冷却用水。 （二）废气 1、项目投料粉尘经收集后引至布袋除尘器净化处理，处理达标后粉尘经15m高排气筒排放。 2、项目破碎粉尘经收集后引至布袋除尘器净化处理，处理达标后粉尘经15m高排气筒排放。 3、项目酸洗废气和酸稀释废气经集气罩收集后经碱液喷淋塔处理后通过15m高排气筒排放。 4、运营期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。 （三）噪声 运营期，厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 固体废物 1、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 2、生活垃圾统一收集后委托环卫部门清运处理；熔炼炉炉渣、污水处理站污泥、布袋除尘器收集粉尘可外售或回用生产；废酸、废气处理废碱液、化学品包装物等危险废物由有资质单位进行处理。 （五）、其他 建立严格的环境与安全管理体制，制订完善的环境规章制度。加强污染防治设施运行管理和维护保养，完善运行台账记录，建立企业环保档案。加强清洁生产管理和员工素质培训，实施长效管理。规范化排污口建设并设立标志牌，建设足够容积的应急池，落实报告表中提出的监测计划，确保污染物稳定达标排放。 三、加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。 四、污染物年排放总量控制指标如下： 项目产生废水经厂区污水处理站处理后回用于中频炉冷却用水，无废水总量控制指标。废气中总量控制指标为：颗粒物≤0.023t/a，HCl≤0.0041t/a。 五、项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收合格后方可投入生产或者使用。 六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 七、项目日常环境监管由明溪县环境监察大队负责。 （盖章） 经办人： 审核人： 签发人： 年 月 日