福建省建设项目环境影响

报   告   表

(适用于工业型建设项目)

| 项 目 名 称 | 明兴建筑材料厂技改升级项目 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章) | 福建省明溪县明兴建筑材料厂 |
| 法 人 代 表 | 李德明 |
| (盖章或签字) |  |
| 联 系 人 | 李德明 |
| 联 系 电 话 | 13850896556 |
| 邮 政 编 码 | 365201 |

| 环保部门填写 | 收到报告表日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

福 建 省 环 境 保 护 局 制

填  表  说  明

1、本表适用于可能对环境造成轻度影响的工业型建设项目。

2、本表应附以下附件、附图

附件1  委托书

附件2  建设单位营业执照

附件3  备案表

附件4  建设单位法人代表身份证

附件5  原工程环保违规备案

附件6  租赁合同

附件7  关于福建省明溪县明兴建筑材料厂用地情况说明

附件8  福建省明溪县明兴建筑材料厂土地利用现状图

附件9  检测报告

3、如果本报告表不能说明项目产生的污染对环境造成的影响，应进行专项评价。由环境保护行政主管部门根据建设项目特点和当地环境特征，确定选择下列1-2项进行专项评价。

（1）大气环境影响专项评价

（2）水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

（3）生态环境影响专项评价

（4）噪声环境影响专项评价

（5）固体废物环境影响专项评价

专项评价工作应按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

4、本表一式五份，报送件不得复印，经环境保护行政主管部门审查批准后分送有关单位。

# 1 项目基本情况

| 项目名称 | 明兴建筑材料厂技改升级项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 福建省明溪县明兴建筑材料厂 |
| 建设地点 | 三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村140号 |
| 建设依据 | 闽经信备[2018]G080007号 | 主管部门 | 明溪县经济和信息化局 |
| 建设性质 | 改建 | 行业代码 | C3031 粘土砖瓦及建筑砌砖制造 |
| 工程规模 | 建设厂房面积13000平方米、办公室和员工宿舍1500平方米、配电房12平方米等 | 总规模 | 年产3500万块烧结页岩多孔砖 |
| 总投资 | 2000万元 | 环保投资 | 108万元 |
| 主 要 产 品 产 量 及 原 辅 材 料 消 耗 |
| 主要产品 名称 | 主要产品产量（规模） | 主要原辅 材料名称 | 主要原辅材 料现状用量 | 主要原辅材 料新增用量 | 主要原辅材料预计总用量 |
| 烧结页岩多孔砖 | 3500万块 | 页岩及工地弃土 | 43200t/a | 4050t/a | 47250t/a |
|  |  | 煤粉及煤矸石 | 14400t/a | 1350t/a | 15750t/a |
| 主 要 能 源 及 水 资 源 消 耗 |
| 名称 | 现状用量 | 新增用量 | 预计总用量 |
| 水（吨/年） | 4790 | 6659 | 11449 |
| 电（kwh/年） | 20万 | 10万 | 30万 |

# 2 项目由来

福建省明溪县明兴建筑材料厂位于福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村140号，主要从事烧结页岩多孔砖的制造、销售。建设单位于2017年1月委托福建通和环境保护有限公司编制了《年产3200万块页岩烧结砖项目环保违规备案表》并报送明溪县环保局登记。

建设单位拟于2019年05月对项目进行提升改造，目前已取得明溪县经济和信息化局对项目的备案证明，编号为闽经信备[2018]G080007号（见附件3）。将原有的24门轮窑拆除，建设断面4.6m的隧道窑，改进原生产工艺流程，拟建成后项目年产3500万块烧结页岩多孔砖。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》“十九、非金属矿物制品业—51石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，本项目应编制环境影响报告表，详见表2-1。

福建省明溪县明兴建筑材料厂于2019年2月委托本环评单位编制建设项目环境影响报告表。本单位接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成了本报告表的编制，为环境管理提供依据。

表2-1  建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

| 环评类别 项目类别 | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 十九、非金属矿物制品业 |
| 51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造 | / | 全部 | / |

# 3 当地社会、经济、环境简述

## 3.1 自然环境概况

### 3.1.1 地理位置

明溪县位于福建省西北部，武夷山的东西延伸动脉，东经116°47′-117°35′，北纬26°08′-26°39′之间。东邻三明市三元区、梅列区和沙县，南毗永安，西接清流、宁化，北接将乐、泰宁、建宁，东西长78km，南北宽58kn，总面积1704km2。

本项目位于福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村140号，其北侧、东北侧及西侧均为山林地，东侧一座废弃厂房，南侧临006乡道。距项目最近敏感点为东北侧约112m处的瀚溪村，项目地理位置图见附图1，周边环境关系示意图见附图2。

### 3.1.2 地形地貌

明溪县地质结构属于建瓯——上杭华厦系隆起带中段,经多期多次侵入的火成岩的造山运动，褶皱断裂发育的构造骨架。北部的枫溪、西北部的夏坊及盖洋，以前震旦系时期及燕山晚期的变质岩及岩浆岩为主；盖洋的东南部、城关、瀚仙主要以第四纪土堆积母质及燕山早期的岩浆岩及二迭系第三系的沉积岩和火山喷岩为主，构造复杂；东南部为燕山早、晚期的岩浆岩。

明溪县为武夷山系的陇西山脉，属山地丘陵地带，地势起伏，山间盆地错落其中，东北、西北多峻岭，地势较高，东南、西南山峦起伏，地势较低。海拔多在300～800m 之间，千米以上高峰有25座，以盖洋镇的仙水岩海拔1561m为最高，东部、西部800m 以上高山居多，整个地势呈高～低～高～低波浪状。地貌以流水地貌为主，岩溶地貌，火山地貌并存，构造侵蚀山地，山体雄伟，峰峦叠嶂，山地丘陵面积宽阔，山间盆地狭窄，地切割强烈，沟谷多呈“V”字形。

### 3.1.3 气候气象

明溪县属亚热带海洋性季风气候，年平均气温18.3℃，年平均降雨量1794.8mm，年平均无霜期261d，气候温和，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，光照充足。

- 风

根据气象局提供的从1978年至2007年的统计资料表明，明溪县城区的多年平均风速为1.1m/s，年平均风速最大出现在1978年，年平均风速为1.5m/s，最低出现在 2003年，为0.7m/s。日最大风速为17m/s，出现在1988年3月15日。全年，除以静风为主以外，以W风为主。

- 温度

根据明溪县气象局提供的30年气象资料可知：明溪县近年来平均气温17.3～19.3℃，一月份的平均气温5.1～10.3℃，七月平均气温25.4～29.3℃。 1978～2007 年极端最高气温：39.6℃，出现在2003年8月2日，极端最低气温：-8.8℃，出现在1999年12月23日。年平均无霜期261天。

- 相对湿度

多年平均相对湿度为82%。最小为7月及10～12月的80%，最大为3、5、6月的 85%，年较差为5%。

- 降水

明溪县多年平均降水量约1794.8mm，降水极值为2582.6mm，出现在1997年。降雨量随着海拔高度的升高而增大，300m以下地区为1600mm左右，300～500m地区为1700～1750mm，500m～700m地区为1750mm～1900mm，800m以上超过2000mm以上。因地形的差异，高而平的台地紫云与大山脉迎东南风坡的枫溪相比，海拔高而降雨量反而少。地处背风坡下狭谷中的坪地年降雨量比同高度地区要少3成，是全降雨量最少雨区。

### 3.1.4 水文状况

明溪境内溪网密布，单独流出县境的溪流有20条，分别进入相邻的有8个县，总流域88.4%在境内。 从发源地至县界河口，最大河长48.35公里，最小河长不足5 公里。流域面积在50平方公里以上的河流有16条，其中50～99平方公里的7条，100～199平方公里的2条，200～299平方公里的4条，300～499平方公里的1条，500平方公里以上的干流有2条，河段总长仅12.6公里。全县多年平均水资源总量约为16.26亿立方米（未计入2.25亿立方米客水），平均每平方公里相应产水量95.41万立方米，1990年人均水资源为13700立方米，亩均水资源为9100立方米。水资源各项指标均高于全国(全国人均水量和亩均水量分别为2700立方米和1755立方米)和全省(全省人均水量和亩均水量分别为4520立方米和5850立方米)平均水平。全县有两个水系：1、沙溪水系：有瀚仙溪、渔塘溪、夏阳溪、黄沙 溪、富口溪、胡贡溪等 6 条。2、富屯溪水系：有姜坊溪、城岚溪、温庄溪、雷西溪、青瑶溪、画桥溪、盖洋溪、角溪、中溪、夏坊溪等 10 条。

项目周边水系为瀚仙溪，系渔塘溪支流。渔塘溪，俗称日月溪，为明溪县内第三大河流，发源于 城关乡狮窠村的五通垇附近，流经狮窠、城关、廷坊、石珩、碧州、沙溪、永溪 等地，在梓口坊村汇入黄沙溪，流域面积311.1km2，河长40km。多年平均径流量2.83733亿m³。

## 3.2 社会环境经济概况

明溪县共有户籍人口11.54万人，其中非农业人口2.98万人。耕地面积178462.37亩，水域面积28262.3亩县人民政府驻雪峰镇，全县辖4个镇、5个乡：雪峰镇、盖洋镇、胡坊镇、翰仙镇、城关乡、沙溪乡、夏阳乡、枫溪乡、夏坊乡。

2017年，全县完成地区生产总值70.02亿元，增长8.5%；固定资产投资107.44亿元，增长18%；规模以上工业增加值31.19亿元，增长7.6%；地方一般公共财政预算收入2.97亿元，增长5%；外贸出口9.1亿元，增长6.8%；实际利用外资1133万美元，增长6%；社会消费品零售总额17.28亿元，增长12%；城镇居民人均可支配收入27730元，增长8.5%；农村居民人均可支配收入14018元，增长9%。

## 3.3 环境功能区划及质量标准

### 3.3.1 水环境功能区划及质量标准

项目周边水域为瀚仙溪，系渔塘溪支流，根据《福建省水（环境）功能区划》及《三明市地表水环境功能区划方案及编制说明》，渔塘溪主要环境功能为工业用水， 水域环境功能为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水体。水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体数值详见表3.3-1。

表3.3-1  地表水环境质量标准 (摘录)

| 项目 标准分级 | pH | BOD5 | 氨氮 | COD | 高锰酸盐指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6~9 | ≤4mg/L | ≤1.0mg/L | ≤20mg/L | ≤6mg/L |

### 3.3.2 大气环境功能区划及质量标准

根据三明市人民政府明政（2000）文32号《三明市人民政府同意三明市地表水环境和空气质量功能类别区划方案及达标工作方案的批复》，本项目所在区域为二类环境空气功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。具体数值详见表3.3-2。

表3.3-2  污染物浓度限值 (摘录)

| 污染物名称 | 浓度限值(mg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
|  | 年平均 | 24h平均 | 小时平均 |  |
| SO2 | 0.06 | 0.15 | 0.50 | GB3095-2012 《环境空气质量标准》 |
| NO2 | 0.04 | 0.08 | 0.2 |  |
| PM10 | 0.07 | 0.15 | / |  |
| TSP | 0.20 | 0.30 | / |  |

### 3.3.3 声环境功能区划及质量标准

项目所在地属于“居住、商业、工业”混杂区，声功能区划类别为2类功能区，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，项目声环境质量标准见表3.3-3。

表3.3-3  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 类别 | 适用区域 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 | 康复疗养区等特别需要安静的区域 | 50 | 40 |
| 1类 | 居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公等需要保持安静的区域 | 55 | 45 |
| 2类 | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域 | 60 | 50 |
| 3类 | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域 | 65 | 55 |
| 4类 | 4a类 | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 铁路干线两侧区域 | 70 | 60 |

## 3.4 污染物排放标准

### 3.4.1施工期

项目拟新建断面为4.6m的隧道窑，办公宿舍楼、配电房、值班室等，项目施工期间污染物排放标准如下所示：

（1）废水排放标准

本项目施工期产生的废水主要是施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。施工废水大多为设备清洗废水，经隔油、沉淀处理后回用于施工生产及洒水降尘，不外排；施工人员住在项目原有的宿舍楼，生活污水依托项目原有化粪池进行处理后用于周边山林地灌溉，不外排。

- 废气排放标准

项目施工期间的大气污染物主要为施工扬尘，施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准，即颗粒物无组织周界外浓度最高点≤1.0mg/m3。

（3）噪声排放标准

项目施工期厂界噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，详见表3.4-1。

表3.4-1  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011）（摘录）单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

### 3.4.2运营期

- 废水排放标准

项目生产过程中无废水产生，运营期废水主要为职工产生的生活污水，生活污水经厂区内设置于新建办公宿舍楼北侧的化粪池处理后，用于周边山林地的灌溉。化粪池出水水质参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准，具体数值详见表3.4-2。

表3.4-2  污水执行标准一览表  单位：mg/L(pH为无量纲)

| 污染物名称 排放限值 | pH | COD | BOD5 | SS | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | / | mg/L | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准 |
| 数值 | 5.5-8.5 | 200 | 100 | 100 |  |

- 废气排放标准

项目产生的废气主要有页岩破碎、细筛等工序产生的无组织排放的粉尘及隧道窑产生的废气，无组织粉尘排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3的标准，即企业边界总悬浮颗粒物≤1.0mg/m3；炉窑废气中粉尘、SO2及NOX的排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2的标准，即颗粒物浓度≤30mg/m3，SO2≤300mg/m3，NO2≤200mg/m3。烟气林格曼黑度参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准执行，即烟气林格曼黑度≤1级。具体数值详见表3.4-3。

表3.4-3  项目污染物排放执行标准

| 污染物 | 排放限值 | 排放标准 |
| --- | --- | --- |
| 黑度 | ≤1级 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准 |
| 颗粒物 | ≤30mg/m3 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2的标准 |
| SO2 | ≤300mg/m3 |  |
| NO2 | ≤200mg/m3 |  |
| 总悬浮颗粒物 | ≤1.0mg/m3（企业边界浓度限值） | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3的标准 |

（3）噪声排放标准

项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，详见表3.4-4。

表3.4-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（摘录）

| 时 段 边界外声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 | dB(A) |

（4）固体废物

一般工业固体废物贮存、处置参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）设置，相关修改内容参考执行《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》（环境保护部公告2013年第36号）。

## 3.5 环境质量现状

### 3.5.1 水环境质量

项目周边水系为渔塘溪，根据明溪县环境监测站于2017年4月对渔塘水质的监测报表，渔塘溪水质情况见表3.5-1。

表3.5-1  渔塘溪水质监测报表（单位：mg/L，pH除外）

| 监测点位 | 断面水深 | 水温（℃） | pH | DO | 高锰酸钾指数 | BOD5 | 氨氮 | 总磷 | 氟化物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王桥 | 1.00 | 19.5 | 7.88 | 8.55 | 1.78 | 2.38 | 0.126 | 0.067 | 0.29 | 0.01 |
| 雪峰桥 | 1.00 | 19.4 | 7.93 | 8.34 | 1.95 | 3.21 | 0.704 | 0.095 | 0.26 | 0.03 |
| 瀚仙桥 | 2.00 | 18.6 | 8.13 | 8.49 | 1.91 | 3.36 | 0.376 | 0.086 | 0.39 | 0.02 |

根据监测结果显示，各监测断面 pH、溶解氧、高锰酸钾指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类、氟化物监测指标的最大值均符合《地表水环境指标标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，水质整体较好。

### 3.5.2 大气环境质量

根据三明市明溪县生态环境局发布的明溪县2019年2月环境空气质量监测结果显示，明溪县2019年2月环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准。具体详见下图3.5-1。

图3.5-1  明溪县2019年2月环境空气质量监测结果

### 3.5.3 声环境质量

为了解周边声环境现状，建设单位委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于2019年3月19日对本项目所在区域环境噪声值进行监测，噪声监测点位图见附图6，监测结果见表3.5-2。

表3.5-2  噪声现状监测结果

| 检测日期 | 测点编号 | 点位位置 | 昼间Leq，dB(A) | 夜间Leq，dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测结果 | 检测结果 |
| 2019.3.19 | N1 | 项目北侧边界外1m | 49.1 | 42.3 |
|  | N2 | 项目东北侧边界外1m | 51.3 | 44.2 |
|  | N3 | 项目南侧边界外1m | 53.5 | 44.5 |
|  | N4 | 项目西侧边界外1m | 46.6 | 42.2 |

根据监测结果显示，项目区域声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准即昼间≤60dB，夜间≤50dB。

## 3.6 主要环境保护目标

### 3.6.1 主要环境问题

本项目其产生的主要环境问题如下：

- 项目施工期及运营期产生的废气对周边大气环境的影响；

- 项目施工期产生的施工噪声和运营期各设备运行时产生的噪声对周边声环境的影响；

（3）项目施工期及运营期产生的固体废物对周边环境的影响。

### 3.6.2 环境保护目标

本项目周边主要环境保护目标见表3.6-1。

表3.6-1  环境保护目标

| 序号 | 环境 要素 | 保护目标 | 距污染源方位及距离 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 与厂界距离（m） | 规模 |  |
| 1 | 环境 空气、 噪声 | 瀚溪村居民区 | 东北 | 112 | 308户/1176人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 2 | 地表水 | 瀚仙溪 | 西南 | 2313 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

# 4工程分析

## 4.1 原工程回顾

项目于2007年10月建成并投产，原先未进行环保审批手续的办理，后于2017年1月委托福建通和环境保护有限公司编制《年产3200万块页岩烧结砖项目环保违规备案表》并报送明溪县环保局登记。

目前，因原设备24门轮窑生产能力较落后，产生污染较大，故项目拆除原轮窑，拟新建一断面为4.6m的隧道窑，改进原生产工艺流程，并新增一栋办公宿舍楼，一座配电房及一座值班室。原工程基本情况及环保审批手续办理情况见表4.1-1。

表4.1-1  原工程基本情况及环保审批手续办理情况

| 建设项目名称 | 年产3200万块页岩烧结砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 福建省明溪县明兴建筑材料厂 |
| 建设地点 | 三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村 |
| 原环评产品及规模 | 年产3200万块页岩烧结砖 |
| 总占地面积 | 厂区占地面积43亩 |
| 总建筑面积 | 建筑面积5630m2 |
| 环保违规备案表编制时间 | 2017.01 |
| 环保违规备案表编制单位 | 福建通和环境保护有限公司 |
| 环保违规备案表报送部门 | 明溪县环保局 |

### 4.1.1 原工程概况

项目名称：年产3200万块页岩烧结砖项目

建设单位：福建省明溪县明兴建筑材料厂

建设地点：福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村

总 投 资：500万元

建设规模：总占地面积43亩，建筑面积5630m2

生产规模：年产页岩烧结砖3200万块

主要建设内容：建设有砖窑棚、生产车间、原料堆场、陈化区及成品堆放区等

生产定员：职工人数30人，其中15人住厂

工作制度：单班制，每班12小时，年工作300天

### 4.1.2 原工程主要原辅材料及能源消耗定额

主要原辅材料及能源消耗见下表4.1-2。

表4.1-2 原辅材料用量及能源消耗一览表

| 原、辅材料名称 | 年耗量 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页岩 | 43200t | 外购 | 车辆运输 |
| 粉煤灰及煤渣 | 14400t | 外购 | 车辆运输 |

### 4.1.3 原工程项目主要生产设备

项目技改前主要生产设备见表4.1-3。

表4.1-3  项目主要设备清单一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给料机 | 1台 | / |
| 2 | 加煤机 | 1台 | / |
| 3 | 破碎机 | 1台 | / |
| 4 | 搅拌机 | 1台 | / |
| 5 | 挤出机 | 1台 | / |
| 6 | 鼓风机 | 1台 | 风量45406m3/h |
| 7 | 水膜除尘设备 | 1套 | 15m高排气筒 |
| 8 | 装载机 | 1辆 | / |
| 9 | 轮窑 | 1套 | 24门 |

### 4.1.4 原工程生产工艺流程及产污节点

原工程工艺流程与产污环节见图4.1-1。

图4.1-1  原工程工艺流程及产污环节示意图

工艺流程说明：

项目采用页岩和粉煤灰或煤渣为原料，按比例混合并破碎，并加水搅拌；接着进入挤砖机挤出成型，由人工将砖坯在轮窑内码整齐，接着开始焙烧，采用内燃烧砖工艺，热源来自砖坯内燃料；焙烧完成后冷却即为成品。

产污环节分析：

废水：生产过程无生产废水产生，主要废水为生活废水；

废气：焙烧废气、破碎筛分粉尘、运输扬尘；

噪声：生产设备运行噪声；

固废：生活垃圾、废砖坯与不合格产品、水膜除尘渣。

### 4.1.5 原工程污染源及环保措施情况

（1）废水

原工程用水主要有制砖用水、水膜除尘设备用水、喷淋用水及生活用水。其中砖坯中水份以水蒸汽形式在焙烧工序中挥发，无废水产生；水膜除尘设备用水因蒸发会损耗，定期添加新鲜水，循环使用不外排；喷淋抑尘用水蒸发损耗，无废水产生。原工程产生的废水仅为职工的生活污水，生活污水产生量约为720t/a，其经化粪池处理达GB5084-2005《农田灌溉水质标准》旱作灌溉水质标准后，用于周边山林菜地灌溉。

（2）废气

原工程运营过程中产生的废气主要为烘干焙烧废气、破碎筛分粉尘与运输扬尘。

①烘干焙烧废气经麻石水膜脱硫除尘后由高15m排气筒排放，根据建设单位于2016年9月23日委托福建华测检测技术有限公司对项目轮窑排气筒污染物排放以及烟囱烟气黑度进行检测的监测数据可知，原工程轮窑烟气排放浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2的标准；烟囱烟气黑度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2二级标准；

②针对破碎工序产生的粉尘，建设单位采用湿式除尘，即在生产过程中通过对破碎机喷洒水雾，实现湿式作业，可减少85%以上的粉尘，其余粉尘对环境影响不大，治理措施可行；

③项目运输车辆采用篷布覆盖，运输过程做到不超载，不滴、撒、漏，车辆进出料场净轮，运输过程限速并按指定线路行驶，可避免扬尘现象发生，措施可行。

（3）噪声

原工程噪声主要来自给料机、破碎机、搅拌机、挤出机等机械设备运行噪声，噪声防治措施采取减震、隔声措施及墙体隔声、几何发散的衰减。根据建设单位于2016年9月23日委托福建华测检测技术有限公司对项目厂界噪声进行监测的结果显示，项目正常生产情况下，项目厂界外噪声昼间与夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（4）固体废物

项目产生的固体废弃物主要为员工生活垃圾、废砖坯与不合格产品以及水膜除尘渣。

（1）生活垃圾

项目生活垃圾年产生量约为3.15t/a，生活垃圾采用袋装收集，投放指定地点，然后由环卫部门统一收运、处置。

（2）废砖坯与不合格产品

项目生产过程中，产生的废砖坯与不合格产品经收集后全部返回生产线中重新利用。

（3）水膜除尘渣

项目采用麻石水膜脱硫设施处理烟气，会产生水膜除尘渣，需定期清理，其产生量约为10t/a，可出售给水泥厂做填充料。

## 4.2 改建工程

### 4.2.1 改建工程概况

根据企业设计资料，项目拟新建一断面为4.6m的隧道窑，改进原生产工艺流程，并新增一栋办公宿舍楼，一座配电房及一座值班室。

项目名称：明兴建筑材料厂技改升级项目

建设单位：福建省明溪县明兴建筑材料厂

产品规模：年产3500万块烧结页岩多孔砖

建设地点：福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村140号

建筑面积：项目主要建设面积为14500m2

主要建设内容：新建断面4.6m的隧道窑、一座办公宿舍楼，一座配电房及值班室。

项目投资：2000万元人民币

生产定员：员工总人数25人，均住宿在厂内

生产制度：年工作日300天，两班制，每班12小时

### 4.2.2 改建工程建设内容及规模

改建工程组成见表4.2-1。

表4.2-1  改建工程组成一览表

| 项目组成 | 建设规模及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 隧道窑 | 新建断面4.6m的隧道窑 | 主体工程总建筑面积约为13000m2 |
|  | 生产车间 | 隧道窑左前方用于放置各生产设备，包括给料机、拨料机、破碎机、搅拌机、挤出机、滚筒筛等 |  |
|  | 原料堆场 | 隧道窑前方设置陈化库、页岩、煤矸石等原料堆场 |  |
|  | 成品区 | 项目成品区位于隧道窑右后方 |  |
| 辅助工程 | 办公楼 | 新建一栋2层办公宿舍楼，一层办公，二层为员工宿舍 | 面积约为1500m2 |
|  | 宿舍 | 原办公楼及员工休息楼更变为职工宿舍，为一层砖石结构建筑 | 面积约为1005m2 |
|  | 值班室 | 设置一座值班室，隔为3间 | 面积约为45m2 |
| 公用工程 | 给水 | 市政供水 | \ |
|  | 排水 | 生活污水经厂区内设置的化粪池处理后，用于周边山林地灌溉 | \ |
|  | 供电 | 新建一座配电室，位于隧道窑左前方 | \ |
| 环保工程 | 污水处理 | 生活污水经厂区内设置的化粪池处理后，用于周边山林地灌溉 | \ |
|  | 废气治理 | 破碎筛分搅拌粉尘 | 使用厂房隔挡，喷淋除尘 | \ |
|  |  | 焙烧烟气 | 烟气经水膜脱硫除尘器、SNCR脱硝系统处理后经由20m高的排气筒进行排放 | \ |
|  | 噪声治理 | 优先选用低噪声设备及工艺，合理布局，使用厂房隔声等降低生产设备噪声对周边环境的影响 | \ |
|  | 固体废物 | ①水膜脱硫设施产生的水膜除尘渣，定期清理出售给水泥厂做填充料；②废砖坯、废产品全部返回生产线中重新利用；③生活垃圾采用分类袋装收集，投放指定地点，然后由环卫部门每日及时统一清运、处置。 | \ |

### 4.2.3 改建工程主要原辅材料及能源消耗定额

该项目的主要原辅材料及能源消耗详见项目基本情况表。

表4.2-2  改建工程主要原辅材料消耗一览表

| 原、辅材料名称 | 年耗量 | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 页岩及工地弃土 | 47250t/a | 外购 | 车辆运输 |
| 煤粉及煤矸石 | 15750t/a | 外购 | 车辆运输 |
| 水 | 11449t/a | 自来水公司 | 管道 |
| 电 | 30万/kwh | 配电房 | / |

### 4.2.4 改建工程主要生产设备

技改工程主要生产设备见表4.2-3。

表4.2-3  改建工程主要生产设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 箱式给料机 | 4台 |
| 2 | 锤式破碎机 | 1台 |
| 3 | 辊式破碎机 | 1台 |
| 4 | 无轴滚筒筛 | 2台 |
| 5 | 双轴搅拌机 | 3台 |
| 6 | 双极真空挤出机 | 1台 |
| 7 | 拨料机 | 1台 |
| 8 | 砌块切条机 | 1台 |
| 9 | 砌块切坯机 | 1台 |
| 10 | 加速皮带 | 2套 |
| 11 | 摆渡车 | 3台 |
| 12 | 断面4.6m隧道窑 | 1套 |
| 13 | 空气压缩机 | 1台 |
| 14 | 码坯机器人 | 1台 |
| 15 | 伺服分坯系统 | 1套 |
| 16 | 多斗挖掘机 | 1台 |
| 17 | 大窑推车机100T | 1台 |
| 18 | 风机 | 3台 |

### 4.2.5 改建项目公用工程

（1）给水

项目给水由市政提供，项目用水主要有产品用水、水膜脱硫除尘器用水、喷淋用水及职工的生活用水。

①产品用水

根据项目原工程产品用水经验情况，产品初始含水率约为5%，项目年消耗页岩、煤粉等原料量约为6.3×104t/a，则项目产品用水量为3150t/a。

②水膜脱硫除尘器用水

根据企业多年运行统计，水膜脱硫除尘器需定期补充新鲜水，新鲜水用量约为1000t/a。

③喷淋用水

项目在对页岩等进场破碎、筛分、原料搅拌时会产生粉尘，建设单位拟对其产生的粉尘进行喷淋措施来减少粉尘量的排放。项目在破碎机、筛分机、搅拌机旁设置喷头，共有7个喷头，每个喷头的用水量约为4L/min，每日喷淋时间约为6h，则项目喷淋用水量约为3024t/a。

④生活用水

项目共有职工25人，均住宿在厂内，根据GB50014-2006《室外排水设计规范》，住厂职工生活用水量取150L/d·人，年工作日为300天，则项目职工生活用水量为1125t/a。

综上所述，项目用水量为8299t/a。

（2）排水

项目严格实行雨污分流制度。产品用水在烘干焙烧工序中以水蒸汽形式蒸发掉，无废水产生；水膜除尘用水循环使用，定期添加，无废水外排；喷淋用水均蒸发损耗。故项目产生的污水主要为职工的生活污水。

生活污水排水系数按80%计，则污水产生量为900t/a。项目生活污水经厂区内设置的化粪池处理后，用于周边山林地灌溉。

项目水平衡见图4.2-1。

图4.2-1  项目水平衡图（单位：t/a）

### 4.2.6 改建工程生产工艺流程及产污节点

项目改建后工艺流程见图4.2-2。

图4.2-2  项目工艺流程及产污环节示意图（G—废气；N—噪声；S—固废）

工艺流程说明：

项目采用页岩、煤矸石、煤粉及工地弃土等作为加工原料，页岩及煤矸石按比例混合后进入破碎机破碎，破碎后的原料经滚筒筛进行筛分，满足生产需求的原料进入下一步，粒径过大的重新回到破碎机进行破碎，循环往复直至满足生产需求。经破碎筛分后的原料与加入的工地弃土、煤粉及水配比混合，进行搅拌，之后置于陈化库中进行三天陈化，陈化后的原料进入挤出机挤出成型，由码坯机器人自动在轮窑内码整齐，接着开始焙烧，采用内燃烧砖工艺，热源来自砖坯内燃料；焙烧完成后冷却即为成品。

产污环节：

- 废水：项目产生废水主要为职工的生活污水；

- 废气：项目产生的废气主要为卸料粉尘、破碎筛分粉尘、焙烧烟气；

- 噪声：项目产生的噪声主要为设备机械噪声；

- 固废：废砖坯与不合格产品、水膜除尘渣、生活垃圾。

### 4.2.7改建工程污染源分析

#### 4.2.7.1施工期

- 施工期废水

①施工期生活污水

项目拟新建一断面4.6m的隧道窑，一栋办公宿舍楼、值班室及配电房，预计高峰施工人员数为8人，施工场地内不设食宿场地，施工人员居住在原工程已有的员工宿舍内。施工人员平均用水量按60L/（人•d）计，则施工期施工人员生活用水量约0.48t/d，其污水排放系数取值0.80，施工期排放生活污水量为0.384t/d。施工人员产生的生活废水依托原工程已有的化粪池处理后用于周边山林地灌溉。

②施工生产废水

项目施工废水主要来自施工机械和物料运输车辆的清洗废水，废水量与施工设备数量和混凝土工程量有关。类比同类型施工场地，施工设备及车辆的冲洗用水约8～10m3/d，其中含有石油类污染物和大量悬浮物，SS约为1000～6000mg/L，石油类约为15mg/L，施工废水经沉淀池沉淀后回用。

- 施工期废气

施工期大气污染物主要来自施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油机械作业时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物，但最为突出的是施工扬尘。

①扬尘

扬尘是本项目施工时产生的主要污染物，扬尘排放方式主要为无组织间歇性排放，其产生量受风向、风速和空气湿度等气象条件的影响。扬尘主要来源于：

1）施工场地的土方挖掘、装卸过程产生的扬尘、填方扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘。

2）施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。

3）建筑物料的运输造成的道路扬尘。

4）清除固废和装模，拆模和清理工作面引起的扬尘。

美国环境保护局编制的《工业污染源调查与研究》第二辑中给出，根据建设工程中的悬浮尘埃排放量现场测定，建筑施工操作的施工扬尘为每4046m2建设面积排放1.2 t，据此推算，项目施工期内扬尘总产生量约为4.3t。

②施工机械、运输车辆排放的废气

在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大。如果采用清洁燃料，在车辆及机械设备排气口加装废气过滤器，同时保持车辆及有关设备化油器、空气滤清器等部分的清洁。

（3）施工期噪声

项目施工噪声主要来自施工机具的噪声，施工机具噪声源特点为移动噪声源，施工噪声影响为短期性、暂时性，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工过程主要噪声设备为推土机、挖掘机、混凝土振捣机、载重汽车等，各噪声源特点见表4.2-4。

表4.2-4 主要施工机具噪声源强强  单位：dB（A）

| 序号 | 施工机械类型 | 最大声级（dB） | 运行方式 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 84 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 2 | 推土机 | 84 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 3 | 重型碾压机 | 86 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 4 | 重型载重汽车 | 82 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 5 | 电锯 | 96 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 6 | 电钻 | 90 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 7 | 电锤 | 96 | 间歇、不稳定 | 昼间 |
| 8 | 混凝土振捣机 | 92 | 间歇、不稳定 | 昼间 |

（4）施工期固体废物

①土石弃方

根据建设单位说明，本工程建设过程中开挖产生的土石方优先用于项目所需的填方中，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃。

②建筑垃圾

按每平方米建筑面积产生0.01t的建筑垃圾计，则施工期产生的建筑垃圾约145t。

③生活垃圾

施工人员按每天8人计，生活垃圾产生量为0.5kg/人.d，则施工人员每天可产生4kg的生活垃圾。

#### 4.2.7.2运营期

（1）运营期废水

项目用水主要有产品用水、水膜脱硫除尘器用水、喷淋用水及职工的生活用水。产品用水在烘干焙烧工序中以水蒸汽形式蒸发掉，无废水产生；水膜除尘用水循环使用，定期添加，无废水外排；喷淋用水均蒸发损耗。故项目产生的污水主要为职工的生活污水。根据给排水分析，项目产生的生活污水量为900t/a，生活污水经厂区内的化粪池处理后，用于周边山林地灌溉。

（2）运营期废气

项目运营期产生的废气主要为卸料粉尘、破碎、筛分、搅拌粉尘及烘干焙烧烟气。

①卸料粉尘

项目所用的原料为外购，车辆卸料时会产生一定的卸料粉尘，本次评价采用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算，经验公式为：

式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次；

u ——平均风速，m/s；

M——汽车卸料量，t。

项目建设运营过程中。根据项目自身特点及当地的气候特征，其平均风速为1.5m/s，项目每天卸料8次，每次卸料量约为26.25t，年运营300天，则汽车卸料起尘量约为0.01165t/a，排放速率为0.00162kg/h。项目卸料粉尘产生量较少，对周边环境产生的影响较小，故本次评价不再对其进行影响分析。

②破碎、筛分、搅拌粉尘

根据项目自身特点，项目建成后拟年产多孔砖3500万块，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第七分册）提供的经验参数，烧结类瓦砖工业粉尘产污系数为1.232千克/万块标砖，则预计本项目产生的粉尘约4.312t/a。项目采取厂房围挡+喷淋的方式减小其对周边环境的影响，可减少85%以上的粉尘，则项目排放的加工粉尘为0.647t/a，排放速率为0.09kg/h。

③焙烧烟气

项目使用隧道窑对砖坯进行烧结，利用页岩、工地弃土和粉煤灰或者煤矸石混合烧结多孔砖，原料本身的热值就能满足生产过程中的热能消耗，无需添加其他燃料，烧结过程中会产生烟尘、SO2、NOX等污染物。

隧道窑内为两个平行的窑道，一个为焙烧窑，一个为干燥窑，底部铺设轨道运行着窑车，燃烧产生的高温气体在隧道窑前方的引风机作用下，沿着隧道向窑头方向流动，逐步预热进入窑内的制品，在隧道窑窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入干燥器作为干燥生坯的热源。烟气污染物通过一座集束式单管烟囱，经水膜脱硫除尘、SNCR脱硝系统处理后由高20m排气筒排放。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第七分册）提供的经验参数，对照本项目实际情况，项目各污染物产污系数的取值及计算结果如下：

表4.2-5  隧道窑产污系数一览表

| 产品名称 | 原料名称 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结类砖瓦及建筑砌块 | 粘土、页岩、粉煤灰类 | 工业废气量（燃烧） | 万标立方米/万块标砖 | 4.861 | 1.7×104万标立方米/年 |
|  |  | 烟尘 | 千克/万块标砖 | 6.076 | 21.266t/a |
|  |  | 二氧化硫 | 千克/万块标砖 | 16.780 | 58.73t/a |
|  |  | 氮氧化物 | 千克/万块标砖 | 3.264 | 11.424t/a |

本项目共建设1条隧道干燥窑与1条隧道焙烧窑，焙烧窑产生的废气由配套的引风机从预热带与焙烧带之间的窑顶分别引入干燥窑（隧道窑上配1个引风机，将烟气引入干燥窑），然后分别由干燥窑底部进入两边烟墙对砖坯直接烘干，可使余热在隧道窑两边均匀分配，使砖坯干燥程度一致，余热利用后的废气（含潮气）经引风机引入水膜脱硫除尘系统及SNCR脱硝系统（设计风量22000m3/h，水膜脱硫除尘系统除尘效率为90%，SO2去除效率80%，SNCR脱硝系统对NOx的去除效率为80%）处理后，由配套引风机引至20m高的排气筒排放。经查阅相关资料，湿砖坯对烟气中污染物有一定的阻滞和吸收作用，阻滞和吸收效率可达40%~60%（本环评取50%）。项目隧道窑生产线废气排放量及排放源强详见表4.2-6。

表4.2-6 项目烘干焙烧干燥废气污染物处理前后排放情况

| 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 砖坯吸附量（t/a） | 处理效率（%） | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 134.09 | 2.95 | 21.266 | 10.633 | 90 | 6.73 | 0.148 | 1.0633 |
| 二氧化硫 | 370.91 | 8.16 | 58.73 | 29.365 | 80 | 37.27 | 0.82 | 5.873 |
| 氮氧化物 | 72.27 | 1.59 | 11.424 | 5.712 | 80 | 7.27 | 0.16 | 1.1424 |

（3）运营期噪声

项目投入运营后，主要噪声来源于项目产品生产加工时所使用的机械设备运行过程产生的设备噪声及成品的运输车辆产生的交通噪声。根据类比分析，各设备噪声源强详见表4.2-7。

表4.2-7  主要生产设备噪污染源一览表

| 序号 | 项目名称 | 设备噪声级（dB（A）） | 台数 | 噪声性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱式给料机 | 80-85 | 4台 | 固定点源 |
| 2 | 锤式破碎机 | 85-90 | 1台 | 固定点源 |
| 3 | 辊式破碎机 | 85-90 | 1台 | 固定点源 |
| 4 | 无轴滚筒筛 | 85-90 | 2台 | 固定点源 |
| 5 | 双轴搅拌机 | 85-90 | 3台 | 固定点源 |
| 6 | 双极真空挤出机 | 85-90 | 1台 | 固定点源 |
| 7 | 拨料机 | 75-80 | 1台 | 固定点源 |
| 8 | 砌块切条机 | 80-90 | 1台 | 固定点源 |
| 9 | 砌块切坯机 | 80-90 | 1台 | 固定点源 |
| 10 | 加速皮带 | 75-85 | 2套 | 固定点源 |
| 11 | 摆渡车 | 80-90 | 3台 | 移动源 |
| 12 | 断面4.6m隧道窑 | 75-80 | 1套 | 固定点源 |
| 13 | 空气压缩机 | 85-90 | 1台 | 固定点源 |
| 14 | 码坯机器人 | 78-88 | 1台 | 固定点源 |
| 15 | 伺服分坯系统 | 78-88 | 1套 | 固定点源 |
| 16 | 多斗挖掘机 | 80-85 | 1台 | 移动源 |
| 17 | 大窑推车机100T | 80-85 | 1台 | 固定点源 |
| 18 | 风机 | 85-90 | 3台 | 固定点源 |

（4）固体废物

项目产生的固体废物主要为废砖坯、不合格产品、水膜除尘沉渣及职工的生活垃圾。

①废砖坯和不合格产品

根据建设单位提供的原工程资料，预计本项目挤出成型工序产生的废砖坯及焙烧过程中产生的不合格品产生量约45t/a，经收集后，全部返回破碎机进行重新破碎，回用于生产。

②水膜除尘渣

项目采用水膜脱硫除尘系统对焙烧烟气进行处理，会产生水膜除尘渣，需定期清理，根据隧道窑焙烧干燥废气污染源核算可知，除尘渣产生量约为9.57t/a（干重），经收集后作为原料回用于生产。

③生活垃圾

项目共有职工25人，均在厂区住宿，住厂员工生活垃圾排放系数按1.0kg/人•d计算，则生活垃圾产生量约为25kg/d，合计约7.5t/a。生活垃圾采取袋装分类收集，投放指定地点，然后由环卫部门每日及时统一清运、处置。

表4.2-8  固体废物排放情况

| 固废名称 | 废物性质 | 产生量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废砖坯和不合格产品 | 一般固废 | 45 | 经收集后作为原料回用于生产 |
| 水膜除尘渣 | 一般固废 | 9.57 |  |
| 生活垃圾 | 一般固废 | 7.5 | 当地环卫部门统一处理 |

## 4.3三本帐核算

本项目“三本帐”计算参照改建前工程情况与改建项目采取环保措施后的“三本帐”计算。

本项目三本帐统计情况见下表4.3-1。

表4.3-1  项目改建前后“三废”三本帐   单位：t/a

| 项目 | 改建前工程排放量 | 改建工程 | 以新带老 削减量 | 总体工程 排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | 破碎、搅拌粉尘 | / | 4.312 | 3.665 | 0.647 | +0.647 | 0.647 | +0.647 |
|  | 炉窑烟尘 | 1.024 | 21.266 | 20.2 | 1.0633 | +0.0393 | 1.0633 | +0.0393 |
|  | SO2 | 6.66 | 58.73 | 52.857 | 5.873 | -0.787 | 5.873 | -0.787 |
|  | NOX | 1.213 | 11.424 | 10.2816 | 1.1424 | -0.0706 | 1.1424 | -0.0706 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 废砖坯及不合格原料 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 水膜除尘沉渣 | 0 | 9.57 | 9.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 4.4项目合理性分析

4.4.1产业政策符合性分析

项目利用建筑弃土、煤粉、页岩及煤矸石等原料生产烧结砖，属于国家鼓励和优先发展的新型墙体材料。对照《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，对项目产业政策相符性进行分析，详见表4.4-1。项目已于2018年12月4日获得明溪县经济和信息化局备案（编号为闽经信备[2018]G080007号）。

表4.4-1产业政策相符性分析一览表

| 产业政策 | 相关要求 | 与相关产业政策对应内容 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》 | 鼓励类 | 三十八、环境保护与资源节约综合利用煤炭 20.城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程 | 项目原料建筑工地弃土属于城镇垃圾、固体废弃物，综合利用于生产烧结砖，属减量化、资源化、无害化处理的综合利用工程 | 符合 |
|  |  | 建材 新型墙体和屋而材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产 11.废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用 | 项目属于新型节能的环保墙体材料生产；利用建筑渣土作为原料之一生产 | 符合 |
|  | 限制类 | 7．粘土空心砖生产项目 | 项目主要生产烧结多孔砖，不生产粘土空心砖 | 不属于 |
|  |  | 10.3000万标砖/年以下的煤灰（渣）、页岩烧结实心砖生产线 | 项目年产3500万块烧结页岩多孔砖 | 不属于 |
|  | 淘汰类 | 12.砖瓦24门以下轮窑以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑（2011年） | 项目采用隧道窑 | 不属于 |
|  |  | 13.普通挤砖机 | 项目使用双级真空挤出机 | 不属于 |
|  |  | 14.SJ1580-3000双轴、单轴制砖搅拌机 | 项目采用SJ400×55型双轴搅拌机1台，SJ400×46型双轴搅拌机1台 | 不属于 |
|  |  | 15.SQP400×500-700500双辊破碎机 | 项目采用GS100×80辊式破碎机 | 不属于 |
|  |  | 16.1000犁普通切条机 | 项目采用QT125型切条机 | 不属于 |

由表4.4-1可知，本项目利用建筑弃土、煤粉、页岩及煤矸石等原料生产烧结砖为《产业结构调整指导目(2011年本)（2013年修正）》中鼓励类建设项目，生产工艺、产品、设备均不属于其中的限制类和淘汰类，因此项目的建设符合国家和地方产业政策。

4.4.2选址合理性分析

福建省明溪县明兴建筑材料厂位于三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村内（N：26°21′12.19″，E：117°17′35.57″）。项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。

项目北侧和西侧均为山林，东侧为废弃厂房，南侧临近006乡道，距离项目生产加工区最近的居民点约112m。该项目所产生的污染物经处理后达标排放，对周围环境影响不大，因此本项目厂址选择从环保角度分析是可行的。

4.4.3土地利用规划合理性分析

福建省明溪县明兴建筑材料厂位于三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村。根据明溪县瀚仙镇人民政府出具的《关于福建省明溪县明兴建筑材料厂用地情况说明》（附件7）及明溪县自然资源局出具的《福建省明溪县明兴建筑材料厂土地利用现状图》（附件8），该项目用地属于工矿用地。建设项目在此地块进行年产3500万块烧结页岩多孔砖的生产活动，符合瀚溪村规划。

4.4.4平面布局合理性分析

项目位于三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村140号，项目拟新增建筑面积14500m2左右，新建一栋办公宿舍楼、一栋值班室、一间配电室。项目原一层办公楼改为职工宿舍，分布于项目东北侧，宿舍楼前面拟新建一栋2层办公宿舍楼，一层办公、二层为职工宿舍；项目新建断面4.6m的隧道窑，位于厂区中部，与原料堆场相连；拟在项目中部与006乡道相连处铺设厂区内道路，方便原料运输及产品的输送，厂区道路入口右侧设置值班室。因此，厂区平面布置依照厂址地形特点，遵循物料流向合理，劳动、安全和环保相关要求等原则，企业总平面布置基本合理。项目厂区平面布置图见附图4。

4.4.5“三线一单”控制要求的符合性分析

本项目与“三线一单”文件符合性分析具体见表4.4-2。

表4.4-2   项目与“三线一单”文件相符性分析

| “通知”文号 | 类别 | 项目与“三线一单”相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号） | 生态保护红线 | 项目位于福建省三明市明溪县瀚溪村，项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内。项目选址符合生态保护红线要求。 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 项目所在区域的环境质量底线为：大气环境质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | 项目用水为区域集中供应，项目运行过程通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 | 符合 |
|  | 环境准入负面清单 | 项目符合国家产业政策，不属于《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011年本）〉有关条款的决定》中限制类和淘汰类的项目，属于鼓励类项目。 | 符合 |

根据以上分析，项目具有环境友好性，符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、符合国家产业政策，不在负面清单内。

# 环境影响评价

## 5.1 施工期环境影响评价

5.1.1施工期水环境影响分析

本项目施工期的废水主要是施工期间产生的施工废水和施工人员的生活污水。

- 施工废水

项目施工废水主要是来自施工机械和运输物料车辆的清洗废水，其主要污染物为悬浮物、石油类和泥沙，可通过设置固定的冲洗点将清洗废水收集起来，再经过简易的隔油池进行沉淀隔油处理后用于工地的洒水抑尘。

（2）生活污水

项目施工期预计有施工人员8人，施工场地内不设食宿场地，施工人员居住在原工程已有的员工宿舍内。施工人员平均用水量按60L/（人•d）计，则施工期施工人员生活用水量约0.48t/d，其污水排放系数取值0.80，施工期排放生活污水量为0.384t/d。施工人员产生的生活废水依托原工程已有的化粪池处理后用于周边山林地灌溉，不外排至附近水体，对周边环境影响较小。

5.1.2施工期大气环境影响分析

施工扬尘的影响主要表现在扬尘点周边导致环境空气中总悬浮颗粒物浓度值增加，施工期粉尘污染源属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离不太远，其影响程度和范围与施工管理水平及采取的措施有直接关系。施工期管理好，措施得力，其影响范围和程度较小。

扬尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。表5.1-1列出了不同粒径粉尘的沉降速度。

表5.1-1不同粒径尘粒的沉降速度一览表

| 粉尘粒径（υm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.03 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径（υm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |

由上表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大，当粒径为250um时，沉降速度为1.005m/s，因此可认为当尘粒大于250um时，主要影响范围在扬尘点下风向附近范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

一般来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度也不同。根据对类似项目施工现场的调查，施工扬尘的影响范围一般在下风向50m范围内为重污染带、50m～100m为中污染带、100m～150m为轻污染带、150m以外基本不受影响。本项目所在地周边100m内无居民住宅，因此施工期间经采取定期对施工场地洒水、对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布减少洒落、尽量避免在大风天气下进行施工作业等一定的环境空气质量控制措施后，本项目施工扬尘的影响较小。

5.1.3施工期声环境影响分析

（1）污染源分析

施工期噪声源主要来自于施工场地内所使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机具产生的噪声。其噪声源具有噪声高、无规律的特点，对外环境的影响是暂时的，随着施工结束而消失。但由于在施工过程中采用的机械设备噪声值很高，如不加以控制，往往会对区域声环境产生较大影响。施工阶段主要噪声源强详见前表4.2-4。

（2）预测模式

由于露天施工本身的特征，同时难以采取吸声、隔声等措施来控制施工噪声对环境影响，因此主要靠距离衰减来减缓噪声对周围环境的影响。为了反映施工噪声对施工现场及周围环境的最大影响，假设不存在任何声屏障，利用点源传播衰减模式预测分析施工机械噪声的影响范围，并采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行比较分析。

点源传播衰减模式：

LP2 = LP1 - 20lg(r2/r1)

式中：

LP2——受声点P1处的声级；

LP1——受声点P2处的声级；

r1——声源至P1的距离（m）

r2——声源至P2的距离（m）。

根据点源传播衰减模式，噪声随距离变化的衰减值见表5.1-2。

表5.1-2  主要施工机械在不同距离的噪声值   单位：dB（A）

| 距离（m） 设备 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 84 | 78 | 68 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 |
| 推土机 | 84 | 78 | 68 | 64 | 58 | 54 | 52 | 48 |
| 重型碾压机 | 86 | 80 | 70 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 |
| 重型载重汽车 | 82 | 76 | 66 | 62 | 56 | 52 | 50 | 46 |
| 电锯 | 82 | 76 | 67 | 62 | 56 | 53 | 50 | 47 |
| 电钻 | 76 | 70 | 61 | 56 | 50 | 47 | 44 | 41 |
| 电锤 | 82 | 76 | 67 | 62 | 56 | 53 | 50 | 48 |
| 混凝土振捣机 | 78 | 72 | 63 | 58 | 52 | 49 | 46 | 43 |

由表5.1-2可知，施工场地碾压机、电锤等对周围声环境影响最大；当施工机具与场界距离昼间小于30m、夜间小于200m时，施工机具产生的噪声在场界处容易超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

在距离噪声源100m处，各噪声源产生的噪声值在50～60dB(A)；在距离噪声源300m 处，各噪声源产生的噪声值在41~50dB(A)。由上表知，施工过程中，容易引起距主要施工机具100m区域昼间噪声及300m区域夜间噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（3）敏感点噪声预测结果

项目在施工期，施工机械将会评价范围内的居民点造成一定程度的影响，针对施工期的噪声影响，环评要求项目在夜间禁止施工；施工前，应在施工场界四周设置临时硬质围挡，通过围挡的隔声降噪作用尽量减轻对周边敏感点的影响，并尽量将高噪声源远离敏感点布置。同时，建设单位应与周边居民进行沟通，尽量取得当地居民的谅解。

另外，由于施工期间运输车辆较多，车辆对所经沿线道路两侧100m范围内的居民点都有一定影响，建设方和施工单位应引起足够重视。运输车辆在经过居民点的路段时应限速禁鸣。

5.1.4施工期固废影响分析

施工期的固废主要是建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。

项目施工过程中将产生一定量的弃土、建筑废弃物，若处置不当，遇暴雨、降水等会被冲刷流失。本项目场地平整产生的弃土量较少，可用于场地现场回填，若有剩余部分，则须按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理，不得随意抛弃。同时，要求建设施工单位加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，随意堆放弃土和建筑垃圾；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾。施工人员的生活垃圾也要收集到指定场所，由环卫部门统一处理。

## 5.2 运营期环境影响评价

5.2.1 水环境影响评价

项目生产过程中产生的废水主要为职工的生活污水，废水产生量约为900t/a。建设单位拟在新建办公宿舍楼与原宿舍楼之间建设一个化粪池，生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准后，用于周边山林地灌溉。根据类比资料分析，生活废水水质情况大体为CODcr：250mg/L、BOD5：116mg/L、SS：140mg/L、NH3-N：35mg/L。化粪池对各污染物的去除率约为：COD：25%，BOD5：15%，SS：30%。项目污水产排情况见表5.2-1。

表5.2-1  项目生活污水产排情况一览表

| 污染源 | 废水量 | 单位 | COD | BOD | SS | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 900t/a | 产生浓度mg/l | 250 | 116 | 140 | 35 |
|  |  | 产生量t/a | 0.225 | 0.104 | 0.126 | 0.032 |
| 经化粪池处理后的生活污水 |  | 排放浓度mg/l | 187.5 | 98.6 | 98 | 35 |
|  |  | 排放量t/a | 0.169 | 0.089 | 0.088 | 0.032 |

项目经化粪池处理后的出水可以满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准，即COD ≤ 200mg/L，BOD5 ≤ 100mg/L，SS ≤ 200mg/L。

5.2.2 大气环境影响评价

（1）有组织废气影响分析

本次改建工程运营期排放的废气主要为焙烧烟气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX，根据4.2的工程分析，改建工程的污染物源强参数见表5.2-2。

表5.2-2  技改工程项目废气排放情况一览表

| 点源名称 | 工序 | 评价因子源强(kg/h) | 排气筒高度m | 风量 （m3/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 焙烧烘干 | 0.148 | 20 | 22000 |
| SO2 |  | 0.82 | 20 |  |
| NOx |  | 0.16 | 20 |  |

本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模型，计算出各污染因子的最大落地浓度、下风向距离及占标率。估算模型参数选取详见表5.2-3，估算结果见表5.2-4。

表5.2-3  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 39.6 |
| 最低环境温度/℃ | -8.8 |
| 土地利用类型 | 农地 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 (否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表5.2-4  改建工程项目有组织废气预测结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | 烟尘 | SO2 | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率% | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 9.541E-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.0001 | 0.01 | 0.0003 | 0.06 | 0.0001 | 0.03 |
| 200 | 0.0006 | 0.06 | 0.0032 | 0.64 | 0.0006 | 0.31 |
| 300 | 0.0007 | 0.07 | 0.0037 | 0.73 | 0.0007 | 0.36 |
| 400 | 0.0007 | 0.08 | 0.0038 | 0.75 | 0.0007 | 0.37 |
| 500 | 0.0007 | 0.07 | 0.0037 | 0.74 | 0.0007 | 0.36 |
| 600 | 0.0006 | 0.07 | 0.0035 | 0.71 | 0.0007 | 0.35 |
| 700 | 0.0006 | 0.07 | 0.0033 | 0.67 | 0.0007 | 0.33 |
| 800 | 0.0006 | 0.06 | 0.0032 | 0.63 | 0.0006 | 0.31 |
| 900 | 0.0006 | 0.07 | 0.0035 | 0.71 | 0.0007 | 0.35 |
| 1000 | 0.0008 | 0.09 | 0.0043 | 0.85 | 0.0008 | 0.42 |
| 1100 | 0.0009 | 0.09 | 0.0047 | 0.94 | 0.0009 | 0.46 |
| 1200 | 0.0009 | 0.1 | 0.0051 | 1.01 | 0.0010 | 0.49 |
| 1300 | 0.0010 | 0.11 | 0.0053 | 1.07 | 0.0010 | 0.52 |
| 1400 | 0.0010 | 0.11 | 0.0055 | 1.11 | 0.0011 | 0.54 |
| 1500 | 0.0010 | 0.11 | 0.0057 | 1.13 | 0.0011 | 0.55 |
| 2000 | 0.0010 | 0.11 | 0.0057 | 1.14 | 0.0011 | 0.56 |
| 2500 | 0.0009 | 0.11 | 0.0052 | 1.05 | 0.0010 | 0.51 |
| 瀚溪村（112m） | 0.0001 | 0.01 | 0.0006 | 0.11 | 0.0001 | 0.06 |
| 最大值 | 0.0010 | 0.12 | 0.0058 | 1.16 | 0.0011 | 0.56 |
| 最大地面浓度距源中心距离（m） | 1759 | 0.56 | 0.56 |
| 标准值（mg/m3） | 0.9 | 0.50 | 0.20 |
| 评价等级 | 三级 | 二级 | 二级 |

由估算表5.2-4可知：项目废气的最大地面浓度占标率Pmax 均小于10%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级定为二级，不进行大气环境影响进一步预测工作，本次评价直接以估算模型的计算结果作为预测与分析依据。

（2）无组织废气影响分析

项目产生的无组织废气主要为破碎、搅拌产生的粉尘，根据工程分析，项目排放的破碎、搅拌粉尘为1.29t/a，排放速率为0.179kg/h。

项目无组织废气预测参数见表5.2-5，无组织废气影响预测结果见表5.2-6。

表5.2-5  项目无组织废气预测参数一览表

| 无组织单元 | 污染物 | 产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） | 面源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 长度m | 宽度m | 高度m |
| 加工车间 | 粉尘 | 0.09 | 0.647 | 42 | 20 | 8 |

本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模型，计算出各污染因子的最大落地浓度、下风向距离及占标率。估算模型参数选取详见表5.2-3，估算结果见表5.2-6。

表5.2-6  项目无组织废气影响预测结果

| 距离中心下风向距离（m） | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.0066 | 0.73 |
| 100 | 0.0430 | 4.77 |
| 200 | 0.0427 | 4.74 |
| 300 | 0.0403 | 4.48 |
| 400 | 0.0375 | 4.17 |
| 500 | 0.0318 | 3.54 |
| 600 | 0.0265 | 2.95 |
| 700 | 0.0222 | 2.46 |
| 800 | 0.0188 | 2.09 |
| 900 | 0.0162 | 1.8 |
| 1000 | 0.0141 | 1.56 |
| 1100 | 0.0124 | 1.38 |
| 1200 | 0.0110 | 1.22 |
| 1300 | 0.0099 | 1.1 |
| 1400 | 0.0089 | 0.99 |
| 1500 | 0.0081 | 0.9 |
| 2000 | 0.0054 | 0.6 |
| 2500 | 0.0039 | 0.44 |
| 最大值 | 0.0449 | 4.99 |
| 瀚溪村（112m） | 0.0409 | 4.54 |
| 最大距离中心下风向距离 | 84 |
| 标准值（mg/m3） | 0.9 |
| 评价等级 | 二级 |

由估算表5.2-5可知：项目粉尘的最大地面浓度占标率Pmax 为4.99，小于10%，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级定为二级，不进行大气环境影响进一步预测工作，本次评价直接以估算模型的计算结果作为预测与分析依据。

（3）大气环境防护距离

由上述估算模型计算结果可知，项目大气环境影响评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目无需设定大气环境防护距离。

### 5.2.3 声环境影响评价

项目运营期产生的噪声主要来自于生产过程中机械设备运行时所产生的噪声，其噪声源强见见表4.2-7。根据噪声的传播规律可知，从噪声源到受声点的噪声衰减总量是由噪声源到受声点的距离、车间墙体隔声量、空气吸收和绿化带阻滞及建筑屏障的衰减综合而成。在此预测中，我们仅考虑距离衰减，故选用点声源衰减模式进行预测。

点声源衰减模式：

Lq=L0-20lgr-△L

式中：Lq—距点声源r米处的噪声级（dB） ；

L0—距点声源1米处的噪声声级（dB）；

△L—为墙体隔声量dB（A），为15dB（A）；

多个声压级不同的叠加模式：

L=10 lg(100.1L1+100.1L2+……+100.1LN)

式中：L——总噪声值dB；L1、L2、L3——各不同声源处的噪声值。

根据现场勘察，项目厂房距离各厂界最近距离分别为：北侧152m、东北侧114m、南侧24m、西侧69m。

表5.2-7   厂界噪声预测值  单位：dB(A)

| 预测值 | 噪声预测贡献值 | 噪声背景值 | 预测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 项目北侧边界 | 31.4 | 49.1 | 42.3 | 49.1 | 42.6 |
| 项目东北侧边界 | 33.9 | 51.3 | 44.2 | 51.4 | 44.6 |
| 项目南侧边界 | 47.4 | 53.5 | 44.5 | 54.5 | 49.2 |
| 项目西侧边界 | 39.2 | 46.6 | 42.2 | 47.3 | 44.0 |

根据表5.2-7的预测结果，本项目厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。综上，改建工程的噪声在采取一定的隔声、减振、距离衰减措施后对环境的影响在可接受范围。

### 5.2.4 固体废物影响评价

项目产生的固体废物主要为废砖坯、不合格产品、水膜除尘沉渣及职工的生活垃圾。

①废砖坯和不合格产品

根据建设单位提供的原工程资料，预计本项目挤出成型工序产生的废砖坯及焙烧过程中产生的不合格品产生量约45t/a，经收集后，返回破碎机重新破碎后回用于生产当中，不随意丢弃。

②水膜除尘渣

项目采用水膜脱硫除尘系统对焙烧烟气进行处理，会产生水膜除尘渣，需定期清理，根据隧道窑焙烧干燥废气污染源核算可知，除尘渣产生量约为9.57t/a，经收集后作为原料回用于生产。

③生活垃圾

项目共有职工25人，均在厂区住宿，住厂员工生活垃圾排放系数按1.0kg/人•d计算，则生活垃圾产生量约为25kg/d，合计约7.5t/a。生活垃圾采取袋装分类收集，投放指定地点，然后由环卫部门每日及时统一清运、处置。

综上所述，项目产生的固废均能得到妥善的处置，不随意丢弃，对周边环境产生的影响较小。

# 6退役期环境影响分析

## 6.1退役期主要的环境影响

项目退役期的环境影响主要有以下两方面：

（1）废旧设备未妥善处理造成的环境影响；

（2）原材料未妥善处置造成的环境影响；

## 6.2退役期环境影响的防治措施

（1）企业退役后，其设备处置应遵循以下两方面原则，妥善处理设备：

①在退役时，尚不属于行业淘汰范围的，且尚符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给相关企业。

②在退役时，属于行业淘汰范围、不符合当时国家产业政策和地方政策中的一种，即应予报废，设备可按废品出售给回收单位。

（2）原材料的处理处置

项目原材料可出售给同类企业作为原材料利用。

（3）退役后，若该选址不再作为其他用途，应由该企业负责进行生态修复，使生态状况得到一定的修复，防止因土壤裸露而造成水土流失。

若按照上述的办法进行妥善处置，本项目在退役后，不会遗留潜在的环境影响问题，不会造成新的环境污染危害。

# 7污染治理措施评述

## 7.1 施工期污染防治措施

### 7.1.1施工期水污染防治措施

本项目施工期水环境的主要污染源是施工人员的生活污水和施工机械的清洗废水。

- 项目施工期间不设置临时住宿，施工人员居住在原工程宿舍区，产生的生活污水依托原工程化粪池处理后用于周边山林地灌溉。

- 车辆的清洗废水通过在施工场地内设置简易隔油池，先经过隔油沉淀后用于场地的洒水抑尘。

### 7.1.2施工期废气污染防治措施

（1）施工粉尘防治措施

为了更好控制施工扬尘的影响，施工单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）等有关规定做好施工扬尘的防治，具体内容如下：

①应使用水泥搅拌站提供的商品混凝土进行施工浇筑。

②对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运，以减少占地，防治扬尘污染，改善施工场地环境。

③施工厂界应设围墙，既可以隔声、滞尘，还有利于施工工地的安全生产，同时减少对环境敏感目标的影响。

④施工车辆出入施工现场必须防止泥土带出现场，应在施工场地配备车轮洗刷设备，用于进出车辆车轮冲洗。

（2）施工机械和车辆废气防治措施

①应完善施工工地的路网，铺设经压实的道路，可降低耗油，减少车辆汽车尾气的排放量。

②选择符合环保要求的施工机械，尽量选择以电能或燃轻柴油的设备，减少机械设备燃料废气的产生量。

### 7.1.3施工期噪声污染防治措施

（1）在施工时要求采取隔声减噪措施（如安装临时隔声屏障、不得设置高噪声施工设备等），最大程度减轻由于施工给周围环境带来的影响。

（2）选择低噪声的施工机械设备和工艺，如采用冲孔灌注桩、选用商品混凝土。

（3）合理安排施工过程，禁止在午间12时至14时和夜间22时至次日6时从事搅拌或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止使用高噪声设备；对施工车辆采取禁鸣管理。

（4）按照有关规定在开工15日以前向当地环保部门申报，向当地环保部门申请登记建筑施工卡。

（5）合理布局施工设施，尽量根据施工场地的特点，布置施工机械，使机械设备噪声远离敏感目标或对周围环境的影响保持均衡。

（6）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对降低施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。

施工噪声的特点是周期短、强度大，对居民的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也停止。但建设单位仍应精心设计施工进度，规范施工，不能为了追求进度而影响周边居民。

综上所述，项目施工期场界噪声对周边环境存在一定影响。建议本项目建设单位合理安排施工时间，高噪声施工应安排在白天，且加强施工期环境监理，做到文明施工，清洁施工，同时对高噪声施工设备进行隔声减振处理，减少本项目施工噪声对周边住户的影响。

### 7.1.4施工期固体废物污染防治措施

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定：“施工单位应当及时清运、处置建筑施工过程中产生的垃圾，并采取相关措施，防止污染环境”。

（1）施工期或施工过程中应严格认真清理施工场地，将原场地的固体废物分类收集处理。施工人员产生的少量生活垃圾，应分选袋装，委托环卫部门处理。

（2）施工建筑垃圾应分类收集，尽可能的回收再利用。车辆运输建筑垃圾和废弃物时，必须包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运输车辆须在规定的时间内，按指定路线行驶。

（3）项目区的土方工程必须分片进行，对其开挖、转移、利用应提前制定详细周密计划，项目地块内开挖产生的土方就地消化，如产生剩余土石方，及时清运至指定的建筑垃圾填埋处填埋，不随意丢弃。

## 7.2 运营期污染防治措施

### 7.2.1运营期水污染防治措施

- 生活污水处理措施

项目运营期产生的废水主要为生活污水，其产生量约为900t/a，生活污水经厂区内设置的化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准后，用于周边山林地灌溉，不外排至附近水体。

（2）化粪池处理原理

三级化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的，第3池粪液成为优质化肥。

新鲜粪便由进粪口进入第一池，池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层，上层为糊状粪皮，下层为块状或颗状粪渣，中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多，中层含虫卵最少，初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池，而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，产生的粪皮和粪厚度比第一池显著减少。流入三池的粪液一般已经腐熟，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。

（3）污水处理措施可行性分析

项目废水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉，灌溉水量多少与当地的土壤及降水情况密切相关。秋冬少雨季浇灌频次为3天一次，春夏多雨季浇灌频次为5天一次，下雨期间不浇灌，根据多年气象资料显示区域年平均雨日约163天，因此受纳对象需浇灌77次/年。根据《福建省行业用水定额标准》（DB35-T772-2013），林地用水定额约为50-100m3/666.7m2/次，本次评价取70m3/666.7m2/次，项目年排水量约为900t，则项目周边需要有111.32m2的山林地。根据现场勘察，项目周边的山林地远远大于111.322m2，可完全消纳项目产生的污水。

### 7.2.2运营期废气污染防治措施

- 隧道窑焙烧烟气防治措施

项目运营过程中产生的有组织排放的废气主要为焙烧烟气，其主要污染物为烟尘、SO2、NOX，项目拟采取水膜脱硫除尘系统及SNCR脱硝系统对其进行处理后经由20m高的排气筒进行排放。

水膜脱硫除尘系统工作原理如下：

水膜除尘器有安装方便、施工周期短、使用寿命长、价格低等特点，是新一代烟气除尘的主体，水膜除尘主要由主筒体、上部注水槽、下部溢水孔、清理孔，其工作原理是：含尘气流通过进口烟道进入文丘里，在喉部的入口被碱液均匀的喷入，由于烟气高速运动，因此喷入的碱液被其溶化成细小的水雾，湿润了烟气中的灰料。在这个过程烟气中的灰料被湿润，使它的重量加大而有利于被离心分离，在高速呈絮流状态中，由于水滴与尘粒差别较大，它们的速度差也较大。这样，灰粒与水滴就发生了碰撞凝聚，尤其是粒径细小的灰尘料可以被水雾水溶，这些都为灰料的分离做好充分的准备，此后进入主筒。主筒体是一个圆形筒体，碱液从除尘器上部注水槽进入主筒，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部切向进入，在筒体内旋转上升，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生摩擦，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒随水流到除尘器底部，从溢水孔排走，在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。除尘后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，沉淀后循环使用，定期添加新鲜用水。净化后的气体，通过主筒体上部锥体部分进行脱水处理进入副筒后再进行沉降，分离脱水后，净化后的烟气通过副筒体下部排入引风机，完成整个工作过程。水膜除尘器的除尘效率一般可达98%，且由于本项目水膜除尘器使用碱液喷淋，S02、NOx均属于酸性气体，因此对S02、NOx均有一定的去除效率。本次评价，按照除尘效率可达90%，脱硫效率80%计。

SNCR脱硝系统工作原理如下：

SNCR脱硝技术即选择性非催化还原技术，是一种不用催化剂，在850~1100℃的温度范围内，将含氨基的还原剂（如氨水、尿素溶液等）喷入炉内，将烟气中的NOX还原脱除，生产氮气和水的清洁脱硝技术。在合适的温度区域，且氨水作为还原剂时，其反应方程式为：4NH3+4NO+O2        4N2+6H2O。目前，一般采用尿素代替氨作为还原剂。SNCR烟气脱硝技术的脱硝效率一般为50%~90%，本次评价取80%。

根据《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中4.6的规定：产生大气污染物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，人工干燥及焙烧窑的排气筒高度一律不得低于15m。排气筒周围半径200米范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。项目周边最近敏感点为东北侧112m处的瀚溪村，均为低层住宅，故本环评建议项目拟设置的废气排气筒高度为20m。

项目隧道窑焙烧干燥废气经采取上述措施处理后，排放浓度符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2中限值标准要求，因此，隧道窑焙烧干燥废气处理措施可行。

（2）破碎、搅拌废气防治措施

项目在对页岩、煤矸石等原料进行破碎、筛分、搅拌等工序时会产生一定量的粉尘，项目拟在破碎机、细筛机和搅拌机旁设置喷头进行喷淋，降低项目粉尘排放对生产车间及周边环境的影响。

喷雾降尘工作原理：

喷雾降尘是向浮游于空气中的粉尘喷射水雾，雾点与尘粒相结合后，由于受到重力作用，达到降尘的目的。在产尘点上方设置高效微细雾化喷嘴，向尘源喷射粒径为20~40μm的雾化液，含尘气体不断与雾点相碰，煤尘被“水珠”吸附。带上“水珠”的粉尘在运动中不断与其它雾点碰撞，“水珠”由小变大形成“小微团”，“小微团”再相互碰撞结合成“大微团”，“大微团”在重力作用下下落。喷淋降尘措施水量依靠调节喷淋装置来控制，根据实际情况对喷淋水量进行调整。

本项目采取喷淋措施后，大幅度降低了破碎机、搅拌机等处的粉尘浓度，改善了加工的工作环境。根据估算结果，项目粉尘经喷淋措施处理后对周边环境的影响较小，能满足标准要求。

### 7.2.3运营期噪声污染防治措施

运营期的声环境主要污染源是机械设备运行的噪声，针对此特提出以下降噪的措施：

（1）企业应合理布置车间平面，首先考虑将高噪声设备尽量往车间中央布置，靠近厂界处可布置噪声相对较低的设备。

（2）应采用先进的低噪声生产设备。

（3）对于会产生高噪声的设备采取综合降噪措施等。

（4）加强对于设备的维护，使其长期处于良好的工作状态，避免因设备运转不正常而发出高噪声。

（5）加强对于工人的操作管理，尽量避免人为制造的噪声。

项目应切实做好以上措施，本项目的机械设备经上述处理措施后应能实现达标排放，不会对周边环境造成重大影响。

### 7.2.4 固体废物治理措施

挤出成型工序产生的废砖坯及焙烧过程中产生的不合格品经收集后，全部返回破碎机进行重新破碎，回用于生产；水膜脱硫除尘系统处理烟气产生的水膜除尘渣定期清理收集后作为原料回用于生产；生活垃圾采取袋装分类收集，投放指定地点，然后由环卫部门每日及时统一清运、处置。

综上所述，项目固体废物能均得到有效处置，处理措施可行。

# 8环境管理监测计划

## 8.1环境管理

（1）建立健全环境管理制度

必须做好环保“三同时”工作。加强对职工的安全和环保教育，进行生产过程中环境保护的培训，形成良好的环境保护意识。

（2）环境管理人员

应建立必要的环保工作制度，建议安排专人负责执行，加强环保治理设施的管理和维护，保障正常运行。

（3）环境管理计划

环境管理计划要伴随项目建设过程进行，如设计阶段污染防范、施工阶段污染防治、运营后环保设施环境管理、信息反馈和群众监督各方面形成网络管理，使环境管理工作贯穿于生产的全过程中。

## 8.2污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.2-1。建设单位应严格按照污染物排放清单及其管理要求，进行项目的污染物排放的管理，确保各项污染物达标排放和总量控制要求。

表8.2-1污染源排放清单及管理要求一览表

| 序号 | 污染物排放清单 | 管理要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程组成 | 生产车间、堆场、办公宿舍区等，年产页岩烧结砖3500万块 |
| 2 | 污染物控制要求 | 污染因子及污染防治措施 |
| 控制要求污染物种类 | 污染因子 | 对应产污环节 | 污染治理措施 | 排放形式及排放去向 | 排污口信息 | 执行的环境标准 | 总量指标（t/a） |
|  |  |  | 污染治理措施名称 | 工艺/运行参数 | 是否为可行技术 |  |  | 污染物排放标准 | 环境质量标准 |  |
| 2.1 | 生活污水 | COD、BOD5、pH、SS、氨氮等 | 运营全过程 | 化粪池 | — | 可行 | 经化粪池处理后用于周边山林地灌溉 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 | ---- |
| 2.2 | 废气 | 焙烧烟气 | 烟尘 | 烘干焙烧工序 | 水膜脱硫除尘系统、SNCR脱硝系统 | 20m排气筒 | 可行 | 连续式，大气环境 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2中限值标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准） | 1.0633 |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |  |  |  |  | 5.873 |
|  |  |  | NOX |  |  |  |  |  |  |  | 1.1424 |
|  |  | 无组织粉尘 | 破碎、搅拌等工序 | 喷淋 | 无组织排放 | 可行 | 连续式，大气环境 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3中限值标准 |  | 0.647 |
| 2.3 | 噪声 | 噪声 | 设备 | 减震垫、隔声等降噪措施 | 可行 | / | 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中2类标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准 | / |
| 2.4 | 固体废物 | 生活垃圾 | 运营过程 | 委托环卫部门处理 | 可行 | / | 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》(GB18599-2001)及2013年修改单中相关要求。 | / |
|  |  | 一般固废 | 废砖坯、不合格产品、水膜除尘沉渣 | 集中收集后晾晒干化运往指定地点填埋 | 可行 |  |  |  |

## 8.3环境监测计划

运营期的环境监测工作，主要是对环保设施运行状况和达标情况进行监测，其次是对厂区及其附近的环境质量状况进行监测。项目运营期业主应定期委托有资质的监测单位对企业的排放情况进行监测。

表8.3-1  项目环境监测计划一览表

| 监测项目 | 点位 | 监测因子 | 监测频率 | 监测单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 厂界 | 等效连续A声级 | 1次/半年 | 有资质的监测单位 |
| 废气 | 厂界上风向1个点和下风向3个点 | 颗粒物 | 1次/年 |  |
|  | 20m高排气筒 | 烟尘、SO2、NOx |  |  |

## 8.4排污口规范化

### 8.4.1排污申报

（1）排污单位于每年年底申报下一年度正常作业条件下排放污染物种类、数量、浓度等情况，并提供与污染物排放有关的资料；

（2）依法申领排污许可证，必须按批准的排放总量和浓度进行排放；

（3）直接向环境排放污染物应当依照《排污费征收使用管理条例》交纳排污费。

### 8.4.2 排污口规范化

建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建檔管理，并报送环保主管部门备案。

表8.4-1    排放口图形标志

# 9环境保护投资及经济损益分析

## 9.1环境保护投资

本项目环保措施包括废水、废气、噪声治理措施、固体废物收集设施等。具体投资详见表9.1-1、9.1-2。

表9.1-1  项目施工期环保投资估算一览表

| 项目 | 环保措施、环保项目 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水 | ①施工废水应经隔油沉淀池处理后回用；②生活污水依托原工程化粪池进行处理后用于周边山林地灌溉。 | 7 |
| 大气污染防治 | 按照HJ/T393-2007《防治城市扬尘污染技术规范》要求采取：①场界设置围挡、围护及防溢座；②建筑材料防尘措施；③建筑垃圾防尘措施；④道路防尘措施；⑤施工工地内部裸露地面防尘措施；⑥混凝土防尘措施。 | 10 |
| 固体 | ①建筑垃圾和装修垃圾物应分门别类，有序堆放，避免过分占道，影响交通；②土石方在地块内平衡；③施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员及时运走处置。 | 5 |
| 噪声 | ①采用先进、低噪声桩基工艺，使用商品混凝土。②严禁高噪声的作业安排在中午、夜间进行。③保证设备在良好的条件下使用，减少运行噪声。 | 8 |
| 合计 | 30 |

表9.1-2  运营期环保投资估算一览表

| 阶段 | 项目 | 措施内容 | 工程投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 生活污水 | 化粪池 | 5 |
|  | 废气 | 焙烧烟气 | 水膜脱硫除尘系统、SNCR脱硝系统、20m高排气筒 | 50 |
|  |  | 破碎、搅拌粉尘 | 喷淋 | 10 |
|  | 噪声 | 减震、隔声等 | 10 |
|  | 固体废物 | 垃圾桶收集、委托环卫部门处理 | 2 |
|  | 绿化 | 厂区绿化 | 1 |
| 总计 | 78 |

项目总投资2000万元，其中环保投资108万元，约占总投资的5.4%。本项目投产后，只要严格管理，各类污染源基本能够得到治理，污染物排放可达到国家规定的标准且排放量较小，对环境影响较小。同时促进就业，具有良好的经济效益及社会效益。

## 9.2环境影响经济损益分析

本项目的建设不仅使企业能获得较好地经济效益，而且将为社会提供就业机会，具有一定的社会效益。项目建设不仅能使企业投资、经营者获得经济效益，国家还可以通过对企业收取税收、管理费等手段获得较好的经济效益。项目在生产过程中会产生污染物，会给周边环境带来一定的影响，环保设施的投入及正常运转可以使各种污染物达标排放，使区域污染物的排放量得到一定的控制，减少了生产对周边环境的影响，也将带来良好的社会及经济效益，具有全社会意义上的经济价值，综合考虑该项目的建设是有利于社会的。

# 10总量控制

总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措，而实行污染物排放总量是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略性调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。实施以环境容量为基础的排污总量控制制度是改善环境质量的根本手段。

项目生活污水经厂区内化粪池处理后达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作灌溉水质标准后，用于周边山林地灌溉，不外排至附近水体。

项目产生的废气主要为无组织排放的加工粉尘及焙烧烟气，项目废气排放情况见表10.1-1。

表10.1-1  项目废气排放情况一览表

| 污染物 | 排放浓度 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
| 工业粉尘 | / | 0.647 |
| 烟尘 | 6.73 | 1.0633 |
| 二氧化硫 | 37.27 | 5.873 |
| 氮氧化物 | 7.27 | 1.1424 |

根据国家总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定项目的污染物中总量控制的项目有：SO2、NOx。建设单位于2017年1月编制《年产3200万块页岩烧结砖项目环保违规建设项目备案表》并报送环保局，根据原项目环保违规建设备案表，项目允许年排放SO2为6.66t/a，NOx年排放量为1.224t/a。详见表10.1-2。

表10.1-2  本项目主要污染物控制指标一览表

| 污染物 | 原违规备案允许排放量（t/a） | 预测排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 6.66 | 5.873 |
| NOX | 1.224 | 1.1424 |

本项目的总量控制为SO2：5.873t/a，NOx：1.1424t/a。项目进行技改升级后排放的SO2及NOx的量少于原违规备案允许排放量，故项目无需购买新增排污权，符合总量控制的要求。

# 11结论与建议

## 11.1项目概况和主要环境问题

### 11.1.1 项目概况

项目名称：明兴建筑材料厂技改升级项目

建设单位：福建省明溪县明兴建筑材料厂

产品规模：年产3500万块烧结页岩多孔砖

建设地点：福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村140号

建筑面积：项目主要建设面积为14500m2

主要建设内容：新建断面4.6m的隧道窑、一座办公宿舍楼，一座配电房及值班室。

项目投资：2000万元人民币

生产定员：员工总人数25人，均住宿在厂内

生产制度：年工作日300天，两班制，每班12小时

### 11.1.2 主要环境问题

本项目厂址位福建省三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村，本项目施工期主要环境问题为：施工废水对周边水域环境的影响，施工废气和噪声对周边环境的影响及施工期产生固体废弃物对周边环境的影响。

根据对项目生产工艺和周围环境特征分析，本项目运营过程主要环境问题为：原料运输产生的粉尘、破碎及搅拌过程中产生的粉尘及隧道排放的烟气等对周边大气环境的影响；机械生产设备运行过程产生的噪声对周围声环境的影响，及固体废物对周边环境的影响。

根据对项目周边情况的调查，结合本项目产生的主要环境问题，确定本项目主要的环境敏感目标为东北侧约112米的瀚溪村和西南侧2313米的瀚仙溪。

## 11.2工程环境影响评价结论

### 11.2.1 水环境影响结论

（1）水环境保护目标

项目西南侧2313m的瀚仙溪水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（2）水环境质量现状

根据明溪县环境监测站于2017年4月对渔塘水质的监测报表，瀚仙溪各监测断面pH、溶解氧、高锰酸钾指数、BOD5、氨氮、总磷、石油类、氟化物监测指标的最大值均符合《地表水环境指标标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，水质整体较好。

（3）水环境影响分析与治理措施

①施工期

施工期间施工现场不设施工营地，施工人员居住在原工程的宿舍楼内，产生的生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉，不外排。施工期生产废水主要来源于出行车辆的清洗水、施工机械清洗产生的废水，以及施工过程产生的含有泥沙的废水，其污染物主要为泥沙、悬浮物及少量石油类，经沉淀、隔油处理后用于建筑施工用水回用，零排放。

②运营期

项目水膜脱硫除尘系统产生的除尘废水经沉淀池沉淀处理后循环利用，不外排。生活污水经厂区内化粪池处理后用于周边山林地灌溉。项目周边山林地面积较多，完全可以消纳项目产生的生活废水，生活污水用于山林地灌溉的措施可行。

### 11.2.2 大气环境影响结论

（1）大气环境保护目标

项目所在区域环境空气达《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。大气环境保护目标主要为东北侧约112m的瀚溪村。

（2）大气环境质量现状

根据三明市明溪县生态环境局发布的明溪县2019年2月环境空气质量监测结果显示，明溪县2019年2月环境空气质量可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准。

- 大气环境影响分析与治理措施

①施工期

项目施工过程中主要大气污染源为施工过程产生的扬尘，其产生过程主要为机械设备、风力的动力作用产生的扬尘，其产生工段主要为土方填挖、物料装卸和车辆运输等工段。施工扬尘对周围的环境会造成一定的影响，但影响是短暂的，随着施工期的结束而消失。施工扬尘对周围环境的影响是可以接受的。

②运营期

a、破碎筛分搅拌过程中产生的粉尘

本项目规划拟采用在破碎机、搅拌机等设备旁设置喷淋喷头，利用喷雾减少项目粉尘的排放。根据估算结果，正常运营情况下项目产生的粉尘对周围环境空气影响不大，处理措施可行。

b、隧道窑焙烧干燥废气

本项目设有焙烧窑和干燥窑，焙烧窑产生的废气由引风机从预热带与焙烧带之间的窑顶引入干燥窑（隧道窑上配1个引风机，将烟气引入干燥窑），然后由干燥窑底部进入两边烟墙对砖坯直接烘干，可使余热在隧道窑两边均匀分配，使砖坯干燥程度一致，余热利用后的废气(含潮气)经引风机引入水膜脱硫除尘系统、SNCR脱硝系统处理后，由配套引风机引至20m高的排气筒排放，经预测可达标排放，对周边环境影响不大，处理措施可行。

### 11.2.3 声环境影响结论

（1）声环境保护目标

项目声环境保护目标为厂界东北侧112m处的瀚溪村，声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准。

（2）声环境质量现状

根据建设单位委托福建省格瑞恩检测科技有限公司于2019年3月19日对本项目所在区域环境噪声值进行监测，根据检测结果显示，项目周围声环境质量现状均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

（3）声环境影响分析与治理措施

①施工期

施工期的噪声主要为机械噪声，机械噪声主要由施工机械所造成，如挖掘机、推土机、搅拌机等，声值一般在80dB(A)之间。项目施工噪声对周边居民产生一定的影响。项目工程量小，且施工噪声影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，经采取相应的措施后，施工噪声对周围环境的影响是可以接受的。因此，项目施工噪声对周围声环境影响较小。

②运营期

项目车间内生产噪声经有效的隔声、消声、减振等降噪措施及墙体隔声、距离衰减后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周边环境影响不大，治理措施可行。

### 11.2.4 固体废物分析结论

①施工期

项目施工过程不设置临时住所，无生活垃圾产生；各构筑物建设开挖的少量土方大部分可以就地平衡消纳，不可消纳的应尽快运送至附近取土坑等低洼地或作为开发区的地基用土；施工中应严格建筑垃圾的管理，尽量对建筑垃圾进行综合利用：散落的砂浆、混凝土，和凝固的砂浆、混凝土直接用于地基加固、道路垫层等。其它废弃水泥包装纸等，可收集集中后出售给废品收购商。因此，施工期固体废物均可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周边环境产生影响。

②运营期

项目挤出成型工序产生的废砖坯及焙烧过程中产生的不合格品经收集后，全部返回破碎机进行重新破碎，回用于生产；水膜脱硫除尘系统处理烟气产生的除尘渣定期清理收集后作为原料回用于生产；生活垃圾采取袋装分类收集，投放指定地点，然后由环卫部门每日及时统一清运、处置。项目的产生的固体废弃物基本上得到了综合利用和有效处置，对环境的影响较小，治理措施可行。

## 11.3 环境可行性结论

### 11.3.1 产业政策的符合性结论

本项目利用建筑渣土、煤灰（渣）、页岩、煤矸石等原料生产烧结砖，属《产业结构调整指导目(2011年本)（2013年修正）》中鼓励类建设项目，生产工艺、产品、设备均不属于其中的限制类和淘汰类，因此项目的建设符合国家和地方产业政策。

### 11.3.2 选址合理性分析结论

福建省明溪县明兴建筑材料厂位于三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村内（N：26°21′12.19″，E：117°17′35.57″）。项目不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。

项目北侧和西侧均为山林，东侧为废弃厂房，南侧临近006乡道，距离项目生产加工区最近的居民点约112m。该项目所产生的污染物经处理后达标排放，对周围环境影响不大，因此本项目厂址选择从环保角度分析是可行的。

### 11.3.3 土地利用规划合理性分析结论

福建省明溪县明兴建筑材料厂位于三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村。根据明溪县瀚仙镇人民政府出具的《关于福建省明溪县明兴建筑材料厂用地情况说明》（附件7）及明溪县自然资源局出具的《福建省明溪县明兴建筑材料厂土地利用现状图》（附件8），该项目用地属于工矿用地。建设项目在此地块进行年产3500万块烧结页岩多孔砖的生产活动，符合瀚溪村规划。

### 11.3.4 总量控制符合性结论

根据国家总量控制的要求，结合本项目的特征污染物，确定项目的污染物中总量控制的项目有：SO2、NOX。

本项目的总量控制为SO2：5.873t/a，NOx：1.1424t/a。项目进行技改升级后排放的SO2及NOx的量少于原违规备案允许排放量SO2：6.66t/a，NOx：1.224t/a，故项目无需购买新增排污权，符合总量控制的要求。

## 11.4措施和建议

### 11.4.1环保工程措施及验收要求

（1）建设单位必须保证污染处理措施正常运行，严格执行“三同时”，确保污染物达标排放。

（2）建立健全废水、废气、噪声等处理设施的操作规范和处理设施运行台帐制度，做好环保设施和设备的维护和保养工作，确保环保设施正常运转和较高的处理率。

（3）环保设施因故需拆除或停止运行，应立即采取措施停止污染物排放，并在24小时内报告环保行政主管部门。

（4）建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》相关要求，及时落实项目环保处理设施的竣工验收工作。

项目环保竣工验收要求见表11.3-1。

表11.3-1  项目环保竣工验收要求一览表

| 序号 | 项目 | 采取的环保措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 生活污水经厂区内设置的化粪池处理后用于周边山林地灌溉 | 验收落实情况 |
| 2 | 废气 | 破碎、搅拌粉尘 | 在破碎机、细筛机、搅拌机等设备旁设置喷淋喷头 | 执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3限值要求（项目边界总悬浮颗粒物浓度限值为1.0mg/m3） |
|  |  | 焙烧烘干烟气 | 烟气由引风机引至水膜脱硫除尘系统、SNCR脱硝系统处理后，经20m高排气筒进行排放 | 执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2限值要求 |
| 3 | 噪声 | 隔声、消声、减震等综合降噪设施 | 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准（昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）） |
| 4 | 固体废物 | 废砖坯及不合格产品 | 返回破碎机进行重新破碎，回用于生产 | 验收落实情况 |
|  |  | 水膜除尘沉渣 | 收集后作为原料回用于生产 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 经厂区内设置的垃圾收集装置等收集后，委托环卫部门定期清运 |  |

### 11.4.2建议

为减少该项目污染源对周边环境的影响，本评价建议：

（1）加强管理，保证设备正常运行，防止设备带故障使用，防止异常噪声的产生。

（2）由厂内技术管理人员兼职环保工作负责环保设施的运行、检查、维护等工作。

（3）加强职工的环保、安全教育，提高环保意识和安全生产意识。

（4）项目建成投用后，不得新设对环境有污染的项目，项目若有变动，应办理审批手续。

（5）遵守国家关于环保治理措施管理的规定，定期提交设施运行及监测报告，接受环保管理部门的监督。

（6）加强环保队工作的管理，要认真落实环保“三同时”制度。

（7）根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条，建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

## 11.5 总结论

福建省明溪县明兴建筑材料厂投资建设的“明兴建筑材料厂技改升级项目”位于三明市明溪县瀚仙镇瀚溪村140号，主要利用页岩、建筑渣土、煤粉及煤矸石等生产烧结砖，属于国家鼓励和优先发展的新型墙体材料。项目建成后具有较明显的社会、经济、环境综合效益；其所在地环境质量良好，能够满足环境功能区划要求。项目建成投入使用落实各项环保措施后，在正常生产情况下排放的各类污染物数量不大，对环境影响较小。建设项目在认真落实本报告表提出的各项措施，在确保项目“三同时”管理基础上，本评价从环保角度分析认为该项目在此建设是可行的。

编制单位：福建通和环境保护有限公司

2019年4月17日

主管部门预审意见： （盖 章） 经办人： 年 月 日

县级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： （盖 章） 经办人： 年 月 日

地（市）级环境保护行政主管部门审批（审查）意见： （盖 章） 经办人： 年 月 日