主管部门预审意见： （ 盖 章 ） 经办人： 年 月 日

县级环境保护主管部门审批（审查）意见： 同意明溪县君峰城市建设投资有限责任公司明溪县中医院能力提升项目〔建设地点为明溪县雪峰镇体育路66号,建设内容和规模为改建工程占地面积5688.28㎡，建筑面积8087.16㎡（其中改造综合楼（6F）、改造污水处理站和新建事故应急池、新建门诊附属楼（3F）、门卫、配套楼）〕环境影响评价报告结论意见，建设项目（地点、规模、工艺）应按报告表要求实施不得变更，在建设项目实施过程中应做好以下环境保护工作： 一、按照该报告表落实各项环保对策、措施、建议。环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 二、项目在设计、施工和运营中，应落实环评报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施，重点做好以下工作： （一）废水 1、运营期，项目生活污水经化粪池预处理后和医疗废水经污水处理站生化处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理排放标准后经城市污水管网排入县污水处理厂进一步深度处理。 （二）废气 1、项目产生的污水处理站废气采用集气系统收集后经活性炭吸附由15m高排气筒排放。 2、运营期，废气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准。 （三）噪声 运营期，厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固体废物 1、一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求，污水处理站污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表4医疗机构污泥控制标准。 2、生活垃圾收集后委托环卫部门清运处理；医疗废物、废化学品包装物、污水处理站污泥、废活性炭由有资质部门定期转运处理。 （五）、其他 加强污染防治设施运行管理和维护保养，完善运行台账记录。建设足够容积的事故应急池，规范化排污口建设并设立标志牌，落实报告表中提出的监测计划，确保污染物稳定达标排放。 三、加强施工期环境管理，落实水质保护、扬尘、垃圾处置和噪声污染防治措施，防止施工废水、施工扬尘、施工噪声和施工固体废物造成环境污染或生态破坏。 四、污染物年排放总量控制指标如下： 项目废水总量控制指标为：COD≤1.10t/a，NH3-N≤0.27t/a。项目无SO2和NOx总量控制指标。根据《福建省环保厅关于进一步加快推进排污权有偿使用和交易工作的意见》（闽环发〔2015〕6号）中的相关规定“对水污染物，仅核定工业废水部分”。本项目为医疗卫生服务设施建设项目，因此本项目不需要购买COD、NH3-N排污权指标。 五、项目竣工后，建设单位应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，验收合格后方可投入生产或者使用。 六、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。 七、项目日常环境监管由明溪县环境监察大队负责。 （盖章） 经办人：杨纬平 审核人：陈林海 签发人：王昌枝 2019年5月9日