# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：  明溪县枫溪乡中溪流域枫溪至大雅段生态廊道可持续发展项目

建设单位（盖章）： 明溪县富枫扶贫开发有限公司

编制日期：            2021年10月8日

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 明溪县枫溪乡中溪流域枫溪至大雅段生态廊道可持续发展项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-350421-04-01-168953 |
| 建设单位联系人 | 曾少炜 | 联系方式 | 18******07 |
| 建设地点 | 明溪县枫溪乡 |
| 地理坐标 | 起点（ 116 度 50分 28.500 秒， 26 度 31分 20.542秒） 终点（116 度 53分 27.322 秒， 26 度 30 分 27.770 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，127防洪除涝工程——其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 生态护岸：10km；人工湿地：0.7km2；生态步道5km；生态隔离带0.5 km2；污水管网2km。 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 明溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 明发改审[2021]38号 |
| 总投资（万元） | 3150 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） | 2.86 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于第一类鼓励类：“二、水利1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”及“二十二、城镇基础设施9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”。 由此可知，项目建设符合国家产业政策。 2、“三线一单”控制要求符合性分析 本项目位于明溪县枫溪乡，对照《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政[2021]4号），项目所在地属于“明溪县一般管控单元”。 对照“明溪县生态环境准入清单”，本项目建设符合空间布局约束的要求。 表1-1 明溪县生态环境准入清单 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目符合性 明溪县一般管控单元 一般管控单元 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理批准手续。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 符合 3、与《福建省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12 号）符合性 表1-2 全省生态环境总体准入要求（陆域）符合性分析 适用范围 准入要求 符合性 全省陆域 空间布局约束 1.石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等重点产业，要符合全省规划布局要求。 2.严控钢铁、水泥、平板玻璃等产能过剩行业新增产能，新增产能应实施产能等量或减量置换。 3.除列入国家规划的大型煤电和符合相关要求的等容量替代项目，以及以供热为主的热电联产项目外，原则上不再建设新的煤电项目。 4.氟化工产业应集中布局在《关于促进我省氟化工产业绿色高效发展的若干意见》中确定的园区，在上述园区之外不再新建氟化工项目，园区之外现有氟化工项目不再扩大规模。 5.禁止在水环境质量不能稳定达标的区域内，建设新增相应不达标污染物指标排放量的工业项目。 不涉及以上空间布局约束，符合 污染物排放管控 1.建设项目新增的主要污染物排放量应按要求实行等量或倍量替代。涉及总磷排放的建设项目应按照要求实行总磷排放量倍量或等量削减替代。涉及重金属重点行业建设项目新增的重点重金属污染物应按要求实行“减量置换”或“等量替换”。涉新增VOCs排放项目，VOCs排放实行区域内等量替代，福州、厦门、漳州、泉州、莆田、宁德等6个重点控制区可实施倍量替代。 2.新建水泥、有色金属项目应执行大气污染物特别排放限值，钢铁项目应执行超低排放指标要求，火电项目应达到超低排放限值。 3.尾水排入近岸海域汇水区域、“六江两溪”流域以及湖泊、水库等封闭、半封闭水域的城镇污水处理设施执行不低于一级A排放标准。 项目不涉及VOCs排放。 对照《福建省人民政府关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的通知》（闽政〔2020〕12 号）中生态环境总体准入要求，项目不在全省陆域涉及空间布置约束、污染物排放管控范围内，符合准入要求。 4、选址合理性分析 本项目为污水管网、人工湿地、生态护岸、生态步道、生态隔离带建设，项目建设区不改变原土地利用类型，不新增占地；且项目周边无自然保护区、风景旅游区、文物古迹区、水源保护区和集中式生活用水取水点等敏感目标，选址合理可行。 |

二、建设内容

| 地理 位置 | 本项目位于明溪县枫溪乡，起点坐标：东经116°50′28.500″、北纬 26°31′20.542″；终点坐标：东经116°53′27.322″、北纬26°30′27.770″。 明溪县位于福建省西北部，武夷山的东西延伸动脉，东经116°47′～117°35′，北纬26°08′～26°39′之间。东邻三明市三元区、梅列区和沙县，南毗永安，西接清流、宁化，北接将乐、泰宁、建宁。瀚仙镇地处明溪县东部，306 省道旁的珩溪河畔，东毗沙溪，南邻胡坊，西连城关、盖洋，北与将乐县接壤，距三明市60km，离明溪县城9km。全镇总面积141.7km2，耕地面积1179.2hm2，林地面积11539.1hm2，辖11 个行政村，89 个村民小组，共计2876户，10624 人。 明溪境内溪网密布，单独流出县境的溪流有20条，分别进入相邻的有8个县，总流域 88.4%在境内。从发源地至县界河口，最大河长48.35km，最小河长不足5km。流域面积在50km2以上的河流有16条，其中50～99 km2的7条，100～ 199 km2的 2 条，200～299 km2的 4 条，300～499 km2的 1 条，500 km2以上的干流有2条，河段总长仅 12.6 km。全县多年平均水资源总量约为 16.26 亿m3（未计入2.25 亿m3），平均每平方公里相应产水量 95.41万m3。水资源各项指标均高于全国(全国人均水量和亩均水量分别为 2700 m3和1755m3)和全省(全省人均水量和亩均水量分别为 4520m3和5850 m3)平均水平。 全县有两个水系：1、沙溪水系：有瀚仙溪、渔塘溪、夏阳溪、黄沙 溪、富口溪、胡贡 溪等 6 条。2、富屯溪水系：有姜坊溪、城岚溪、温庄溪、雷西溪、青瑶溪、画桥溪、盖洋溪、角溪、中溪、夏坊溪等 10 条。 本项目涉及河流为中溪支流枫溪，属于富屯溪水系。枫溪发源于枫溪乡邓家村的严地鸡形寨，流经邓家、枫溪、大雅、各水口、中溪村、沂州，于沙坪与盖洋溪汇合，注入角溪。流域面积137.48 km2（境内123.48 km2），平均坡降19.3‰，自然落差550m，利用落差287m，多年平均流量4.7m3/s，枯水流量2.82 m3/s，多年平均径流量1.48355亿m3，其中丰水年2.15244亿m3，平水年1.42420亿m3，偏枯年1.12982亿m3，枯水年0.89064亿m3。 项目地理位置图见附图1，明溪县水系图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目组成 工程组成详见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 类别 项目 建设内容 主体工程 生态护岸 长度10km；新建护岸采用重力式挡墙断面结构，墙身采用浆砌块石结构（面层不露浆），迎水坡坡比1:0.3，背水坡坡比1:0.1，墙顶采用M10浆砌鹅卵石压顶厚0.5m，宽0.6m，基础采用0.6m厚M10浆砌块石结构结构，基础前后趾宽0.4m，墙背回填土采用开挖土中的适用料（砂卵石），相对密度≥0.60。压顶、墙身及基础每隔15m设置一道沉降缝，沉降缝缝宽20mm，采用沥青杉木板填缝，全断面填缝；挡墙基础持力层为砂卵石层，地基承载力要求≥100kPa。 人工湿地 面积0.7 km2；由人工筑成水池，底面铺设防渗漏隔水层，填充一定深度的土壤或填料层，种植芦苇一类的维管束植物或根系发达的水生植物，污水由湿地的一端通过布水管渠进入，以推流方式与布满生物膜的介质表面和溶解氧进行充分的植物根区接触而获得净化。 生态步道 长度5km 生态隔离带 面积0.5km2；综合本项目的环境条件，设置河岸隔离带平均宽度为7m。本次设计利用河岸生态保护蓝线构建河岸生态隔离带，用于拦截陆域面源污染，并起到防洪作用。生态隔离带植物配置：配置的水生植物主要有花叶芦竹、鸢尾、水生美人蕉、黄菖蒲、芦苇、再力花等；配置的灌木主要有红花满天星、红叶石楠、红花檵木、巴西野牡丹、黄花菜等；配置的桥面主要有广玉兰、福建山樱花、香樟、美国紫薇、蓝花楹、桂花等。 污水管网 长度2km；污水收集干管、支管采用HDPE双壁波纹管、倒虹管采用PE管，用于截留村落村民生活污水。 辅助工程 交通 对外交通系统利用莆炎高速公路、枫泉线公路；对内利用堤（岸）路结合工程、堤后防汛公路、村道和跨河桥梁工程等交通设施。 依托工程 施工营地 依托周边民房，作为施工人员住宿、办公 公用工程 供水工程 依托村镇供水管网 供电工程 依托村镇供电系统 临时工程 1#施工场地 占地面积100m2，作为移动拌合机场地、石料加工场地等 2#施工场地 占地面积80m2，作为移动拌合机场地、石料加工场地等 3#施工场地 占地面积80m2，作为移动拌合机场地、石料加工场地等 1#堆土场 占地面积150m2，作为开挖土石方临时堆场，最大堆高2.5m 2#堆土场 占地面积100m2，作为开挖土石方临时堆场，最大堆高2.5m 3#堆土场 占地面积100m2，作为开挖土石方临时堆场，最大堆高2.5m 环保工程 废水处理 施工废水 设置隔油沉淀池，生产废水经隔油沉淀池处理后回用于场地抑尘 生活污水 施工人员租住于周边民房内，依托周边现有污水处理设施处理 废气处理 洒水抑尘；加强原料运输的管理 噪声治理 选用低噪声设备及施工工艺，设置隔声屏障；加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理布局施工机械设备。 固废治理 挖方全部回填，无弃方产生；生活垃圾由当地环卫部门清运处置 生态环境治理 （1）开工前，对施工范围内临时设施的规划用地要进行严格的审查，既少占农田、林地，又方便施工；严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 （2）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。 2、建设规模及主要工程参数 建设规模及主要工程参数见表2-2。 表2-2 建设规模及主要工程参数一览表 序号 工程或费用名称 数量 单位 1 生态护岸 10 km 2 人工湿地 0.7 km2 3 生态步道 5 km 4 生态隔离带 0.5 km2 5 污水管网 2 km |
| 总平面及现场布置 | （1）施工便道 项目施工利用周边已有道路，布设施工便道。 （2）施工营地 项目不设施工营地，施工人员均租住在周边民房内。 （3）施工场地、临时堆土场 项目沿线布设3个施工场地和3个临时堆土场，布置情况详见表2-3~2-4。 表2-3 施工场地基本情况一览表 项目 位置 占地类型 面积m2 涉及敏感目标 临时设施 1#施工场地 见附图3 荒杂地 100 无 隔油沉淀池、车辆进出冲洗场、垃圾收集桶 2#施工场地 荒杂地 80 无 隔油沉淀池、车辆进出冲洗场、垃圾收集桶 3#施工场地 荒杂地 80 无 隔油沉淀池、车辆进出冲洗场、垃圾收集桶 合计 / / 260 / / 表2-4 临时堆土场基本情况一览表 项目 位置 占地类型 面积m2 涉及敏感目标 1#临时堆土场 见附图3 荒杂地 150 无 2#临时堆土场 荒杂地 100 无 3#临时堆土场 荒杂地 100 无 合计 / / 350 / （4）永久占地 工程永久占地均处在河道管理范围内，不涉及新增用地。 |
| 施工方案 | 本项目施工时长为6个月，即2021年10月~2022年3月。各工程施工工艺如下： 1、生态护岸施工工艺 （1）砌筑 ①砌筑采用坐浆法，在铺砌灰浆前，将石料洒水湿润，不得残留积水，块石砌体砂浆饱满，较大空隙先用砂浆填塞后用碎石嵌实，不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。砌筑时砌体上下错缝并保持砌面平整。 ②砌筑时采用分层砌筑，分层高度70~120cm，分层与分层间的砌缝隙大致找平，层面砌成与斜面相垂直或成水平面，并按规定距离设置伸缩沉降缝。砌体在设缝处断开和取齐，缝两侧石料进行修凿。墙后按规定设防水层和反滤层，墙身留置泄水孔。 ③墙底最下一层砌筑时，将块石的大面朝下，而后上面石块利用其自然形状与下层石块相互交错的衔接在一起，做到犬牙交错、搭接紧密。砌时，每一块块石先铺砂浆，而后安放石块，经左右揉动几下，再用手锤轻击，将下面砂浆挤密实。在已砌好的片石侧面继续安砌时，除座浆外并在相邻石块侧面铺抹砂浆，并向下面及抹浆的侧面用手挤压，用锤轻击，将下面和侧面的砂浆挤实，挤出的砂浆刮起再用。分层内各层石块的砌缝尽可能错开，分层与分层间的砌缝要错开，且错开距离要大于8cm。 ④砌体采用分段分层砌筑，但两相邻工作段的砌筑高差一般不超过去时1.2m﹔分段位置尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝确保一致。 ⑤设置沉降伸缩缝时，根据设计规定的位置每10m一道，采用跳段砌筑的方法，使相邻两段砌石高度错开，并在接缝处做一个外露面，挂线砌筑，达到又直、又平。沉降伸缩缝在施工中要控制其垂直，且缝两侧砌体表面需要平整，不能搭接，同时，接缝中按设计要求填塞沥青麻絮，防止砌体漏水。 ⑥砌筑上层砌块时，避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时，对已砌筑的砌层表面加以清扫和湿润。 ⑦砌筑工程中要严格按照设计要求处理好坡面排水管。 （2）水泥砂浆勾缝 砌体勾缝保持块石砌合的自然接缝，力求美观、匀称、块石形状突出，表面平整。勾缝前先将槽缝冲洗干净，不得残留灰碴和积水，并保持缝面湿润。当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面刷洗干净，并酒水养护。砌体外露面勾缝采用平缝法进行。先用水将砌体浇洒湿润再勾缝，按“自上而下:的顺序先勾水平缝后勾竖缝。勾水平缝时用长溜子将灰浆压入缝内，自左向右随压随勾，勾完一段后，溜子自左向右在缝内溜压密实、平整，使其深浅一致。勾坚缝时用短溜子在灰板上将灰刮起，然后勾入竖缝中，塞密、压平。最后用扫帚扫清余灰。 （3）养护 砌体外露面，在砌筑后12-18h左右及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间不少于14天。 2、生态步道施工工艺 场地清理→基础复验→施工准备→基材摊铺→局部修整→面材摊铺→定位标线→退场交付。 （1）场地清理和修补 为了保证塑胶面层的质量，必须对基础面进行彻底清理，以利于充分发挥聚氨酯的粘接力和塑胶面层的厚度均匀。 （2）基础复验 ①基础平整度检测：以塑胶道路的曲直分界线为界，直道沿横向与纵向每3m标一个点，弯道以圆心点为圆心，用经纬仪每5〃做一放射状线，每3m标一个点，将3m直尺轻放于任何相邻两点之间，用塞尺测量最大局部凹陷，每组30个测量点，并记录于场地平面图上。要求平整度合格点数（塞尺读数≤4mm）≥85以上为合格。 ②基础坡度检测：用经纬仪自塑胶道路分界线开始，直道每10m标一组点，弯道以圆心为圆心点每15°标一组点，每组点包括第一道内沿和第八道外沿两点，再用水准仪测量每点的标高，并计算每组两点的高差和第一道及第八道同道上相邻两点的高差。要求步道基础横向坡度≤1纵向坡度≤1‰。 ③基本点复测：用全站仪（2〃级）测量两个圆心和通过圆心的直径放射线与第一、八道相关点的准确性，如果发现误差须及时报告并作相应调整。 ④基础层质量验收：苏塑胶步道基础要求无明显裂缝，表面均匀坚定，无麻面，接缝平顺光滑，边际线角清晰，无缺陷。经洒水或大雨后无明显积水和波浪现象。基础的养护期应达到21天以上。 （3）施工准备 ①施工作业平面布置准备、确定水电源位置，按规范搭接水电，确保安全； ②确定材料进出通道和码放场地； ③确定塑胶原料工作台面，要求地面平坦、坚实，并做好防护污染措施； ④施工工具准备，检查工具和搅拌运输机械性能状况要求试机一遍，按该工程实况进行操作，并最优化原则尽可能缩短物料运输距离，确 定先后远近施工顺序。 ⑤清点原料，按实际丈量面积计算每日用料量。 （4）基材摊铺 ①材料搅拌场所应铺设胶布或塑料布，避免沾污地面损及施工品质及影响环境清洁。 ②搅拌桶的容量为搅拌量的1.5—2倍，使用前搅拌桶应干燥及清洁。 ③混合材料时应先倒入单组分粘接剂并使搅拌桶边全面浸附后再倒入黑胶粒。 ④搅拌时间控制视当时具体温度与湿度而定，70%湿度、25℃温度的基本混合搅拌时间为3.5分钟，同时要求99%以上胶粒裹上粘接剂才可出料；搅拌均匀的混合料应及时运送到作业区。 ⑤材料需要量根据搅拌器容量确定总量，然后按配比用磅秤准确秤量。搅拌时应避免水份直接进入搅拌容器。 ⑥每次投料数量、搅拌时间及时记录，每班组当天汇总总结。 ⑦步骤：放料→称量→投料→搅拌→出料。 （5）局部修整 ①纵向和横向施工接缝及不平处需用专用平面磨光机磨平，无高差； ②局部毛刺和未清理已固化洒落料同样需用磨光机磨平； ③内、外侧余料需及时清理； ④外包角角度应一致，控制在45°角左右，外侧边线线迹清晰。 （6）面材摊铺 ①确定当日当班工作量，EPDM 粉料及面层粘接剂按当班需要的数量运到作业面周边区域，并确定当日温度、湿度等气候条件； ②将材料依次倒入搅拌机进行搅拌，要求一组一搅，随搅随用； ③将搅拌均匀的喷涂料倒入SMG喷涂机料斗，并同时开启内搅拌送料装置； ④当喷涂装置运转正常后开启喷枪，并控制喷射角度≤75°； ⑤喷涂作业要求连续供料、连续喷涂，作业人员要求高度协调。喷涂喷枪呈扇面左右摇摆以利自我检查和均匀方向为面向作业区倒退，洒落； ⑥正反方向喷涂各一次，每次喷涂层厚度≥1.5mm； ⑦反向喷涂时需有专人从不同光线角度检查跑道表面材料的均匀度及时反馈给作业人员，避免漏喷和不匀。 （7）定位标线 ①复验并找出原场地圆心和定位标志桩； ②再次清理塑胶跑道面层，用吹风机吹净杂物； ③严格按照国际田径联合会（IAAF）标准田径场标线规范进行标线； ④先用大头针定出点位线，用白灰线弹出线迹，再用聚氨酯专用标线漆喷出白线，线宽为50mm，要求线条清晰，无明显接缝，无毛边； 3、污水管网施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂（管道基础施工）→管道排放→接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽回填。 （1）测量放样 根据施工管道直径大小，按规定的沟槽宽定出边线，开挖前用白粉划线来控制。 在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩，并记录两桩至检查井中心的距离，以备校核。 （2）沟槽开挖 开槽采用直接定线法进行轴线定位和槽上口放线定位。管道为明挖施工，利用控制导线测定施工中线，根据开槽宽度测设出开挖线，并实测沟槽边缘高程。将开挖线和开挖深度向施工队交底。测控槽底高程，控制管道中线和管材外皮线。 开槽采用机械开槽，1：0.67放坡，沟槽槽底净宽度，按施工图确定，以便于人工在槽底作业。开挖沟槽，严格控制基底高程，不得扰动槽底。槽底设计标高以上0.2m的原状土予以保留，铺管前用人工清理至设计标高。当槽底低于设计标高时，严禁用土回填，可换填粒径10mm～15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。施工期间如遇地下水，应先将地下水位降至基底以下0.5，严禁浸泡基槽。 （3）管道基础 管道基础采用180°砂石基础，施工期间如遇地下水，应先将地下水位降至基底以下0.5，严禁浸泡基槽；先铺设厚度100mm的毛石或碎石垫层，然后再做砂石垫层。砂石基础材料采用中、粗砂，亦可采用天然级配砂石，级配碎石、石屑等地方材料。管道基础中在承插式接口部位的凹槽，宜在敷设管道时随敷随挖。凹槽的长度、宽度和深度按接口尺寸确定，接口完成后，应立即用中粗砂回填密实。 （4）管道安装 安装由下游往上游依次进行。下管前，凡规定需进行管道变形检测的断面管材，预先量出该断面管道的实际直径并做出记号。 下管用起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员，用非金属绳系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；起重机下管吊装时，用非金属绳索扣系住，不串心吊装。 雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡，进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发现位移、漂浮、拔口现象，立即返工处理。在管道铺设过程中，若发现管道损坏，应将损坏的管道整根更换，重新铺设。 （5）接口施工 采用承插口连接的管材接口前，先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时，先将承口内壁清理干净，并在承口及插口橡胶圈上涂润滑剂（首选硅油），然后将承插口端面的中心轴线对齐。 （6）检查井施工 施工顺序：垫层混凝土 → 基础混凝土→管顶面以下侧墙混凝土浇筑→流槽砌筑→管顶面以上混凝土浇筑→塑钢踏步安装→混凝土盖板浇注（安装）→预制混凝土井筒安装→铸铁井盖安装。 塑料管在与钢筋混凝土井相接部位的外表面预先做好中介层，上、下游管道接入检查井部分采用现浇C20混凝土包管。中介层做法：先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层胶粘剂，紧接着在上面甩一层干燥的粗砂，固化10-20分钟，即形成表面粗糙的中介层。 （7）闭水试验 管道和检查井施工完毕后进行沟槽回填，在闭水试验前，除接口外露，管道两侧和管顶以上的回填高度不得小于0.5m。 （8）沟槽回填 沟槽回填采用水泥石屑（50%石屑+45%石屑粉+5%水泥），并加适量水拌合均匀后分层振动夯填，回填至管顶以上0.5米处。管顶0.5米以上采用素土回填，每层厚度为200mm。管底基础到管顶0.5米范围内，沿管道、检查井两侧对称、分层回填压实，严禁使用机械推土回填。管两侧分层压实时，采用临时限位措施，防止管道上浮。管顶0.5米以上沟槽采用机械回填，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压。回填土应符合以下规定：管底至管顶以上50cm范围内，不得含有机物、冻土及大于50mm的砖、石等硬块。填土前检查管底两侧砂三角处是否密实，缺砂或不密实要补填密实。土的含水量要随时测定，严格掌握回填土的密实度。 回填土至设计高度后（有临时支撑的拆撑后），再量测管子尺寸并记录，以确认管道回填后的质量。 分段夯实时，相邻段的接茬应呈阶梯形，且不得漏夯。 采用木夯、蛙夯等压实工具时，应夯夯相连；采用压路机时，碾压的重叠宽度不得小于20mm。 |
| 其他 | 新建护岸的型式选择本着经济、技术合理的原则，对常用的的斜坡式、直墙式、生态砼砌块陡墙式三种堤型进行方案比较。 （1）方案一：斜坡式方案 护岸迎水坡坡比1:2，采用生态砼砌块护坡，厚12cm，迎水坡坡面撒草籽；护坡下铺设300g/m2土工布反滤，堤身采用粘性土回填。堤顶设C20素砼压顶，断面尺寸0.3×0.3m（宽×高），护坡基础采用C20素砼基础，断面尺寸0.8m×0.6m。 （2）方案二：直墙式方案 新建护岸采用重力式挡墙断面结构，墙身采用浆砌块石结构（面层不露浆），迎水坡坡比1:0.3，背水坡坡比1:0.1，墙顶采用M10浆砌鹅卵石压顶厚0.5m，宽0.6m，基础采用0.6m厚M10浆砌块石结构。 （3）方案三：生态砼砌块陡墙式方案 本方案迎水坡坡比1:0.167，采用生态砼预制块挡墙，墙顶设C20素砼压顶，断面尺寸0.6m×0.2m（宽×高）。挡墙基础采用 C20素砼结构，断面尺寸1.0×0.5m（宽×高）。砌块挡墙背水面设砂碎石反滤层厚0.2m。墙后填土设4层土工格栅，每层长2.5m，墙后回填粘性土。 以上各方案对比得出：方案一斜坡式施工快捷、建成后可在水域两岸人造自然景观、能较好地与周围环境相融合，符合节能降耗、生态环保、人景和谐的社会主旋律但占地较多；方案二浆砌石挡墙是一种技术成熟、工艺简单、投资经济的堤型，其对基础的适应性强、施工技术要求简单、材料来源广泛，多年来已普遍应用在我省的城市防洪工程建设和小流域整治工程中，其投资最小，占地最少，抗冲刷能力强，本次推荐采用该方案；方案三结合景观设计，体现人景和谐的旋律，但投资较高，且施工要求高，对基础的要求较高，耐久性差，抗冲能力较差。 综上所述，从投资经济、施工条件、防冲安全等因素考虑，本工程新建护岸型式采用方案二，即浆砌块石直墙式护岸。 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态功能区划情况 1、福建省主体功能区规划 福建省禁止开发区域包括县级及以上各级各类自然文化资源保护区域及省政府根据需要确定的禁止开发区域，其中省级以上自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、世界自然与文化遗产地和地质公园、重要饮用水水源地一级保护区共7 类240 处，全省省级以上禁止开发区域总面积为9447.4 平方公里，扣除海洋保护区面积846.31 平方公里后，省级以上禁止开发区域陆地面积8601.09平方公里，占全省陆地总面积6.94%。其中国家级禁止开发区域69 处，总面积为5840.78 平方公里，扣除海洋禁止开发区域面积385.48 平方公里后，陆地国家级禁止开发区域总面积为5455.30 平方公里，占全省陆地国土面积的4.40%。 对照《福建省主体功能区规划》（附图4），项目不在国家禁止开发区域和省级禁止开发区域内。 2、福建省生态功能区划 工程位于明溪县枫溪乡，根据《福建省生态功能区划》（附图5），项目所在地区位于I1 闽北闽西山地盆谷生态亚区，项目区域属于 1308 明溪东部沙县西北谷地复合农林业生态功能区，主要生态系统服务功能为复合农林业生态环境、水源涵养、生物多样性。保护措施与发展方向为加大对农业基础设施建设的投入，提高农业科技含量，发展优质高效的生态农业，建设无公害食品和绿色食品基地；封山造林，加大对生态公益林的保护力度，改善森林结构；加强畜禽养殖污染的治理和农业面源污染的控制。 3、明溪县生态功能区划 根据《明溪县生态功能区划》（附图6），项目所在区域属明溪西北部生态农业生态功能小区（130342102）。该生态功能小区的主导功能是生态农业，辅助功能是生态工业。其生态保育和建设的重点任务是加强工业污染的防治。其他相关任务是加强农村环境综合整治，搞好农药、化肥和畜禽养殖等污染物的治理。 3.2生态环境现状 3.2.1植被 本项目位于三明市明溪县枫溪乡，属于南亚热带季风气候，气候温暖，雨量充沛，植物生长繁茂。地带性植被类型属于地带性植被为南亚热带常绿阔叶林。 由于人类活动历时悠久，地带性植被破坏严重，现状植被多为次生灌丛和人工栽培的经济林。次生灌丛主要为油茶、水竹、绿竹、杉木幼林等，草本层多为芒萁、斑茅草、五节芒草、小蒲葵、沿阶草等。人工植被林地以马尾松、杉木、桂花树、柑桔为主，其次为以水稻、玉米、蔬菜为主的农田植被。根据现状调查可知，各种植被交错生长，无明显的空间分布特征。 3.2.2动物 通过查阅相关资料和实地走访调查，评价区范围内现存的野生动物资源以常见种和广布种为主，大型野生动物已十分罕见，未发现有国家级和省级重点保护野生动物的分布。 （1）兽类 区域现存主要兽类动物有野猪（Sus scrofa）、竹鼬（Rhizomys sinensis Gray）、蝙蝠（Vespertilio superans Thomas）等。 （2）鸟类 区域分布的鸟类主要有麻雀（Passer montanus）、黄雀（Carduelisspinus）、鹧鸪（Francolinus pintadeanus）、竹鸡（Bambusicola thoracica）等。 （3）鱼类 根据现场走访调查，项目常见淡水鱼类有草鱼（Ctenopharyngodon idellus）、青鱼（Mylopharyngodonpiceus）、鲤鱼（Cyprinus carpio）、鲢鱼（Hypophthalmichthysmolitrix）、鲫鱼（Carassius auratus）等。 （4）爬行类 区域分布的爬行类主要有银环蛇（Bungarus multicinctus）、泥蛇（Enhydrischinensis）、蜥蜴（Lizard）、壁虎（Gekko japonicus Dumeril et Bibron）等。 （5）两栖类 区域分布的两栖类主要有泽蛙（Rana limnocharis）、雨蛙（Hylachinensis）、黑眶蟾蜍（Bufo Melanostictus Schneider）、树蛙（Hyla chinensis）等。 3.2.3水生生物 ①水生生物现状 鱼类：本区域有较丰富的鱼类资源，据资源普查，有19科61属112种。其中鲤科鱼类有36属63种，占56.3%；鲈科2属11种，占9.8%；鳅科4属8种，占7.1%；平鳍鳅科2属4种，脂科1属4种，各占3.6%；其他还有鳗鲡科，腹吸鳅科、鲶科、胡子鲶科，鮡科、合鳃科、丽鱼科、蝦虎科、攀鲈科、鳢科、刺鳅科、鲱科、胭脂科等计13科16属22种，占19.6%。其中有从外地引进的养殖鱼类品种约30种。经济价值较高的鱼类品种有：草鱼、青鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、团头鲂、三角鲂、倒刺鲃、细鳞斜颌鲴、黄尾密鲴、鱤鱼、翘嘴红鮊、唇鱼骨 、花鱼骨 、吻鱼句 、蛇鱼句 、巴西鲷、淡水白鲳、罗非鱼、鳗鲡、云斑鮰、斑点叉尾鮰、黄颡鱼、南方大口鲶、胡子鲶、长吻鮠、大眼鳜、长鳜、斑鳜、暗鳜、鲈鱼、虹鳟、鲟鱼、香鱼、银鱼、黄鳝、泥鳅等。其中大部分品种为目前养殖品种或正在试养品种。 本项目评价区所涉及流域均没有某种鱼类集中的产卵场、索饵场和越冬场。 底栖生物：评价区底栖生物主要包括软体动物、寡毛类、多毛类等，常见的有淡水壳菜（Limnoperna lacustris）、河蚬（Corbicula fluminea）、中华颤蚓（Tubifex sinicus）、水蛭（Hirudinea sp.）、疣吻沙蚕（Tylorrhynchus heterochaetus）等，评价流域未见珍稀濒危底栖生物物种分布的报道。 3.3地表水环境质量现状 为了解区域地表水环境质量现状，本次评价引用三明市环境监测中心站《2021年2月、4月、6月、8月明溪县小流域数据汇总》中相关数据，详见表3.3-1。 表3.3-1 2021年明溪县小流域数据汇总 月份 断面名称 所在河流 pH 溶解氧 CODmn 氨氮 总磷 水质类别 2 枫溪村 枫溪 7.78 9.69 2 0.504 0.16 Ⅲ 4 枫溪村 枫溪 7.54 8.27 2.3 0.333 0.11 Ⅲ 6 枫溪村 枫溪 7.34 8.12 2.5 0.136 0.04 Ⅱ 8 枫溪村 枫溪 7.79 7.18 3.5 0.221 0.04 Ⅱ 由上表可知，枫溪水质可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，区域地表水环境质量现状较好。 3.4其他环境要素现状 3.4.1环境空气质量现状 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开公布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价基准年选择为2019年，根据三明市明溪生态环境局发布的2019年1月~12月明溪县环境空气治理监测结果（表3.4-1）可知，SO2、NO2、PM10、 PM2.5、O3 、CO等六项基本污染物月均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 1 中二级标准限值要求，其中达一级标准天数为277天，占总天数的75.9%。 表3.4-1 2019 年度明溪县大气环境质量情况 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PM10 32 20 25 21 23 17 24 23 33 43 46 38 PM2.5 15 11 11 9 10 7 6 8 13 20 20 17 SO2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 NO2 17 10 15 13 11 10 9 10 14 17 22 21 CO 1.4 1.1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 1 O3-8h 84 52 84 81 80 86 78 106 154 127 124 86 CO 为 mg/m3，其余为 μg/m3 由此可知，评价区域属达标区，区域大气环境质量现状良好。 3.4.2声环境质量现状 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价采用福建省海博检测技术有限公司对评价区域内的现状声环境背景值进行监测的数据，监测点位见附图7，监测结果见表3.4-2。 表3.4-2 区域噪声环境监测结果一览表 监测点位 监测值（Leq ） 昼间 夜间 N1 项目起点 53.5 43.1 N2 枫溪乡 52.1 42.9 N3 磜下堂村 53.0 43.3 N4 大雅村 53.3 42.6 N5 项目终点 52.9 43.0 根据监测结果可知，各监测点位的噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，区域声环境质量现状良好。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)关于评价工作等级划分依据，本项目占地面积远小于2km2，工程影响区域不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，属一般区域，因此生态影响评价等级为三级；评价范围为：项目占地范围(含临时占地)内。 生态环境保护目标见表3-1。 表3-1 生态环境保护目标一览表 环境要素 环境保护目标 与项目方位、距离 规模 环境质量要求 生态环境 地表植被 项目占地范围(含临时占地)内 — 保护区域生态系统敏感区，使评价范围内土壤、植被破坏得到控制并逐步补偿和恢复 水生生态 项目占地范围(含临时占地)内 — 保持水生生态的完整性不受破坏 |
| 评价 标准 | 本项目应执行的排放标准详见下表3-2。 表3-2本项目执行的排放标准一览表 污染物类别 执行排放标准 污染物名称 标准限值 施工期 废水 施工人员租住在周边民房，产生的生活污水依托周边现有污水处理设施处理；施工废水经隔油沉淀后循环使用不外排 -- -- 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 颗粒物 1.0mg/m3 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 70dB（A） 夜间 55dB（A） 固体废物 ①生活垃圾的贮存处置参照执行《城市环境卫生设施规划规范》（GB50373-2003）和建设部2007第157号令《城市生活垃圾管理办法》； ②项目生产过程中产生的一般工业固体废物临时暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定； 运营期 无 |
| 其他 | 总量控制是我国环境保护的一项重要的制度和政策，从浓度控制向排放总量控制转变是我国环境保护管理的发展方向，同时也是控制环境污染、实现经济和环境协调发展的重要手段之一。根据我国的实际情况和环境保护管理部门的要求，现阶段实行的是“管理目标总量控制”，即将污染物排放量控制在环保管理部门分配的排污量之内，不能突破。任何排放污染物的新扩建项目的建设都不能增加本区域排污总量。 根据“十三五”主要污染物排放总量控制要求，总量控制项目为化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）。 项目无化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放，无需申请总量控制指标。 |

四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 本项目施工期对生态环境的破坏与影响主要表现在建设过程土地的占用对动植物资源的影响、对周边河流水生生态的影响以及水土流失影响。 （1）土地利用影响分析 施工场地的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。 临时用地在施工结束后，将拆除临时建筑物，建筑垃圾统一清运，场地清理平整，因此这类占地对环境的影响是暂时的。 （2）对植被的影响分析 护岸建设占地会使场地内现有植被将受到破坏，地表上植被均为人工植被，在评价范围内没有古树名木。因此本项目建设不会对沿线植被造成长远的破坏性影响。因项目所在地人为活动频繁，项目区及其附近没有发现有重要研究、观赏价值或国家、地方法规明确保护的动物和植物。因此，本项目对周边植物影响较小。 （3）对水生生态的影响 施工过程产生的施工场地废水经隔油沉淀回用于场地的绿化，对河道水生生态影响较小。 在工程区域河段水域没有珍稀特有鱼类的产卵场，河流主河道可维持上下游的连通，各工程修建处为岸边，工程涉水水域较浅，且大部分工程在河岸上施工，所以该工程的实施对特有鱼类连通性不会造成影响，施工时对鱼类影响主要为施工振动、噪音和悬浮物。 施工引起河水浑浊，造成水体SS升高，其沉积和覆盖将导致施工水域下游一定河段近岸带浮游生物、底栖动物以及水生植物等生物量的减少，造成一定区域鱼类饵料生物的减少，进而影响到鱼类的索饵等。但鱼类的规避能力较强，在收到影响后会迁移至附近水域，工程施工期间在施工区河段分布数量将有所减少。 由于涉及鱼类均不进行洄游，待工程完工后，工程河段鱼类将逐步恢复至现状资源量水平。综上，本项目不涉及鱼类的主要产卵场、鱼类越冬场主要索饵场及其洄游通道。因此，工程施工对鱼类的影响较小。 （4）水土流失影响 该项目施工期将造成沿线原有植被的破坏，土地裸露面积增大，水土流失增加，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物和污染物排向施工场地以外的环境，会影响该区域局部生态系统，更将对周边水体产生较大的影响。 一般情况下，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上项目地面较为平缓，随即又进行路面恢复、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最小。 （5）临时占地影响 施工完成后，临时用地可采取多种措施进行恢复，恢复的原则是保持原有土地施工功能不变。施工场地、临时堆土场等临时占地在使用完成后应及时复耕（垦）、植被恢复措施。因此，临时占地对生态环境的影响较小。 4.2施工期其他环境影响分析 4.2.1施工期水环境影响分析 （1）施工人员的生活污水 施工员工的生活污水按高峰期施工人员约 15 人计 ，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），按供水定额 100L 人/d ，则用水量为 1.5m3/d ，排污系数取 0.8，则施工人员产生的生活污水量为1.2m3/d，其主要污染因子为 COD、BOD5、SS、NH3-N 等。 项目不设施工营地，均租住在周边民房内，产生的生活污水依托周边现有污水处理设施处理，不单独外排。 （2）施工废水 施工废水主要有施工泥浆用水、地面冲洗水、设备冲洗水等，本项目不在施工场地冲洗施工车辆及施工机械，因此项目产生的施工用水较少。 一般情况下主要含有砂土，悬浮物，石油类等，不含其它可溶性的有害物质。应在施工场地附近设置临时的隔油沉淀池处理后全部回用于场地抑尘。 由上分析可知，项目施工期产生的废水不会对周边地表水环境产生影响。 4.2.2施工期大气环境影响分析 1、施工扬尘 施工期空气环境的主要污染源是施工扬尘，其主要来源是： （1）施工前期的场地平整和地基处理中，将应用挖土机和推土机进行堆填，在土的搬运、倾倒过程中，将有少量砂土从地面、施工机械、土堆中飞扬进入空气中； （2）施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路面时，将有路面二次扬尘产生； （3）制备建筑材料的过程，如混凝土搅拌，将有粉状物料逸散； （4）原料堆场、建筑垃圾堆放和暴露松散土壤的工作面，受风吹时，表面侵蚀随风飞扬进入空气； 施工扬尘产生量的影响因素是： ①土壤或建筑材料的含水量，含水量高的材料不易产生扬尘； ②土壤或建筑材料的粒径大小，颗粒大的物料不易飞扬，土壤颗粒物的粒径分布大概是粒径大于0.1mm的占76%左右，粒径在0.05-0.10mm的占15%左右，粒径在0.03-0.05mm的占5%左右，粒径小于0.03mm的占4%左右，在没有风力的作用下，粒径小于0.015mm的颗粒能够飞扬，当风速为3-5m/s时，粒径为0.015-0.030mm的颗粒也会被风吹扬； ③风速大，湿度小易产生扬尘，当风速大于3m/s时会有风扬尘产生； ④运输车辆和施工机械的运行速度对扬尘的产生量也很明显，速度高，扬尘产生量大。 由于建设项目所在区域的空气湿度较大，砂土颗粒粗，扬尘的产生量低，影响范围也比较小，受到施工扬尘影响的区域，主要是在施工场地的范围内，场地下风向也将受到一定的影响，但影响范围不超过下风向100 m，不会造成TSP浓度的明显超标。施工扬尘的影响预测结果见表4.2-1。 表4.2-1 施工扬尘对周围环境的影响 下风向距离m 风速<3m/s 风速3～5m/s 风速5～8m/s 20 0.20 0.44 0.65 50 0.16 0.38 0.15 100 0.12 0.20 0.28 200 0.06 0.10 0.12 上表的计算结果是小时平均浓度的贡献值，采用D类稳定度进行计算。由表4.2-1可知，在风速小于3m/s的情况下，在距离项目施工点50m范围之外，空气中的粉尘浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中无组织监控浓度限值，不会对周边大气环境产生影响。 2、施工车辆废气 施工车辆废气主要污染物包括CO、THC、NOx等，由于工程施工时间不长，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20～30m范围，不过这种影响时间短，并随着施工的完成而消失。 4.2.3施工期声环境影响分析 本项目施工噪声主要来自施工机械设备的运转。根据工可报告以及建设中的有关水利水电工程施工噪声监测资料，主体工程施工的机械设备挖掘机、手风钻等。 为了计算施工噪声对周围敏感目标的影响，本报告采用以下半自由空间点声源距离衰减公式对施工期噪声影响进行预测： Lr＝L－△L－Ab N=2δ/λ 式中：△L──距离的衰减量，dB； L──声源噪声，dB； Lr──距声源rm处的噪声值，dB； r──声源至受声点的距离，m； N──为菲涅尔系数； Ab──屏障衰减量，dB； λ──为声波波长，m； δ──为声程差，m。 具体衰减量见表4.2-2。 表4.2-2 噪声随距离的衰减量 序号 施工机械名称 声源 施工机械不同距离处的噪声预测值dB（A） 测量距 离（m） 噪声级 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1 反铲挖 掘机 15 79.0 71.5 65.5 62.0 59.5 57.5 55.9 54.6 53.4 52.4 51.5 2 手风钻 5 85.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 52.4 51.1 49.9 48.9 48.0 3 0.4m³拌 和机 3 78.3 56.8 50.8 47.3 44.8 42.8 41.3 39.9 38.8 37.7 36.8 4 柴油发 电机 2 95.0 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.4 53.1 51.9 50.9 50.0 5 移动式 空压机 3 92.0 70.5 64.5 61.0 58.5 56.5 55.0 53.6 52.5 51.4 50.5 6 卷扬机 1 84.0 53.0 47.0 43.4 40.9 39.0 37.4 36.1 34.9 33.9 33.0 表4.2-3 主要施工机械噪声达标距离 序号 施工机械名称 昼间达标距离m 夜间达标距离m 1 反铲挖掘机 23.6 134 2 手风钻 15.8 89 3 0.4m³拌和机 8.0 24.8 4 柴油发电机 20 112 5 移动式空压机 21.2 120 6 卷扬机 2.9 15.8 从预测结果可以看出：施工期运输设备在装卸、进出施工基地以及运输过程中会对施工基地周边以及运输道路两侧的居民点产生一定影响。 总的来看，施工机械噪声对工程区200m范围左右的各个敏感点会产生不同程度的影响，由于每个工段的施工机械产生噪声的时间较短，并且对于某一敏感点而言，该点施工时间就更短了，从而影响相对较小。 因此，只要合理安排，其影响可以得到控制。按规定，夜间及午间休息时间严禁从事噪声扰民等施工。施工期运输交通噪声将对沿途道路两侧的居民区会产生一定影响，但由于施工交通运输噪声存在时间极短，且只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对沿线道路两侧居民住宅产生的影响是瞬时性的，影响程度不大。施工对声环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 4.2.4施工期固体废物环境影响分析 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾、弃方。 （1）弃方 根据工程可研报告，本项目挖方总量为10.6万m3，其中污水管网工程、生态护岸、生态步道、生态隔离带建设工程开挖9.7万m3，人工湿地开挖0.9万m3，填方总量10.6万m3，主要用于管网工程和生态护岸、生态隔离带填平；无弃方产生。 （2）施工人员生活垃圾 施工期间，施工人员产生的生活垃圾必须在指定地点倾倒，然后由专门人员及时运走处置以免给周边居民的正常工作、生活造成一定的影响，同时影响施工人员和周边居 民的生活卫生环境。 由上分析可知，项目施工期产生的各类固体废物经处理后对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 通过的实施本项目，枫溪乡生活污染及水环境得到有效控制，枫溪水质状况得到明显改善；恢复河流生态环境，重塑健康自然弯曲河岸线，营造自然深潭浅滩和泛洪漫滩，构建水量充足；水流自然、水质良好的生态水系，总体实现“河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态”的目标。 项目实施避免了因洪水泛滥而导致水土流失以及大量农药、化肥、生活垃圾等进入水体污染水质，枫溪的水质将进一步得到改善，将有利于水生生物生存、繁衍。项目建成后，将对流域水土流失起着一定的控制作用，对改善枫溪水体混浊有一定的促进作用。因而，从水质改善和水污染控制的角度有利于均枫溪中水生生物的保护。 综上所述，项目的建设改善了河流岸线及周边生态环境。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目为污水管网、人工湿地、生态护岸、生态步道、生态隔离带建设，项目建设区不改变原土地利用类型，不新增占地；且项目周边无自然保护区、风景旅游区、文物古迹区、水源保护区和集中式生活用水取水点等敏感目标，选址合理可行。 项目拟设3个临时施工场地和3个临时堆土场，设置合理性分析详见表4-1。 表4-1 施工场地及临时堆土场设置合理性分析 序号 环保要求内容 分析意见 1 严禁在自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区设置施工场地。 符合要求，不涉及自然保护区、风景名胜区、水源保护区等敏感区。 2 不得影响周边公共设施、工业企业、居民点等的安全。 符合要求，不会影响周边公共设施、工业企业、居民点等的安全。 3 禁止在对重要基础设施、人民群众生命财产安全、行洪安全有重大影响的区域布设。 符合要求，不在对重要基础设施、人民群众生命财产安全、行洪安全有重大影响的区域内。 4 涉及河道的，应符合河流治导规划及防洪行洪规定，不得在河道、湖泊管理范围内设置施工场地。 符合要求，本项目施工场地及临时堆土场选址不在前述范围内，施工场地距离枫溪最近距离为30m 5 在山丘区宜选择荒沟、凹地、支毛沟 符合要求，施工场地及临时堆土场不涉及耕地 6 尽可能少占用耕地 7 周边没有居民等敏感目标分布 符合要求，施工场地及临时堆土场周边无居民区。 由上表分析可知，拟设施工场地及临时堆土场选址较符合环保要求。 综上所述，本项目选址合理可行。 |

五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 1、生态防治措施 （1）严格记录施工前植被状况，施工完成后进行绿化，使生物损失量降到最低。 （2）严格控制施工范围，尽量减少施工活动区域，对因施工而遭到破坏的植物，在施工完毕后应进行补偿。 （3）选择合适的施工期，优化施工方案，抓紧施工进度，施工结束后尽早恢复。 （4）做好施工期的水土流失防护，保持河水泥沙量增加不明显，减少对下游河流生态环境的影响。 （5）施工结束后，及时拆除临时建筑物；建筑垃圾要统一清运，河道堤岸清理修整后，马上进行景观绿化建设。 2、水土流失防治措施 （1）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。 （2）应在作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。 （3）应在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟。 （4）开挖的表面浮土应移至附近存放，并在四周修建围护栏，以免造成剥离土冲刷流失，以便于开挖后恢复过程中使用。 （5）土料挖填和输运应做到随挖、随运并尽量同步压实，减少松散土的存在。应准备一定数量的雨天覆盖物，在雨季时可随时将裸露的开挖地面覆盖起来，以降低水土流失的影响。 （6）对原有的和规划的绿化地段，应尽快采取植树种草恢复植被等生态防护措施，以减少对生态环境的不利影响。 （7）开工前，对施工范围内临时设施的规划用地要进行严格的审查，既少占农田、林地，又方便施工；严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 3、水生生态保护措施 （1）施工过程产生的废料和生活垃圾等固体废弃物，严禁堆放于河道周围及沿线河流的河滩与河岸，避免雨期造成水土流失和因淋渗污染河流水质。 （2）在施工过程中，严格杜绝施工人员随意丢弃废物的陋习，不能在水体区域内从事钓鱼、洗澡等破坏环境的活动。 （3）优化施工时段布置，确定适宜的施工区和合理安排工序，在施工过程中尽量减少施工作业面和施工时间，以减少水体扰动区域和扰动时间，以减免对水生生物产生影响。 （4）施工过程中应尽量减少沙石的散落，尽可能减少对水生生物影响。 4、临时工程用地设置要求及恢复措施 临时用地严格按照用地协议，履行合同规定的相关内容，切实做好施工临时用地的处理工作，恢复原有土地功能，尽可能造地复垦，不能复垦的要尽量绿化，避免闲置浪费。 综上所述，项目在施工过程中，对施工产生施工废水、固体废物加强管理等措施，可合理减轻生态影响及水土流失。 5.2施工期水环境保护措施 （1）在施工场地内设置隔油沉淀池，施工期废水经隔油沉淀处理后回用于场地抑尘，不外排。 （2）施工材料不得随意堆放在岸边，避免雨水冲刷进入河道。 （3）定期检查施工机械设备及运输车辆，一旦发现滴、漏油现象，应立即送到附近的机修厂进行维修。 （4）施工人员生活污水依托周边现有污水处理设施处理，不单独外排。 5.3施工期大气环境保护措施 （1）工程在车辆行驶路面实施洒水抑尘措施，每天洒水 4～5 次，可使扬尘量减少70％。 （2）按散泥运输的规定对淤泥、土方运输进行管理，在运输车辆出入场时清洗车轮，对车箱进行加盖密封，可有效减少场尘的产生。施工车辆运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，对沿途环境空气的影响不大。 （3）工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 （4）进出施工场地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 5.4施工期噪声环境保护措施 （1）选用低噪声的施工机械和施工方式，加强对作业机械及运输车辆的维修保养，对声级较大的施工机械设置减震基座，降低其辐射声级。 （2）合理安排施工过程，不得在午间（12：00～14:30）和夜间（22：00～06:00）从事打桩、搅拌或浇注混凝土等高噪声作业，夜间禁止使用高噪设备，对施工车辆采取禁鸣管理。 （3）相对固定的施工机械，如电机、风机、空压机等，应力求选择有声屏障的地方安装，避开邻近敏感目标。 （4）按有关规定建设单位应在开工 15 日以前向当地环保部门申报，向当地环保部门申请登记建筑施工卡，在午间、夜间应禁止高噪声设备的施工。 （5）施工噪声的特点是周期短、强度大，对居民的影响是暂时的，施工结束后，噪声的影响也停止。但建设单位仍应精心设计施工进度，规范施工，不能为了追求进度而影响周边居民。 5.5施工期固废环境保护措施 （1）建筑废料和施工废料应分类收集，可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的及时清运。 （2）施工人员不随地乱扔垃圾，更不能将垃圾扔入施工工段附近的河中或堆放在其岸边。施工时产生的生活垃圾可依托当地的垃圾收集处理系统，收集后的生活垃圾由环卫部门及时清运处理。 （3）施工过程中开挖的土石方全部回填，无弃方产生。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | （1）运营初期应按绿化设计要求，及时完成护岸、河道护坡的绿化工作，以达到恢复植被、保持水土、美化环境等目的。 （2）不得采摘和破坏道路两侧的树木花草；不得破坏绿地。设置“爱护花草树木”、“禁止踩踏草地”等警示标语。 |
| 其他 | 环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：本标准适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 本项目属于生态型建设项目，主要建设内容为：污水管网、生态护岸、生态步道、生态隔离带。不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运），无风险存在的情况。环境风险潜势小于Ⅰ。 因此，本项目不对环境风险进行评价。 环境监测 根据《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（H/T88-2003）对项目施工期监测规范要求，根据项目施工周期，企业可委托有资质的第三方环境监测单位进行监测。施工期监测方案见表5-1。 表5-1 项目环境监测计划一览表 实施阶段 监测 内容 监测点位 监测项目 监测时间及频率 实施 机构 负责机构 施 工 期 大气 枫溪乡、磜下堂村、大雅村 TSP 1次/季度 第三方有资质单位 建设单位 噪声 枫溪乡、磜下堂村、大雅村 LAeq 1次/季度 地表水 枫溪 pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、石油类 1次/季度 |
| 环保投资 | 本项目总投资3150万元，环保投资为90万元，占总投资的2.86%，项目主要环保投资有废水治理措施、固废处理措施、生态保护措施等，详见表5-1。 表5-2 环保投资一览表 项目 措施主要内容 投资 （万元） 施工期环境保护措施 废水 施工废水 施工废水应在施工场地附近设置临时的隔油沉淀池处理后全部回用； 12 生活污水 依托周边现有污水处理设施进行处理； 3 施工扬尘 洒水降尘、减少运输扬尘，加强管理； 15 施工噪声 选用低噪声设备，设置隔声屏障，加强管理 20 固废 挖方全部回填，无弃方产生；生活垃圾由当地环卫部门清运处置 10 生态 避免雨天施工，合理挖填，及时恢复绿化； 20 运营期环境保护措施 管理 加强人工湿地、污水管网的日常维护和管理。 10 合计 90 |

六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时用地严格按照用地协议，履行合同规定的相关内容，切实做好施工临时用地的处理工作，恢复原有土地功能，尽可能造地复垦，不能复垦的要尽量绿化，避免闲置浪费。 | 验收措施落实情况 | 无 | 无 |
| 水生生态 | （1）施工过程产生的废料和生活垃圾等固体废弃物，严禁堆放于河道周围及沿线河流的河滩与河岸，避免雨期造成水土流失和因淋渗污染河流水质。 （2）在施工过程中，严格杜绝施工人员随意丢弃废物的陋习，不能在水体区域内从事钓鱼、洗澡等破坏环境的活动。 （3）优化施工时段布置，确定适宜的施工区和合理安排工序，在施工过程中尽量减少施工作业面和施工时间，以减少水体扰动区域和扰动时间，以减免对水生生物产生影响。 （4）施工过程中应尽量减少沙石的散落，尽可能减少对水生生物影响。 | 验收措施落实情况 | 无 | 无 |
| 地表水环境 | 设置隔油沉淀池，生产废水经隔油沉淀池处理后回用于场地抑尘；生活污水依托周边现有污水处理设施处理，不单独外排 | 验收措施落实情况 | 无 | 无 |
| 地下水及土壤环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 声环境 | 选用低噪声设备及施工工艺，设置隔声屏障；加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理布局施工机械设备。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求 | 无 | 无 |
| 振动 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 大气环境 | 洒水抑尘；加强原料运输的管理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 挖方全部回填，无弃方产生；生活垃圾由当地环卫部门清运处置 | ①生活垃圾的贮存处置参照执行《城市环境卫生设施规划规范》（GB50373-2003）和建设部2007第157号令《城市生活垃圾管理办法》； ②项目生产过程中产生的一般工业固体废物临时暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定； | 无 | 无 |
| 电磁环境 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境风险 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 环境监测 | 无 | 无 | 按规定进行监测、归档、上报 | 验收落实情况 |
| 环境管理 | 无 | 无 | 职工环境管理和环保设施运行制定，并落实 | 验收落实情况 |

# 七、结论

明溪县枫溪乡中溪流域枫溪至大雅段生态廊道可持续发展项目选址于明溪县枫溪乡，其建设符合国家和地方的产业政策；选址符合明溪县生态功能区划要求；项目所处区域水、大气、噪声现状较好，符合环境功能区划要求。建设单位只要认真落实本报告提出的各项环境保护措施，实现污染物达标排放，则对周围环境影响不大，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。 福州兴顺达环保科技有限公司 2021年10月8日