# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

| 项 目 名 称 | 明溪县渔塘溪南山段生态廊道 可持续发展项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章） | 明溪县君峰城市建设投资有限责任公司 |
| 编制日期 | 2021年10月12日 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

1.1产业政策符合性分析	2

1.2项目选址合理性分析	2

1.3“三线一单”控制要求符合性分析	2

二、建设内容	4

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	21

四、生态环境影响分析	28

4.3项目选址合理性分析	34

五、主要生态环境保护措施	35

六、生态环境保护措施监督检查清单	41

七、结论	42

图2.2-1：地理位置图

图2.7-1：工程平面布置图

图2.7-2：工程管线布置图

图3.1-1：本项目与福建省主体主体功能区规划图位置关系图

图3.1-2：本项目与福建省生态功能区划图位置关系图

图3.1-3：本项目与明溪县生态功能区划图位置关系图

图3.4-1：监测点位图

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：选址意见

附件4：用地预审

附件5：可研批复

附件6：监测报告

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 明溪县渔塘溪南山段生态廊道可持续发展项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-350421-04-01-455571 |
| 建设单位联系人 | 韩舒祺 | 联系方式 | 18*******23 |
| 建设地点 | 福建省三明市明溪县城关乡上坊村 |
| 地理坐标 | N26.353195611°，E117.216708120° |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，127防洪除涝工程——其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 总规划面积约198586m2，主要建设生态护岸约2km，生态步道约20km，生态隔离带约5000m2，污水管网约7km。 |
| 建设性质 | (新建（迁建） (改建 (扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 明溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 明发改审［2021］35号 |
| 总投资（万元） | 3940 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 2.5 | 施工工期 | 36个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》中本项目属于第一类鼓励类：“二、水利1、江河湖海堤防建设及河道治理工程”及“二十二、城镇基础设施9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”，符合国家产业政策。 综上，本项目建设符合国家当前的产业政策要求。 1.2项目选址合理性分析 1.2.1项目选址合理性分析 本项目为污水管网、生态护岸、生态步道、生态隔离带建设，项目建设区不改变原土地利用类型，不新增占地（附件3、附件4）。本项目周边无自然保护区、风景旅游区、文物古迹区、水源保护区和集中式生活用水取水点等敏感目标。本项目的选址合理。 1.2.2与水环境功能区划的符合性分析 项目周边水系为鱼塘溪水环境功能区划均为Ⅲ类水体，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。本项目主要为生态护岸、生态步道、污水管网、生态隔离带建设，项目实施后不改变其原有使用功能，不增加该河段的污染物排放。 因此，本项目建设与水环境功能区划是相符合的。 1.3“三线一单”控制要求符合性分析 1.3.1生态保护红线 本项目位于福建省三明市明溪县城关乡上坊村，对照《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政［2021］4号），本项目属于“明溪县一般管控单元”。本项目不在饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 1.3.2环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量为《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准；项目声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 相关引用数据和监测数据表明，项目周边环境空气质量现状符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；场界监测点及敏感点噪声现状值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。项目运营后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。 1.3.3资源利用上线 本项目建成后运行过程不使用能源，因此，本项目的建设对资源的利用不会突破区域的资源利用上线。 1.3.4环境准入清单 本项目符合国家产业政策，不属于《市场准入负面清单(2019年版)》中禁止准入类的项目、《明溪县国家重点生态功能区产业准入负面清单（明溪县人民政府，2018年10月29日）》中禁止类、限制类的项目。 根据福建省发展和改革委员会印发的《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单(试行)》（2018年3月），列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等9个县（市）。本项目位于三明市明溪县城关乡上坊村，本项目不在《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单(试行)》所列县市内， 且项目选址不属于环境功能区划需要特别保护的区本项目属于河道治理工程。本项目属于河道治理工程，符合当前国家产业政策要求，不属于禁止开发建设项目。 综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”控制要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 2.1项目由来 随着社会的不断发展，人类对自然的开发和改造力度不断增强，自然景观破碎化现象日益严重。生态廊道作为景观元素之一，具有连通景观格局的作用，是生态流的通道，是构建绿色生态安全屏障和完善生态网络空间的重要基础，是促进生态文明和生态强省建设的重要载体。构建生态廊道可以连通彼此隔离的景观元素，达到保护和恢复生物多样性、维护和传递生态功能的重要作用；同时，也具有屏蔽、过滤和阻断某些生态流的负作用，对另一些生态功能有阻隔作用。因此，根据生态文明建设的需要，构建生态环境保护需要的生态廊道，对保护生物多样性、提升生态系统功能和维持区域生态安全格局具有重要意义。 为了保证明溪县城关乡鱼塘溪河流水质，维持明溪县城关乡生态系统的良性循环，2020 年11 月，明溪县君峰城市建设投资有限责任公司委托编制了《明溪县渔塘溪南山段生态廊道可持续发展项目可行性研究报告》并取得《明溪县发展和改革局关于明溪县渔塘溪南山段生态廊道可持续发展项目可行性研究报告的复函》（明发改审〔2021〕35号，附件5）。根据发改批复本项目主要建设内容为生态护岸约2km，生态步道约20km，生态隔离带约5000m2，污水管网约7km。 根据《建设项目环境保护管理规定》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年1月1日起实施）中“五十一、水利，127防洪除涝工程——其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外）为报告表”的相关规定，该项目需编制环境影响报告表供环保部门审批。因此，明溪县君峰城市建设投资有限责任公司于2021年9月委托我司编制《明溪县渔塘溪南山段生态廊道可持续发展项目环境影响评价报告表》，我司受委托后即派技术人员现场踏勘和收集有关资料，并依照相关规定编写成报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 2.2地理位置 明溪县位于福建省西北部，武夷山的东西延伸动脉，东经 116°47′～117°35′，北纬 26°08′～26°39′之间。东邻三明市三元区、梅列区和沙县，南毗永安，西接清流、宁 化，北接将乐、泰宁、建宁。 本项目位于福建省三明市明溪县城关乡上坊村。项目南侧约30m为上坊村，北侧紧邻鱼塘溪，西侧380m为城关区，东侧为田地。 项目地理位置见图2.2-1。 2.3地质地貌 明溪县地质结构属于建瓯—上杭华厦系隆起带中段，经多期多次侵入的火成岩的 造山运动，褶皱断裂发育的构造骨架。北部的枫溪、西北部的夏坊及盖洋，以前震旦 系时期及燕山晚期的变质岩及岩浆岩为主；盖洋的东南部、城关、瀚仙主要以第四纪 土堆积母质及燕山早期的岩浆岩及二叠系、三叠系的沉积岩和火山喷岩为主，构造复 杂；东南部为燕山早、晚期的岩浆岩。 明溪县为武夷山系的陇西山脉，属山地丘陵地带，地势起伏，山间盆地错落其 中，东北、西北多峻岭，地势较高，东南、西南山峦起伏，地势较低。海拔多在300～ 800m 之间，千米以上高峰有25座，以盖洋镇的仙水岩海拔1561m为最高，东部、西部800m以上高山居多，整个地势呈高～低～高～低波浪状。地貌以流水地貌为主， 岩溶地貌，火山地貌并存，构造侵蚀山地，山体雄伟，峰峦叠嶂，山地丘陵面积宽 阔，山间盆地狭窄，地切割强烈，沟谷多呈“V”字形。 2.4气候气象 明溪县属亚热带海洋性季风气候，年平均气温18.3℃，年平均降雨量 1794.8mm， 年平均无霜期261d，气候温和，雨量充沛，冬少严寒，夏无酷暑，光照充足。 （1）风根据气象局提供的从1978年至2007年的统计资料表明，明溪县城区的多年平均风速为1.1m/s，年平均风速最大出现在1978年，年平均风速为 1.5m/s，最低出现在2003年，为0.7m/s。日最大风速为17m/s，出现在1988年 3月15日。全年，除以静风为主以外，以W风为主。 （2）温度 根据明溪县气象局提供的30年气象资料可知：明溪县近年来平均气温17.3～19.3℃，一月份的平均气温5.1～10.3℃，七月平均气温25.4～29.3℃。1978～2007年极端最高气温：39.6℃，出现在2003年8月2日，极端最低气温：-8.8℃，出现在1999年12月23日。年平均无霜期261天。 （3）相对湿度 多年平均相对湿度为82%。最小为7月及10～12月的80%，最大为3、5、6月的85%，年较差为5%。 （4）降水 明溪县多年平均降水量约1794.8mm，降水极值为2582.6mm，出现在1997年。降雨量随着海拔高度的升高而增大，300m以下地区为1600mm左右，300～500m 地区为1700～1750mm，500m～700m 地区为1750mm～1900mm，800m以上超过2000mm以 上。因地形的差异，高而平的台地紫云与大山脉迎东南风坡的枫溪相比，海拔高而降雨 量反而少。地处背风坡下狭谷中的坪地年降雨量比同高度地区要少3成，是全降雨量最少雨区。 2.5水文特征 明溪境内溪网密布，单独流出县境的溪流有20条，分别进入相邻的有8个县，总流域 88.4%在境内。本项目附近河流为渔塘溪。渔塘溪又称明溪、东大溪，为县内第三大条河流，发源于城关乡狮窠村的五通凹附近，流经狮窠、城关、廷坊、石珩、碧州、沙溪、永溪等地，在梓口坊村汇入黄沙溪， 黄沙溪源头段，闽江二级支流。流域面积311.1km2。河长40km。境内平均坡降 6.7‰，自然落差305m，利用落差101m。多年平均流量9.00m3/s，枯水流量5.49m3/s。多年平均径流量2.83733亿m3，其中丰水年4.07963亿m3；平水年2.73355亿m3；偏枯年2.17361亿m3；枯水年1.73226亿m3。 本项目北侧紧邻鱼塘溪。 2.6土壤植被 土壤：根据土壤普查资料统计，全县山地土壤分为红壤、黄壤、紫色土等三大类，八个亚类。以红壤分布最广，其次是黄壤。土层深厚，一般厚度在80～100cm以上腐殖层厚8～45cm，土壤质地多为轻壤，PH值4.1～5.3，土壤养份：有机质含量3.94%，全氮含量0.138%，碱解氮含量162.23ppm，速效磷4.2ppm，速效钾99.93ppm。山地土壤绝大多数土层较深厚、有机质较丰富，物理性状良好，水肥和水湿条件较好，是森林植物繁衍极为有利的地力基础。 （2）植被：明溪县地处中亚热带，地带性植被是常绿阔叶林。按照福建省植被区划，该县植被 被列为中国东部湿润森林区——中亚热带常绿阔叶林区——南岭东部山地常绿槠类常 绿阔叶林区——闽西博平岭西部常绿槠类常绿阔叶林小区。由低海拔到高海拔，植被类 型呈垂直分布，主要有常绿阔叶林带、常绿针叶林带、针阔混交林带和中山灌草丛。 常绿阔叶林，主要分布于境内地势较高的东部、西部、中部等偏僻中山地带，此外，村庄、后龙山、水口风水林等处也有零星分布。占优势的以壳斗科常绿种属为建辟种， 其次为细柄丁枫、木荷、杜英、樟、拟赤杨等树种组成上层林冠，海拔在300～600m之间。常绿针叶林，主要是杉木、马尾松以及柳杉、湿地松等。马尾松极大部分为天然林， 杉木人工林占较大优势，柳杉人工林分布在夏阳乡。常绿针叶林遍布全县。针阔混交林，成片或零星分布在山坡中部、中上部。有马尾松、丝栗栲混交林，马尾松、木荷混交林， 杉木、马尾松、毛竹混交林，杉檫混交林以及杉木、毛竹、拟赤杨混交林等。灌丛草坡，有2个类型，一是由于原生森林植被被人为破坏和烧山等逆行演替而成的灌丛草坡，二 是中山灌丛草坡，分布在海拔800～1500m之间的山脊山顶，主要有漫头果、映山红、芒萁、五节芒、胡栀子、细齿松木、山矾。顶部开阔地也有矮林出现，有马尾松矮林、石栎、枫香、野柿、黄山松等。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 本项目总规划面积约198586m2，主要建设内容为生态护岸约2km，生态步道约20km，生态隔离带约5000m2，污水管网约7km。 建设内容主要包括：生态恢复及绿化景观工程、生态步道工程、生态建筑工程、市政给排水工程、生态护岸工程等。本项目工程组成见表2.6-1。 表2.6-1 本项目工程组成一览表 类别 项目 建设内容 主体工程 生态护岸 长度2km，本项目主要采用重力重力墙式堤防、复式断面堤防，重力墙坡度1：0.2，墙身砌体强度等级采用M10，基础设厚0.6m的C20混凝土底板；河道断面采用复式断面，4m以下的部分设置成浆砌石或者生态袋挡墙结构，4m以上的部分采用生态护坡的型式进行整体设计，对河道堤线位置的现状地形较低的区域设置浆砌防洪堤，护坡采用生态护坡，边坡坡度1:3.0~1:4.0。新建护岸采用重力式挡墙断面结构，墙身采用浆砌块石结构（面层不露浆），迎水坡坡比1:0.3，背水坡坡比1:0.1，墙顶采用M10浆砌鹅卵石压顶厚0.5m，宽0.6m，基础采用0.6m厚M10浆砌块石结构，基础前后趾宽0.4m，墙背回填土采用开挖土中的适用料（砂卵石），相对密度≥0.60。压顶、墙身及基础每隔15m设置一道沉降缝，沉降缝缝宽20mm，采用沥青杉木板填缝，全断面填缝；挡墙基础持力层为砂卵石层，地基承载力要求≥100kPa。 生态步道 新建长度为20km的滨河游览生态步道。根据现状地形，设计1.5m-3m宽绿色步道，临水面一侧设置护栏。背水面一侧在自然坡区段设置护栏，堤顶与背水面平齐区段则保留原有绿化与绿色步道平接。 污水管网 污水管网7km，污水收集干管采用HDPE增强缠绕管（B型）、支管采用UPVC排水管、倒虹管采用PE管，用于截留村落村民生活污水。 生态隔离带 面积5000m2，结合本项目的环境条件，设置河岸隔离带平均宽度7m。本次设计利用河岸生态保护蓝线构建河岸生态用于截留陆域面污染，并起到防洪作用。生态隔离带植物配置：配置的水生植物主要有花叶芦竹、鸢尾、水生美人蕉、黄菖蒲、芦苇、再力花等；配置的灌木主要有红花满天星、红叶石楠、巴西野牡丹、黄花菜等；配置的桥面主要有广玉兰、福建山樱花、香樟、美国紫薇、蓝花楹、桂花等。 辅助工程 交通 对外交通系统利用乡道、省道，对内利用堤（岸）路结合工程、村道等交通设施。 依托工程 施工营地 依托周边民房，作为施工人员住宿办公。 公用工程 供水工程 依托村镇供水管网。 供电工程 依托村镇供电系统。 |
| 总平面及现场布置 | 2.7工程平面布置图 本项目依托现状生态资源情况，利用现状条件，规划内容分别有：生态恢复及绿化景观工程、生态步道工程、生态建筑工程、市政给排水工程、生态护岸工程。 本项目工程平面布置图见图2.7-1。 2.8施工场地设置 2.8.1建筑施工原料来源 本项目工程建设区临近城关区，本项目所需要的原材料水泥、砂石等建筑原材料由城区购买（本项目无需设置临时仓库，依托供货商仓库），根据施工进度定量运送至现场进行拌合使用，拌合及材料放置于项目施工区范围内，不在施工区外另设临时施工区进行拌合及原材料加工，部分护岸建设可直接从拌合站购买商品砼运送至现场进行使用。生态步道建设等所需要木材由城关区木材加工厂加工完成后运送至现场进行安装。 2.8.2风、水、电及通信 由于本项目条块石料采用外购，无大规模需供电项目，故只零星设置小型移动式供电设备。 工程用水主要是砂浆拌制，施工用水量较小，可就近抽取溪水。 工程施工用电由于负荷较小，施工过程中机械台机可通过设置小型移动式供电设备供电，并配备柴油发电机作为后备电源。 本项目施工工区临近城关区，目前已有无线信号覆盖，有线通信信号可由当地电信部门解决。 2.8.3总体布置 本项目位于明溪县城关乡上坊村，工程区沿线的村道、乡道、省道可直达工程区，对外交通较为便利，无需修建对外交通道路，因此本项目可不设施工便道。 项目施工区临近城关区，因此本项目可不设施工场地、施工临时仓库等；项目建设过程中不涉及大面积土方开挖，随挖随填，因此，本项目不设表土堆场及土石方临时堆场。项目施工过程中，施工人员为当地居民，因此，本项目不设施工营地。 2.8.4工程占地 本项目为明溪县城关乡上坊村的污水管网、生态护岸、生态步道、生态隔离带建设，项目建设区不改变原土地利用类型，不新增占地。 2.8.5土石方工程 根据主体工程设计资料，本项目挖方可满足回填，因此，本项目无借方及弃方。 2.8.6工程拆迁安置搬迁移民 工程范围内不涉及移民安置。 |
| 施工方案 | 2.9工程内容与布置 2.9.1污水管网工程 2.9.1.1污水收集管网的技术设计 （1）排水流域划分原则 对于本项目排水区界内排水流域的划分，一般根据地形和面积的大小划分，使流域内管道系统能合理分担排水面积，使干管在最大合理埋深的 情况下，尽量使绝大部分污水能自流排水为原则。同时要综合考虑干管、 是否设置中途泵站以及如何设置合理来划分污水排水流域。 （2）鱼塘溪流域污水排向分析鱼塘溪流域比较集中产生污水的主要上坊村的污水收集管网现状情况较为陈旧落后，没有形成统一规划的污水收集系统，主要由贯穿整个流域两侧的散乱排放组成，沿途的生活污水或与其他污水基本直接排入河内。 根据实际走访情况，目前主要存在以下问题： ①大部分排水口水量小，布置混乱； ②部分房屋污水经化粪池直接排放进雨水沟最后汇入鱼塘溪或农田， 其中有一些雨水沟有山泉水汇入跟污水一起流入鱼塘溪或农田；部分房屋污水未经化粪池直接排放进鱼塘溪或农田；部分房屋污水经化粪池管道直埋到岸边或农田，污水直排鱼塘溪或农田。 因此，建议沿着上坊村鱼塘溪流域河岸建设污水收集主管，将大部分污水收集后，进入污水处理厂集中处理。 2.9.1.2污水管网收集及输送系统方案设计 （1）上坊村境内的鱼塘溪流域，地势逐渐降低存在较大落差，所以在地势以及坡度要求方面，沿河流堤岸及公路建设污水收集主管布置是可行的。 （2）沿途需设置检查井，不需设置提升泵站。 （3）但河流两岸均有居民区，涉及到倒虹管布置和建设。 （4）污水收集采用分流制。 2.9.1.4管材选择 乡镇及农村采用HDPE增强缠绕管（B型）。支管（住户排出管及化粪池排出管）选用UPVC排水管。 2.9.1.5管道基础和施工方法 （1）管道基础及地基处理污水管道埋设范围较广，地质条件差异较大，因此管基均应作相应的适当处理，以加强基础刚度，减少管基应力，以利于管道适应地基的变化。本可研拟采用以下方法进行处理。 土质较好地段，管道地基可铺一层厚度为200mm厚砂碎石并用平板式夯实机夯实，然后再铺设100mm后细砂石进行找平。基槽采用粗砂或中砂回填。在软土地基或槽位低于地下水位以下时，可铺厚200mm中粗砂层。基础垫层与槽低同宽；若遇岩石、砾石等尖硬地基时，沟槽低应铺垫200mm中粗砂。 沿溪敷设管道采用混凝土包封基础。管道基槽开挖、地基处理及管槽回填等应严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及其他相关规范执行。 （2）施工方法 1）沿溪敷设管线本工程污水干管沿溪敷设，因此确定污水管道的施工方案主要有两种：开槽埋管和堤岸旁敷设。 管道埋设在堤岸旁，覆土深度满足要求的，可采用放坡开槽施工。管道由于管底标高大于溪底标高以及覆土深度满足不了要求的采用混凝土包封。在穿岩石管段，根据需要可采取爆破开槽施工。 由于管材基本采用塑料管，管道基础采用铺设碎石灌砂垫层，再加一定厚度的砂基础。个别管道由于管底标高大于溪底标高，开挖后充填毛石混凝土后再用混凝土包封。 2）沿道路敷设管线一般原则为新建道路下施工可采用放坡开挖，已建道路下施工采用板桩支护开挖施工。当地下水水位较高时，应采取有效的排水措施。施工时应根据当地土质、管径、埋深等具体情况确定施工方法： ①新建道路采用放坡开挖施工。当土质情况良好，且埋深在3.5m以内时，可采用顶部卸载后开挖基槽科学施工。施工时在能保证基坑不塌坍且不影响周围构（建）筑物的情况下尽量采用此方法，以尽量节约施工费用。 ②对于土质情况较差、大开挖施工困难或已建道路下施工，可采用打钢板桩支护开挖施工法。施工时应根据具体情况考虑是否加顶撑，以保证施工安全，同时应考虑分段施工，待某一段施工完毕并验收，立即回填基槽覆土再进行下一段的开挖施工。 对于管道埋深≥4.0m的地段，当地质松软时，拟采用顶部卸载并打钢板桩进行施工。施工时应根据具体情况考虑是否加顶撑，同时应考虑分段开挖施工，以防大面积开挖后遇雨水造成基坑坍塌等不良后果。 （3）管道接口 焊接钢管采用焊接，HDPE管管道连接可采用电热熔连接，不同管材之间的连接采用法兰连接。 （4）管道施工组织在污水收集系统管道的建设过程中，施工是其最重要的环节之一，施工单位应根据施工图纸和国家有关规范的要求，并结合当地的施工经验，认真进行施工组织施工，精心施工。现将施工组织设计有关要求简述如下： ①根据施工图，编制施工项目及工程量表； ②确定和编制施工工艺流程； ③施工计划安排：根据设计图纸和沿线的地物，地貌的情况、充分考虑气候、材料供应、施工机械设备的调运、软弱地基的处理、隐藏工程的质量检测验收等，制定施工计划，严格执行。 ④施工质量保证措施：施工单位应有足够的技术力量，按时、保质完成施工计划；必须有充足的施工机械工程，以保证工程的顺利实施；在材料供应上必须满足施工进度。施工单位应根据施工图编制详细的施工组织设计。 ⑤确保工程质量、安全生产措施：“百年大计、质量第一”应作为企业的宗旨，施工单位应建立和健全各级管理机构，制定行之有效的质量管理制度。要建立技术交底制度，保证设计思想在施工中得到贯彻；加强工序控制，严格质量监督。认真复核座标和水准控制点。加强安全教育，要有专职或兼职安全员，负责安全检查；要有防洪、放风、放火灾等应急措施。 2.9.1.6检查井设计 检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管道或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。检查井设计考虑到污水管线需要满足周边污水用户的接入需要，因此要求所有道路两侧的排水检查井间距30m，只起连接作用的检查井可以视管径大小按照表中规定的检查井最大间距对检查井间距进行适当放大，但不应大于规范允许的最大间距，以便于检查清通方便。检查井各部分尺寸应符合下列要求： （1）井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修，爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全； （2）检修室高度在管道埋深许可时一般为1.8m，污水检查井由流槽顶起算。 （3）检查井井底宜设流槽。污水检查井流槽顶可与0.85倍大管管径处相平。流槽顶部宽度宜满足检修要求。 （4）接入检查井的支管（接户管或连接管）数不宜超过3条。对于地形落差较大的道路，分段适当设跌水井。 2.9.2生态护岸工程 2.9.2.1防洪标准 项目位于三明市明溪县城关乡上坊村，防护对象为沿线村庄和农田，乡村防护区人口少于20万人，耕地面积少于5万亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017）、《防洪标准》（GB50201-2014）和《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)，确定本工程堤防等别为Ⅴ等，主要建筑物级别为5级，次要及临时建筑物级别均为5级。本项目新建护岸秉持“防冲不防淹”，不以防洪标准确定护岸顶高程。 2.9.2.2工程地质 （1）根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、闽震[2016]20号文，本区地震抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.10g，地震动反应谱特征周期值（Ⅲ类场地）为0.45s。 （2）根据勘察结果，该场地的环境水和地下水对混凝土结构和钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性，对钢结构具弱腐蚀性。 （3）堤身与堤基土层由素填土、中粗砂、卵石、残积砂质粘性土以及凝灰熔岩风化层组成，河道冲积物不具有明显的二元结构。本工程堤基多是由透水层组成的单层堤基，局部段为上部透水层，下部隔水层的双层结构。 （4）堤基土层中，粉质粘土、中粗砂，仅局部段分布，厚度较薄，松散为主，不液化，不均匀，其地基强度一般，稳定性较差，工程地质性能较差～一般；卵石层分布范围较广，厚度变化较大，渗透呈强透水性，应做好防渗和防冲措施，属于工程地质条件较差的C类堤基；基底即为强风化、弱风化凝灰熔岩，钻探未揭穿，风化岩地基强度高，工程性能较好，属于良好的天然堤基，属于工程地质条件良好的A类堤基。本工程堤基主要坐落于砂卵石层上，局部段受冲蚀严重，地基强风化岩裸露，地基承载力可满足要求，主要存在冲刷和渗透变形问题。 （5）河道两侧岸坡主要为一级基座阶地，河流冲蚀较严重，岸坡高度不大，土层主要为卵石、残积砂质粘性土（局部上部还有薄层粉质粘土），下部为弱风化，岸坡抵抗冲刷能力较弱，洪水期易发生塌岸，属于稳定性较差岸坡，建议对其进行浆砌石护岸处理。 （6）本工程所需的天然建筑材料主要为条块石，粗、细骨料等。砾石料工程区产量丰富，交通方便，其质量、数量可以满足设计要求，砂料和块石料宜就近购买。 2.9.2.3堤岸线布置及堤距 （1）堤岸线布设原则堤岸线的选择和布置，应在河道过水断面满足设计洪水安全通过的前提下，根据城市总体规划要求统一进行，按被保护区的范围确定总的走向。本防洪工程堤线布置遵循下列原则： 1）河道堤岸线与河势流向相适应； 2）堤（岸）线力求平顺，各堤段平缓连接，不得采用折线和急弯，以保持良好的水流流态和优美的线型。 3）堤防、护岸工程尽可能利用现有堤防和有利地形，修筑在比较稳定的滩岸上，留有适当宽度的滩地，尽可能避开软弱地基、深水地带、古河道、强透水地基； 4）堤岸的转弯半径应尽量可能大些，一般取5~8倍的设计水面宽； 5）堤岸线宜选择在较高的地带上，可增强堤自身的稳定程度和节约土石方工程量； 6）正确处理好土地利用与规划堤距的关系，满足规划河道红线要求，堤岸线不得侵占河道。 （2）堤防线路布置及堤距堤岸线 原则按40或50m堤距布置。 2.9.2.4河道典型横断面设计 （1）河道比降 设计范围内现状鱼塘溪河道平均坡降为0.53‰，但河床横向淤积，主河槽走向摆动较大，河道过水断面减小很多。 （2）设计原则 1）河道断面的设计要与平面形态通盘考虑； 2）根据平面形态变化和河流特点，可改变护岸的坡度，富于变化； 3）河道横断面不必拘泥于左右对称； 4）生态护岸应满足河道功能，首先是稳定要求，并降低工程造价； 5）尽量减少刚性结构，增强护岸在视觉中的“软效果”，美化工程环境； 6）进行水文分析，确定水位变幅范围，结合植物调查结果，选择不用区域和部位的合适的植物； 7）尽量采用自然的材料，避免二次环境污染； 8）布置建筑物时考虑人们的亲水要求； 9）堤防横断面设计时，需要重点考虑与地形的结合，以避免堤防填筑时“大填大挖”的现象； 10）河道堤岸结构型式分别按整体为重力墙式断面和复式断面两种结构进行比选设计。 2.9.2.5护岸型式选择 本项目主要采用重力墙式堤防、复式断面堤防。 （1）重力墙式堤防 堤岸结构形式根据测量地形和勘察地质资料，河道护坡结构根据计算流速及土体抗冲能力确定。河道采用重力墙式堤防作为比选方案之一进行设计。本次治理河道总长约9.5km，本工程堤防护岸型之一采用重力式浆砌石。墙顶高程按各点设计洪水位加0.1m安全加高值确定，另在防洪墙顶加0.2m厚的C20混凝土压顶。重力墙坡度1：0.2，墙身砌体强度等级采用M10，基础设厚0.6m的C20混凝土底板。 图2.9-1 河道堤防典型断面图 （2）复式断面堤防 河道断面结构根据计算流速及土体抗冲能力确定，选用复式断面作为方案之一，根据水力学整体计算分析结果。河道断面采用复式断面，因此河道不采取全范围的护砌，即4m以下的部分设置成浆砌石或者生态袋挡墙结构，4m以上的部分采用生态护坡的型式进行整体设计。为保证安全，采取以下工程措施： （1）根据弯道环流的理论，在凹岸为水流冲刷部位，而凸岸水流作用较弱，因此可根据河道平面走向，在河道凹岸水下部分、流速变动区域采用护砌结构，保证洪水作用下水土不流失。 （2）在设置蓄水构筑物的范围采用护砌结构，已形成抗冲节点。除以上位置，在河底凸岸、顺直段均不考虑护砌。 对河道堤线位置的现状地形较低的区域设置浆砌防洪堤，护坡采用生态护坡，边坡坡度1:3.0~1:4.0。本断面突出自然、生态的特点，不提倡有人进入。 图2.9-2 河道堤防典型断面图 （3）护坡 根据生态护坡设计的基本资料、基本设计原则和生态要求，结合该段河道形态的设计确定、常水水水位、枯水水位、工程总体布置和工程区域内地质条件、现场施工条件、以及周边用地功能定位，按照“生态工程学”的理念，护坡的形式可采用三种：①自然型护坡、②亲水型护坡，③强化型护坡。 生态护坡材料的选择该段河道生态护坡材料的选择按照透水性、稳定安全性、施工简易性、利用植物生长等原则，选择生态和安全材料。采用的护坡材料主要有透水石笼、生态袋（内装利于植物生长的培植土）、活体桩（活体竹、木）、植物（水生、草本、灌木及乔木）等。 植物：植物护坡是利用植被根系涵水固土的原理稳定堤坡、修复生态的一种技术。植物护坡的功能主要通过深根的锚固作用、浅根的加筋作用、降低坡面土体孔隙水压力及削弱溅蚀等方式得以实现。 选择的植物有固土草本植物、水生植物（美人蕉、千屈菜、菖蒲、水葱等）。 三维土工网垫：三维土工网垫护岸技术是在普通植物护岸易遭受强降雨和水流冲刷，引起边坡失稳和滑塌的基础上发展起来的。其结构包括基础层和网包层：基础层是一种经拉伸后的平面网，以稳定网垫的尺寸和形状，并形成底平网；网包层是一种经热变形后呈有规律波浪形的凹凸网。基础层和网包层网格间的经纬线交错排布粘结，形成立体拱形隆起的三维结构，质地疏松、柔韧，使网具有合适的高度和空间，可充填泥土。三维土工网垫具有固土性能优良、消能作用明显、护砌强度较高等特点。 研究表明，三维土工网垫护岸边坡的植被覆盖率达到30%以上时，能承受小雨的冲刷；覆盖率达80%以上时能承受暴雨的冲刷；待植物生长茂盛时，能抵抗6m/s水流速度的冲刷达50h，为一般草皮的2倍多。 透水石笼：透水石笼不仅可以解决本工程拆除产生的弃料，而且和砂石、土壤相互掺和提供动植物生息空间，增加透水性，并起到滞洪补枯的作用，施工简单、易行。 植生型混凝土：植生型混凝土主要由多孔混凝土，含土壤、保水剂和缓释肥等物质的适生材料及表层土组成，其中多孔混凝土由粗骨料、低碱水泥、适量的细料拌制而成，是植被混凝土的骨架。 植生型混凝土应用在护坡时，可使安全护砌与生态治理有机结合起来，再造由水、草共同构成的水环境；还可降低护砌材料表面温度及增加护砌材料表面透水透气性，减少热岛效应及提高湿热交换能力，生态环境功能显著。 2.9.6生态护岸工程设计 根据现场踏勘、河势走向及业主介绍，河岸、岸坡、护脚等不同程度冲刷损坏，具体生态护岸布置情况如下表。为保护自然生态环境，本项目岸线布置在满足防洪安全前提下，以“防冲不防淹”和“生态优先”为原则以防止岸坡冲刷崩塌、防治水土流失为主要任务，同时又尽量减少对现状植被，特别是高大乔木和竹林的破坏。 根据现场踏勘及镇、村的要求，本次主要针对鱼塘溪溪南山段现状未建护岸、易受冲刷影响、存在较严重水土流失且人群相对集中有亲水要求的堤段新建护岸。 新建护岸采用重力式挡墙断面结构，墙身采用浆砌块石结构（面层不露浆），迎水坡坡比1:0.3，背水坡坡比1:0.1，墙顶采用M10浆砌鹅卵石压顶厚0.5m，宽0.6m，基础采用0.6m厚M10浆砌块石结构，基础前后趾宽0.4m，墙背回填土采用开挖土中的适用料（砂卵石），相对密度≥0.60。压顶、墙身及基础每隔15m设置一道沉降缝，沉降缝缝宽20mm，采用沥青杉木板填缝，全断面填缝；挡墙基础持力层为砂卵石层，地基承载力要求≥100kPa。 2.9.3生态隔离带工程 根据鱼塘溪流域堤防现状和治污要求，对溪流(沟渠)两侧部分岸线进行改造，配置河道防护林、农田防护林、水源涵养林等生态隔离带。 （1）生态隔离带主要功能城市生态隔离带主要功能包括：生物载体功能，城市组团隔离功能，生态保育功能，农业生产功能，景观游憩功能。 （2）城市生态隔离带内用地控制要求隔离带内要求以森林景观为主，为了配合隔离带建设，在自然环境适宜的地段可适当规划湿地、农田、果园、苗圃、公园等用地，必要的重大市政基础设施经论证允许建设。 （3）本项目建设生态隔离带5000m2。依托现有的山、水、林、田等自然景观和资源，结合综合本项目的环境条件，设置河岸隔离带平均宽度7m。本次设计利用河岸生态保护蓝线构建河岸生态用于截留陆域面污染，并起到防洪作用。生态隔离带植物配置：配置的水生植物主要有花叶芦竹、鸢尾、水生美人蕉、黄菖蒲、芦苇、再力花等；配置的灌木主要有红花满天星、红叶石楠、巴西野牡丹、黄花菜等；配置的桥面主要有广玉兰、福建山樱花、香樟、美国紫薇、蓝花楹、桂花等。 2.9.4生态步道 生态步道指的是绿色景观线路，是沿着河滨、溪谷、山脊、风景道路、沟渠等自然和人工廊道建设，可供游人和骑车者徜徉其间，形成与自然生态环境密切结合的带状景观斑块走廊，承担信息、能量和物质的流动作用，促进景观生态系统内部的有效循环，同时加强各密近斑块之间的联系。 本工程在鱼塘溪沿线村庄新建长度为20km的滨河游览生态步道。根据现状地形，设计1.5m-3m宽绿色步道，临水面一侧设置护栏。背水面一侧在自然坡区段设置护栏，堤顶与背水面平齐区段则保留原有绿化与绿色步道平接。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1生态环境质量现状 3.1.1生态功能区划情况 （1）福建省主体功能区规划 福建省禁止开发区域包括县级及以上各级各类自然文化资源保护区域及省政府根据需要确定的禁止开发区域，其中省级及以上自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、世界自然与文化遗产地和地质公园、重要饮用水水源地一级保护区共7类240处，全省省级以上禁止开发区域总面积为9447.4km2，福建省生态功能区划扣除海洋保护区面积846.31km2后，省级以上禁止开发区域陆地面积8601.09km2，占全省陆地总面积6.94%。其中国家级禁止开发区域69处，总面积为5840.78km2，扣除海洋禁止开发区域面积385.48km2后，陆地国家级禁止开发区域总面积为5455.00km2，占全省陆地国土面积的4.40%。对照《福建省主体主体功能区规划》（见图3.1-1）本项目不在国家禁止开发区域和省级禁止开发区域内。 （2）福建省生态功能区划 本项目位于明溪县城关乡上坊村。根据《福建省生态功能区划》（福建省环境保护局，2009 年 6 月），本项目位于Ⅰ1闽北闽西山地盆谷生态亚区（见图3.1-2）；根据《明溪县生态功能区划》（明溪县环境保护局，2003年12月16日），本项目位于明溪县生态功能区划的“明溪中部生态农业与城乡协调建设功能小区”（130742103）（见图3.1-3）。 3.1.2陆生动植物调查与评价 明溪县城关乡境域属丘陵山区，山多地少，地势北高南低，海拔在230～1160m之间，以洋地村的永仙峰为最高，海拔1162m。明溪县植物类型较为丰富，常见的地被及灌木类植被有红花继木、麦冬、金叶假连翘、萼距花、沿阶草、三角梅、红叶石楠等，乔木类植被有乌桕、桂花、榕树、南洋杉、银杏、枫香、广玉兰、马尾松等，另外还有栽培果树有枇杷、胡柚、金桔等。 本次沿线动物调查以对树林、灌草丛、农田耕地等现场调查，结合走访当地群众和林业等部门技术人员的方式进行。区域常见动物主要为野生动物和人工饲养动物。根据调查，沿线野生动物主要隶属于哺乳类、鸟类、两栖类和爬行类4纲： （1）野生动物项目区动物资源不多，均为常见种，少见大型哺乳类或爬行类动物。项目区域常见野生哺乳动物有野兔、普通刺猬、赤腹松鼠、鼹鼠、黄狐、普通伏翼等。常见爬行类、两栖类有青竹蛇、水蛇、泥蛇、鼠蛇、中国壁虎等。项目区域出现的两栖类、爬行类、哺乳类种类不多，且多为常见种，尚未发现分布有列入国家和福建省重点保护野生动物的两栖类、爬行类和哺乳类动物。鸟类有山雀、斑鸠、八哥、啄木鸟、喜鹊、麻雀、家燕、翠鸟、鹧鸪、野鸡、竹鸡等。其中喜鹊、家燕为福建省重点保护野生动物，它们均为中国常见种类，在项目周边区域广泛分布。 （2）饲养动物主要家畜包括水牛、黄牛、猪、羊、兔、狗、猫等；家禽类有鸡、鸭、鹅、鸽等。 3.1.3水生动植物资源 本项目属山区性河道，河道水质相对较好，因周围农田及村民居住区的存在同时存在一定污染，溪中有鲫鱼、鲶鱼、白刀鱼、石斑鱼、小虾、螺、水蛇、青蛙等水生动物，并有白鹭、翠鸟、红尾水鸲轻点水面。河道内常见的植物有毛竹、菖蒲、芦苇、五节芒、芭蕉、芒萁、山姜、箬竹、山芋头等，并在低洼沼泽地或河流两岸低洼地或浅水地带形成芦苇群落。 沿河植被现状图片 3.2水环境质量现状 根据三明市人民政府2019年6月4日发布的《2018年三明市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体保持良好水平，主要河流水质为优，集中式生活饮用水源地水质100%达标，主要湖泊水库水质保持稳定。闽江流域三明辖区沙溪、金溪、尤溪三条水系的18个国（省）控断面，以水质年均值进行评价，有15个断面均值为Ⅱ类，有3个断面（斑竹溪渡口、沙县东溪口和水汾桥）为Ⅲ类，18个断面均达到省政府“水十条”考核目标。 根据三明市明溪生态环境局2021年5月月报，省控断面（瀚仙）水环境质量见表3.2-1，水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 表3.2-1 2021年度省控断面（瀚仙）水环境质量情况 断面 pH（无量纲） DO（mg/L） 高锰酸盐指数（mg/L） 总磷（mg/L） 总氮（mg/L） 氨氮（mg/L） 瀚仙 7.12 6.6 2.8 0.11 0.06 0.921 本项目周围地表水体为渔塘溪，最终汇入沙溪，则本项目所在区域地表水水环境质量较好，符合环境质量标准要求。 3.3大气环境质量现状 （1）项目区域现状调查 根据明溪县人民政府公布的2019年1-12月的环境空气质量监测结果可知，明溪县2019 年度大气环境质量详见表 3.3-1。 表3.3-1 2019年度明溪县大气环境质量情况 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 均值 Max PM10（μg/m3） 32 20 25 21 23 17 24 23 33 43 46 38 28.8 46 PM2.5 （μg/m3） 15 11 11 9 10 7 6 8 13 20 20 17 12.3 20 SO2 （μg/m3） 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 3.1 4 NO2（μg/m3） 17 10 15 13 11 10 9 10 14 17 22 21 14.1 22 CO （mg/m3） 1.4 1.1 1 1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 1 0.9 1.4 O3-8h （μg/m3） 84 52 84 81 80 86 78 106 154 127 124 86 95.2 154 由上表可知，明溪县2019年1月~2019年12月，空气环境中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3均未超过《环境空气质量标准》二级标准，因此明溪县环境空气质量属于达标区。 （2）引用资料的有效性分析 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)的6.2.1.2要求：“大气环境质量现状调查可采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续1年的监测数据，或采用生态环境主管部门发布的环境空气质量现状数据”，本评价选取明溪县人民政府发布环境空气质量环境状况信息，符合《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，环境现状监测数据可行。 3.4声环境质量现状 为了了解本项目的环境噪声现状，评价单位于2021年9月18日对本项目厂界及周边敏感点的声环境现状进行监测，监测点位详见图3.4-1，监测结果详见表3.4-1。 表3.4-1 场界噪声现状监测结果 单位：LAeq（dB（A）） 编号 监测点位 监测时间 昼间 夜间 1# 项目北侧 57.8 47.8 2# 项目北侧 58.5 47.3 3# 项目西侧 59.8 48.4 4# 项目西侧 57.7 45.7 5# 南山遗址 53.2 41.5 6# 上坊村 57.7 47.0 从上表可得，本项目监测点噪声现状值均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 根据现场踏勘，本项目沿线两侧评价范围内地表水、声环境和环境空气等敏感目标见表3.4-2。 表3.4-2主要保护目标一览表 敏感目标名称 与本项目关系 距离项目最近距离 所在经纬度 影响因素 环境功能 保护对象（人） 上坊村 南侧 30m N26.3512608°E117.2157357° 大气环境 二类 1000 城关乡 西侧 380m N26.3548756°E117.2090195° 1500 上坊村 南侧 30m N26.3512608°E117.2157357° 声环境 2类 1000 鱼塘溪 北侧 紧邻 -- 地表水环境 Ⅲ类 -- |
| 评价 标准 | 3.5环境功能区划及质量标准 3.5.1水环境 项目周边水系为闽江支流鱼塘溪，根据《三明市地表水环境功能区划方案及编制说明》：鱼塘溪水域环境功能区划为Ⅲ类水体。水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准，项目区水环境质量标准见表3.5-1。 表3.5-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）（摘录）单位：mg/L 序号 分类标准值项目 Ⅲ类 标准来源 1 水温（℃） 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1周平均最大温降≤2 《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002） 2 pH（无量纲） 6~9 3 溶解氧 ≥5 4 氨氮 ≤1.0 5 高锰酸盐指数 ≤6 6 BOD5 ≤4 7 总磷 ≤0.2 8 石油类 ≤0.05 3.5.2大气环境 根据《三明市地表水环境和环境空气质量功能类别区划方案》（明政［2000］文32号），项目所处区域环境空气功能区划为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定的二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)的二级标准，详见表3.5-2。 表3.5-2 环境空气质量标准单位：（mg/m3） 序号 污染物名称 取值时间 浓度限值（mg/m3） 标准来源 1 PM10 24小时平均 0.15 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 2 SO2 24小时平均 0.15 1小时平均 0.50 3 NO2 日平均 0.08 24小时平均 0.20 4 TSP 24小时平均 0.30 5 O3 日最大8小时平均 0.16 1小时平均 0.2 6 PM2.5 年平均 0.035 24小时平均 0.075 3.5.3声环境 本项目位于明溪县城关乡上坊村，区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。项目区声环境质量标准见表3.5-3。 表3.5-3 声环境质量标准（GB3096-2008）（摘录）单位：dB（A） 声环境功能类别 标准值 执行标准 昼间 夜间 2类 60 50 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3.5.3生态环境 本项目位于明溪县城关乡上坊村。根据《福建省生态功能区划》（福建省环境保护局，2009 年 6 月），本项目位于Ⅰ1闽北闽西山地盆谷生态亚区；根据《明溪县生态功能区划》（明溪县环境保护局，2003年12月16日），本项目位于明溪县生态功能区划的“明溪中部生态农业与城乡协调建设功能小区”（130742103）。 3.6污染物排放标准 3.6.1废水 根据建设单位提供的资料，本项目施工场地及施工营地临时租用当地房屋，生活污水依托村庄现有污水处理措施，施工现场无生活污水单独排放。施工废水经沉淀等处理后回用，不外排。 运营期：项目营运过程中无废水产生，因此，不执行排放标准。 3.6.2废气 施工期：施工扬尘、机械设备产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；施工期排放标准见表3.6-1。 表3.6-1 施工期大气污染物排放标准 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度（mg/m3） 标准来源 备注 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 施工期 运营期：项目运营过程中自身不产生废气，因此，不执行排放标准。 3.6.3噪声 项目施工期：场地噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表3.6-2； 表3.6-2 《建筑施工场界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 运营期：项目营运过程中无噪声产生，因此，不执行排放标准。 3.6.4固体废物 施工期：一般工业固体废弃物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。 运营期：项目营运过程中无固体废物产生。 |
| 其他 | 总量控制是我国环境保护的一项重要制度和政策，从浓度控制向排放总量控制转变是我国环境保护管理的发展方向，同时是控制环境污染、实现经济和环境协调发展的重要手段之一。根据福建省环保厅关于印发《福建省建设项目主要污染物排放总量指标管理办法（试行）》的通知（闽环发[2014]13号）：新（改、扩）建项目应符合国家和地方产业政策、准入条件和相关政策规定，充分考虑当地环境质量和区域总量控制要求，立足于通过“以新带老”、削减存量，努力实现企业自身总量平衡。确需新增主要污染物排放量的，新增部分应按规定比例要求进行削减替代，实现区域平衡。 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》对“十三五”期间总量控制的要求，我省主要污染物排放总量指标为COD、NH3-N、SO2、NOx。 本项目建设完成后，不产生COD、NH3-N、SO2、NOx污染物排放，本项目无需申请总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期环境影响分析 4.1.1水环境影响分析 （1）生产废水 生产废水施工过程中产生的废水主要是混凝土冲洗废水等，污水主要含石油类和悬浮物。 ①混凝土加工及养护废水：本项目分散设置混凝土生产系统，基本采用商品砼，小部分喷砼采用自拌混凝土，废水产生量为1.0m3/d。一般混凝土加工废水pH呈碱性，废水经沉淀处理后回用于路面冲洗、洒水等，其对周边水体影响很小。 （2）生活污水 本项目施工人员居住在附近民房中，工作期间借用周边公厕，故产生的生活污水产生的污染物由当地污水系统消纳，不另行设管单独排放。因此，不会对周围水环境造成不良影响。 4.1.2大气环境影响分析 施工期对环境空气的影响因素主要为车辆行驶扬尘、施工场区扬尘和施工机械废气。 （1）车辆行驶扬尘 车辆行驶扬尘对运输路线两侧一定区域的环境空气TSP和PM10有一定的污染贡献，可能造成局部环境空气PM10超过二级标准，从而对项目两侧及土方运输道路两侧的敏感目标产生影响。 据资料介绍，若在施工期间对车辆行驶的路面和部分易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4~5次），可使扬尘减少50%～70%左右，洒水抑尘可以使路面扬尘在20~50m的距离内接近和达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求的1.0mg/m3（周界外浓度最高点）。 （2）施工场区扬尘 类比建筑施工工地的调查情况，施工粉尘对下风向的影响最为显著，影响范围大致在50～150m范围内，50m范围内为重污染带；50～100m为较重污染带；100～150m为轻污染带；150m以外基本上不受影响。这些颗粒物污染物都属面源，直接影响距离一般不会超过150m，但对敏感目标的近距离影响显著，因此，建设单位应引起注意，加强管理，以减少粉尘对项目周边村庄等敏感点的影响。 （3）施工机械废气。 施工机械废气主要污染物包括CO、THC、NOx等，由于工程施工时间不长，施工机械数量有限，尾气排放量较小，施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20～30m范围，不过这种影响时间短，并随着施工的完成而消失。 根据现场踏勘，项目两侧居民点居多，沿线居民点受到施工期扬尘的影响较为严重。在干燥、风速大的气候条件下，这种影响将更大，但这种影响是暂时的，随着施工期的结束影响结束。但建设单位必须在施工过程采取相应防尘、抑尘措施，降低扬尘的影响程度及范围。 4.1.3声环境影响分析 本项目施工噪声主要来自施工机械设备的运转。根据工可报告以及建设中的有关水利水电工程施工噪声监测资料，主体工程施工的机械设备挖掘机、手风钻等。 为了计算施工噪声对周围敏感目标的影响，本报告采用以下半自由空间点声源距离衰减公式对施工期噪声影响进行预测： Lr＝L－△L－Ab N=2δ/λ 式中：△L──距离的衰减量，dB； L──声源噪声，dB； Lr──距声源rm处的噪声值，dB； r──声源至受声点的距离，m； N──为菲涅尔系数； Ab──屏障衰减量，dB； λ──为声波波长，m； δ──为声程差，m。 具体衰减量见表4.1-1。 表4.1.1噪声随距离的衰减量 序号 施工机械名称 声源 施工机械不同距离处的噪声预测值 测量距 离（m） 噪声级 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1 反铲挖 掘机 15 79.0 71.5 65.5 62.0 59.5 57.5 55.9 54.6 53.4 52.4 51.5 2 手风钻 5 85.0 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 52.4 51.1 49.9 48.9 48.0 3 0.4m³拌 和机 3 78.3 56.8 50.8 47.3 44.8 42.8 41.3 39.9 38.8 37.7 36.8 4 柴油发 电机 2 95.0 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 54.4 53.1 51.9 50.9 50.0 5 移动式 空压机 3 92.0 70.5 64.5 61.0 58.5 56.5 55.0 53.6 52.5 51.4 50.5 6 卷扬机 1 84.0 53.0 47.0 43.4 40.9 39.0 37.4 36.1 34.9 33.9 33.0 表4.1-2主要施工机械噪声达标距离 序号 施工机械名称 昼间达标距离 夜间达标距离 1 反铲挖掘机 23.6 134 2 手风钻 15.8 89 3 0.4m³拌和机 8.0 24.8 4 柴油发电机 20 112 5 移动式空压机 21.2 120 6 卷扬机 2.9 15.8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定，昼间噪声限值为70dB，夜间限值55dB。由表6.1-1可知，昼间距离单个施工机械最远28m以外，夜间在134m以外可满足标准限值要求。 从预测结果可以看出，项目周边紧邻居民区，若夜间施工在一定范围内将会对居民的休息产生较为严重的影响。施工噪声对施工人员也有一定影响。此外，施工期运输设备主要为自卸汽车、载重汽车等，载重车和自卸汽车在装卸、进出施工基地以及运输过程中会对施工基地周边以及运输道路两侧的居民点产生一定影响。 总的来看，施工机械噪声对工程区200m范围左右的各个敏感点会产生不同程度的影响，由于每个工段的施工机械产生噪声的时间较短，并且对于某一敏感点而言，该点施工时间就更短了，从而影响相对较小。 因此，只要合理安排，其影响可以得到控制。按规定，夜间及午间休息时间严禁从事噪声扰民等施工。施工期运输交通噪声将对沿途道路两侧的居民区会产生一定影响，但由于施工交通运输噪声存在时间极短，且只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对沿线道路两侧居民住宅产生的影响是瞬时性的，影响程度不大。施工对声环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 4.1.4固废影响分析 施工期固体废物主要为施工过程开挖土石方、施工期施工人员的生活垃圾。 （1）生活垃圾 施工生活垃圾主要是施工工人中午使用的一次性饭盒、竹筷等，施工高峰期有施工人员约50人，按人均日产生生活垃圾约0.5kg计，施工期生活垃圾最大产生量为2.5kg/d。生活垃圾由管理站的垃圾收集点收集后，由环卫部门清运处置，对周边环境影响较小。 （2）开挖土石方 本项目建设过程中采用随挖随填施工方式，且本项目开挖量较小，开挖土方量可满足回填量，因此，本项目不产生弃方，对周边不产生影响。 4.1.5生态环境影响分析 本项目对生态环境的破坏与影响主要表现在建设过程土地的占用对动植物资源的影响、对周边河流水生生态的影响以及水土流失影响，本评价将从生态环境保护的角度提出工程施工期和竣工后生态环境和景观恢复的措施与对策建议，以减少工程对生态环境的影响。 （1）土地利用影响分析 施工场地的设置破坏了地表植被，导致土壤侵蚀模数相应增大，遇到雨季则会引起较大规模的水土流失。 建筑垃圾统一清运，场地清理平整，因此这类占地对环境的影响是暂时的。 （2）对植被的影响分析 护岸建设占地会使场地内现有植被将受到破坏，地表上植被均为人工植被，在评价范围内没有古树名木。因此本项目建设不会对沿线植被造成长远的破坏性影响。因项目所在地人为活动频繁，项目区及其附近没有发现有重要研究、观赏价值或国家、地方法规明确保护的动物和植物。因此，本项目对周边植物影响较小。 （3）对水生生态的影响 施工过程产生的施工场地废水经沉淀回用于场地的绿化，对河道水生生态影响较小。 在工程区域河段水域没有珍稀特有鱼类的产卵场、育肥场，河流主河道可维持上下游的连通，各工程修建处为岸边，工程涉水水域较浅，且大部分工程在河岸上施工，所以该工程的实施对特有鱼类连通性不会造成影响，施工时对鱼类影响主要为施工振动、噪音和悬浮物。 施工引起河水浑浊，造成水体SS升高，其沉积和覆盖将导致施工水域下游一定河段近岸带浮游生物、底栖动物以及水生植物等生物量的减少，造成一定区域鱼类饵料生物的减少，进而影响到鱼类的索饵等。但鱼类的规避能力较强，在收到影响后会迁移至附近水域，工程施工期间在施工区河段分布数量将有所减少。 由于涉及鱼类均不进行洄游，待工程完工后，工程河段鱼类将逐步恢复至现状资源量水平。综上，本项目不涉及鱼类的主要产卵场、鱼类越冬场主要索饵场及其洄游通道。因此，工程施工对鱼类的影响较小。 （4）水土流失影响 该项目施工期将造成沿线原有植被的破坏，土地裸露面积增大，水土流失增加，若不采取防护措施，不仅影响工程建设进度，而且流失掉的泥沙作为一种废弃物和污染物排向施工场地以外的环境，会影响该区域局部生态系统，更将对周边水体产生较大的影响。 一般情况下，土石方施工采取边挖、边运、边填、边压的方式，地面没有大量松散土长久存在，加上项目地面较为平缓，随即又进行路面恢复、绿化等施工而覆盖土面，因而不会产生持久的明显土壤侵蚀流失，水土流失相对较轻。因此，如果工程建设能采取一定的防护措施，可将水土流失量降到最小。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期环境影响分析 本项目主要为污水管网建设及生态护岸、生态步道、生态隔离带建设，项目生态护岸建设施工完成后对工程区河段的水文情势产生一定影响，且本项目不属于污染型项目，营运过程中无废水、废气、噪声及固体废物产生。因此，本项目仅对工程区水文情势、生态环境进行评价分析。 4.2.1运营期生态环境影响分析 由于鱼塘溪河道由于近年来人为活动的干扰，生产和生活活动产生大量的污染物，上游大规模的建设，河道缓冲带生态缓冲功能丧失，致使河道产流机制遭到破坏。同时农田面源污染物也严重影响着整个污染物净化与清水养护区水质，受到人类活动污染的水直接入河，使河水污染严重；入河水水质较差。通过鱼塘溪流域生态廊道可持续发展工程的实施，明溪县生活污染及水环境得到有效控制，且本次明溪县渔塘溪南山段生态廊道可持续发展工程需统筹考虑城市总体布局与水系功能的关系，妥善处理生态、环境保护、市政工程之间的关系，遵循整体性原则，兼顾水体、岸线、滨水空间功能协调，体现生态优先原则，坚持人与自然和谐为本，坚持可持续发展原则，处理好河道整治与生态环境建设的管理的关系，实现水资源优化配置和高效永续利用，可实现人口、资源、环境和经济协调发展。因而，从水质改善和水污染控制的角度有利于鱼塘溪中水生生物的保护。 综上所述，项目的建设对周边生态环境有积极的效益。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 4.3项目选址合理性分析 4.3.1项目选址合理性分析 本项目为污水管网、生态护岸、生态步道、生态隔离带建设，项目建设区不改变原土地利用类型，不新增占地（附件3、附件4）。本项目周边无自然保护区、风景旅游区、文物古迹区、水源保护区和集中式生活用水取水点等敏感目标。本项目的选址合理。 4.3.2与水环境功能区划的符合性分析 项目周边水系为鱼塘溪水环境功能区划均为Ⅲ类水体，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。本项目主要为生态护岸、生态步道、污水管网、生态隔离带建设，项目实施后不改变其原有使用功能，不增加该河段的污染物排放。 因此，本项目建设与水环境功能区划是相符合的。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期环境保护措施 5.1.1污水防治措施 （1）在施工现场设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用于施工过程，不外排。 （2）施工材料不得随意堆放在岸边，避免雨水冲刷进入河道。 （3）定期检查施工机械设备及运输车辆，一旦发现滴、漏油现象，应立即送到附近的机修厂进行维修。 （4）施工人员生活污水依托当地村镇污水处理系统处理。 综上所述，施工期污水防治措施得当，具有可行性。 5.1.2废气防治措施 施工期废气防治采取的措施主要有： （1）各工段在施工过程中，产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运并平整压实，防止尘土飞扬。施工过程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、防尘布苫盖或设置围挡或堆砌围墙，并定期喷洒抑尘剂或喷水压尘，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 （2）根据工程长度配置洒水车，对施工区进行洒水降尘，保持车辆出入的路面清洁、湿润，同时在车辆出入口竖立减速标牌，限制行车速度，减少行车时产生大量扬尘。 （3）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏，尽可能减少运输扬尘对沿线居民的影响。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、渣土、垃圾等不露出，以减少道路扬尘影响。经过居民区的道路，干燥天气要求每天洒水3～4次。 （4）可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：覆盖防尘布或防尘网；铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水三至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。 （5）加强施工管理，坚持文明装卸。合理安排施工车辆行驶路线，尽量避开居民集中区，控制施工车辆行驶速度，路经居民区集中区域应尽量减缓行驶车速。 （6）选用环保型施工机械、运输车辆，并选用质量较好的燃油。各施工机械及运输车辆在施工前应按有关规定配置尾气净化装置，确保其尾气排放可达到相应的排放标准。应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保其尾气排放可达相应的排放标准。 （7）加强对施工机械、运输车辆的维修保养。禁止不符合国家废气排放标准的机械和车辆进入工区，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟尘和颗粒物排放。 （8）扬尘、燃油产生的污染物对人体健康有害，对受影响的施工人员应做好劳动保护，如佩戴防尘口罩、面罩。加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的空气污染。 综上所述，通过改善施工现场工作条件，加强车辆控制监管等措施可降低施工期对周边环境质量的影响。 5.1.3噪声防治措施 （1）选用高效率、低噪声设备，禁止噪声超标的机械进场，尽量避免高噪声设备的同时运转，并注意对机械设备的维护保养和正常操作，保证在正常工况下运行。 （2）施工车辆在行驶途中经过居民集中区时，应限制行车速度、禁鸣喇叭。施工场地的车辆出入地点应尽量远离敏感目标，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （3）加强施工管理，合理安排施工作业时间，合理布局施工机械设备，使施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。禁止夜间（即22：00至次日6：00）和午间（即12：00至14：30）从事噪声、振动超标的建筑施工等活动，如果需要施工作业，应向环保主管部门申请，得到批准后方可施工。 综上所述，项目在施工过程中对施工时间及施工设备进行控制管理，可降低施工期噪声对周边居民区的影响，措施有效可行。 5.1.4固废污染防治措施 （1）建筑废料和施工废料应分类收集，可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的及时清运。 （2）施工人员不随地乱扔垃圾，更不能将垃圾扔入施工工段附近的河中或堆放在其岸边。施工时产生的生活垃圾可依托当地的垃圾收集处理系统，收集后的生活垃圾由环卫部门及时清运处理。 综上所述，施工期通过加强员工环保意见及对施工材料管理，可有效地减少固体废物产生。 5.1.5生态保护及水土保持措施 5.1.5.1生态防治措施 （1）严格记录施工前植被状况，施工完成后进行绿化，使生物损失量降到最低。 （2）严格控制施工范围，尽量减少施工活动区域，对因施工而遭到破坏的植物，在施工完毕后应进行补偿。 （3）选择合适的施工期，优化施工方案，抓紧施工进度，施工结束后尽早恢复。 （4）做好施工期的水土流失防护，保持河水泥沙量增加不明显，减少对下游河流生态环境的影响。 （5）施工结束后，及时拆除临时建筑物；建筑垃圾要统一清运，河道堤岸清理修整后，马上进行景观绿化建设。 5.1.5.2水土流失防治措施 （1）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。 （2）应在作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。 （3）应在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟。 （4）开挖的表面浮土应移至附近存放，并在四周修建围护栏，以免造成剥离土冲刷流失，以便于开挖后恢复过程中使用。 （5）土料挖填和输运应做到随挖、随运并尽量同步压实，减少松散土的存在。应准备一定数量的雨天覆盖物，在雨季时可随时将裸露的开挖地面覆盖起来，以降低水土流失的影响。 （6）对原有的和规划的绿化地段，应尽快采取植树种草恢复植被等生态防护措施，以减少对生态环境的不利影响。 5.1.5.3水生生态保护措施 （1）施工过程产生的废料和生活垃圾等固体废弃物，严禁堆放于河道周围及沿线河流的河滩与河岸，避免雨期造成水土流失和因淋渗污染河流水质。 （2）在施工过程中，严格杜绝施工人员随意丢弃废物的陋习，不能在水体区域内从事钓鱼、洗澡等破坏环境的活动。 （3）优化施工时段布置，确定适宜的施工区和合理安排工序，在施工过程中尽量减少施工作业面和施工时间，以减少水体扰动区域和扰动时间，以减免对水生生物产生影响。 （4）施工过程中应尽量减少沙石的散落，尽可能减少对水生生物影响。 综上所述，项目在施工过程中，对施工产生施工废水、固体废物加强管理等措施，可合理减轻生态影响及水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2运营期生态环境保护措施 按照城市绿化要求，施工后期或营运初期按绿化设计的要求，及时完成红线范围内可绿化的地方的植树种草工作，并在营运期进行维护，以到恢复植被、保护路基、美化城市环境、减少水土流失、减少雨季路面径流污路侧水体等目的。但用材必须经过植物检疫、避免从区域以外引入病虫害而造严重后果。如遇雨季，对出现水土流失的地方有及时处理，防止侵蚀的扩大。 |
| 其他 | 5.3环境管理 5.3.1环境管理机构 本项目应设置环境管理机构，确保完成工程环境管理任务。本项目各项环境保护措施，将在当地环保部门的指导和监督下，由建设单位组织实施。 保证工程各项环境保护措施得以顺利实施，减免工程兴建对环境的不利影响，保证工程区环保工作长期开展，维护生态稳定性，保持生态环境良性发展。 5.3.2环境管理任务 （1）施工期环境管理 ①建设单位的环境管理机构在施工开始后应配齐人员专门负责施工期环境管理与监督，重点是防止水土流失，施工噪声，固废、废水排放及环境保护设施的“三同时”监督，并明确各施工期专人分工负责。 ②施工间应对各施工队伍的施工环保实施计划进行检查监督。 ③施工队伍应配备一名环保员，根据施工全过程的环境问题提出施工环保实施计划并根据审批的计划进行实施监督和管理，对发生的污染事故应组织处理并同时向建设单位和地方环保部门报告。 （2）竣工验收阶段的环境管理 在本项目正式营运前，必须向负责审批的环保主管部门提交“环保竣工验收报告”，说明采取的环保措施，达到的效果和生态恢复情况。 5.3.3环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（H/T88-2003）：①对施工有关环境要素及因子的动态变化制定环境监测计划；②监测调查位置与频率应根据监测调查数据的代表性，生态环境质量的变化、特征和环境影响评价要求确定。 本项目建设施工过程产生的噪声、SS及施工扬尘对周边敏感点产生影响。为了了解施工不同阶段环境影响要素对周边环境的影响，根据项目施工期的周期制定合理的环境影响要素监测方案，建议施工前期及施工中后期对项目进行环境质量跟踪监测，施工期环境影响要素监测一览表见5.3-1。 表5.3-1 本项目环境监测计划一览表 实施阶段 监测 内容 监测点位 监测项目 监测时间及频率 实施 机构 负责机构 施 工 期 大气 上坊村、南山遗址公园 TSP 1次/季度 第三方有资质单位 建设单位 噪声 上坊村、南山遗址公园 LAeq 1次/季度 地表水 鱼塘溪 pH、高锰酸盐指数、氨氮、悬浮物、石油类 1次/季度 5.4环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）：本标准适用于涉及有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目可能发生的突发性事故（不包括人为破坏及自然灾害引发的事故）的环境风险评价。 本项目属于生态型建设项目，主要建设内容为：污水管网、生态护岸、生态步道、生态隔离带。不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中有毒有害和易燃易爆危险物质生产、使用、储存（包括使用管线输运），无风险存在的情况。环境风险潜势小于Ⅰ。 因此，本项目不对环境风险进行评价。 |
| 环保投资 | 5.3环保投资 本项目环保投资主要用于污水治理设施、废气治理设施、降噪设施、固废处理等，该项目环保投资约77万元人民币，约占总投资的1.93％，具体投资见表8.1-1。 表5.3-1 本项目环保投资一览表 时期 项目 措施主要内容 投资（万元） 施工期 施工废水 施工废水经沉淀处理后回用；施工工地四周设置截、排水渠 10 施工扬尘 设置围挡、洒水等防尘措施；加盖篷布、减少运输车辆的跑、冒、滴、漏 5 施工噪声 采用低噪声设备，减震 5 施工固废 施工人员生活垃圾委托环卫部门清运 5 生态恢复 控制施工占地范围，合理安排施工工期；施工结束应及时进行土地整治，恢复原有用地性质 75 合计 100 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 施工完毕及时复耕或绿化，对施工造成的生态环境资源损失提出补偿、恢复方案。 | 减轻水土流失，恢复植被。 | / | / |
| 水生生态 | / |  | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水等作为施工现场洒水抑尘和混凝土养护水。生活污水依托当地污水系统消纳。 | 设置沉淀池，施工废水经处理后回用。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 低噪声设备；加快施工进度；运输车辆经过村庄应低速、禁鸣；文明施工等；临近城镇居民区一侧可安装临时声屏障。 | 《建筑施工场界环境 噪 声 排 放 标 准 》 （GB12523-2011）。 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 运输车辆运输过程中应加盖蓬布；洒水降尘。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限 值。 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾及时收集交由市政卫生部门统一处理。 | 生活垃圾及时清运。 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目位于福建省三明市明溪县城关乡上坊村，项目建设符合国家产业政策；选址可行，符合规划要求，所在区域环境质量现状较好，满足所在区域环境质量要求，项目建设能与周边环境相容。该项目建设应严格按照“三同时”进行，认真落实本报告提出的各项环境保护措施，可将其对环境影响降低到可接受的程度。因此，该项目的建设从环境保护的角度分析是可行的。 福建致诚环境工程咨询有限公司 2021年10月12日