# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：明溪县沙溪乡黄沙溪生态廊道可持续发展项目

建设单位（盖章）：福建省明溪侨兴建设有限公司

编制日期：          2021年10月13日

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 明溪县沙溪乡黄沙溪生态廊道可持续发展项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2109-350421-04-01-389701 |
| 建设单位联系人 | 吕小清 | 联系方式 | 18*******00 |
| 建设地点 | 福建省三明市明溪县沙溪乡 |
| 地理坐标 | （ 117 度 23 分 58.527 秒， 26 度 20 分 46.789 秒） |
| 建设项目 行业类别 | 五十一、水利，127 防洪除涝工程——其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 生态护岸10公里，生态步道20公里，生态隔离带0.5平方公里，污水管网5公里，人工湿地0.002平方公里。 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 明溪县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 明发改审[2021]36号 |
| 总投资（万元） | 4400 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.14 | 施工工期 | 2.1年 |
| 是否开工建设 | (否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （一）与国家相关政策的符合性分析 项目为生态廊道可持续发展项目，对照《产业结构调整指导目录》（2019年本），项目属于鼓励类第二条“水利”第1款“江河湖海堤防建设及河道治理工程”和第二十二条“城镇基础设施”第九款“城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”的建设项目，因此，项目符合国家产业政策要求。 （二）“三线一单”符合性分析 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 项目位于三明市明溪县沙溪乡，项目不在国家级和省级禁止开发区域内(国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等)，项目用地及周边无《福建省生态保护红线划定成果调整工作方案》中规定的需纳入生态保护红线范围的保护区。因此，本项目符合生态保护红线要求。 资源利用上线 项目所在地能源充足，项目用电引自市政供电网，项目用水由当地供水管网供给，项目建成用水、用电量小，符合资源利用上线要求。 环境质量底线 根据项目所在地环境现状调查表明，项目所在地的水环境、大气环境、声环境质量能够满足相应标准要求。根据环境影响分析章节所述内容可知，项目采取有效污染防治措施后正常运行不会降低该区现有环境功能，对周边环境影响很小。 负面清单 根据福建省发展和改革委员会印发的《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单(试行)》（2018年3月），列入福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单有永泰县、泰宁县、周宁县、柘荣县、永春县、华安县、屏南县、寿宁县、武夷山市等9个县（市）。 本项目位于三明市明溪县沙溪乡，项目不在《福建省第一批国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单(试行)》所列县市内，且选址不属于环境功能区划需要特别保护的区域，符合当地环境功能区划的要求；项目为生态廊道可持续发展项目，属于国家允许类项目，不属于管控区内禁止开发建设项目。 本项目位于三明市明溪县沙溪乡，对照《三明市人民政府关于印发三明市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（明政[2021]4号），项目所在地属于“明溪县一般管控单元”。 对照“明溪县生态环境准入清单”，本项目建设符合空间布局约束的要求。 明溪县生态环境准入清单 环境管控单元名称 管控单元类别 管控要求 本项目符合性 明溪县一般管控单元 一般管控单元 1.一般建设项目不得占用永久基本农田，重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，必须依法依规办理批准手续。严禁通过擅自调整县乡国土空间规划，规避占用永久基本农田的审批。 2.禁止随意砍伐防风固沙林和农田保护林。 符合 （三）与《三明市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》符合性分析 规划指出：“绿色+文旅康养”，全域全时全产业链推进文旅康养，培育温泉疗养、静心修养、观鸟休闲等业态，发展“银发”经济、适老产业，吸引大都市康养消费。“绿色+体育休闲”，依托丰富山水资源，策划实施体育旅游、体育营地、体育休闲小镇、体育服务综合体等项目。“绿色+水美经济”，发展包装饮用水、饮品加工、水产养殖、亲水体验、涉水旅游等业态，打造生态经济新增长点。加强水资源保护、水污染防治、水环境治理和水生态修复，加强流域环境综合治理，推进工业园区污水处理设施全部达标排放、生活污水处理设施覆盖全部建制镇。 本项目为项目为生态廊道可持续发展项目，主要在沙溪乡行政区内建设生态护岸10公里，生态步道20公里，生态隔离带0.5平方公里，完善沙溪乡镇区及下辖村的污水管网5公里，建设总处理能力达到740m³/d的污水处理设施并配套人工湿地。符合《三明市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二0三五年远景目标纲要》的规划要求。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 项目位于三明市明溪县沙溪乡，明溪县位于福建省西北部，武夷山的东西延伸动脉，东经116°47′～117°35′，北纬26°08′～26°39′之间。东邻三明市三元区、梅列区和沙县，南毗永安，西接清流、宁化，北接将乐、泰宁、建宁。瀚仙镇地处明溪县东部，306省道旁的珩溪河畔，东毗沙溪，南邻胡坊，西连城关、盖洋，北与将乐县接壤，距三明市60km，离明溪县城9km。全镇总面积141.7km2，耕地面积1179.2hm2，林地面积11539.1hm2，辖11个行政村，89个村民小组，共计2876户，10624人。 沙溪乡位于明溪县东部，是明溪的东大门，距明溪县城区22公里，三明市区48公里，东与三元区毗邻，西和瀚仙镇接壤，南同胡坊镇连接，北跟夏阳乡交界，沙溪乡下辖6个村，分别为六合村、瑶奢村、永溪村、碧州村、梓口坊村和沙溪村。 地理位置见附图1、周边环境示意现状图见附图2。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2.1项目由来 为提升全乡的水生态环境保护水平，改善河岸生态系统；以沙溪乡优良的水生态环境为基础，建设生态步道，串联优质生态资源，打造亲水设施，为构建“水清岸绿，鱼翔浅底，人水和谐”的沙溪乡铺垫基础，福建省明溪侨兴建设有限公司拟投资4400万元在三明市明溪县沙溪乡建设明溪县沙溪乡黄沙溪生态廊道可持续发展项目。规划在沙溪乡行政区内建设生态护岸10公里，生态步道20公里，生态隔离带0.5平方公里，完善沙溪乡镇区及下辖村的污水管网5公里，建设总处理能力达到740m³/d的污水处理设施并配套人工湿地。2021年9月19日，福建省明溪侨兴建设有限公司取得明溪县发展和改革局关于明溪县沙溪乡黄沙溪生态廊道可持续发展项目可行性研究报告的批复（明发改审[2021]36号，2021年9月13日取得明溪县自然资源局关于明溪县沙溪乡黄沙溪生态廊道可持续发展项目用地的情况说明，2021年9月19日取得明溪县发展和改革局关于明溪县沙溪乡黄沙溪生态廊道可持续发展项目节能审查的说明（项目营业执照见附件1，可研批复见附件2，用地情况见附件3，节能审查说明见附件4）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定（具体分类判定情况见表2-1，应编制环境影响报告表，办理环保审批。福建省明溪侨兴建设有限公司委托本公司编制该项目的环境影响报告表（委托书见附件5）。我公司接受委托后，组织有关人员进行现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集等和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，编制了本项目环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 项目环境影响评价分类判定情况表 （摘录于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）） 环评类别 项目类别 报告书 报告表 登记表 项目情况 五十一、水利 本项目为生态廊道可持续发展项目 127 防洪除涝工程 新建大中型 其他（小型沟渠的护坡除外；城镇排涝河流水闸、排涝泵站除外） 城镇排涝河流水闸、排涝泵站 2.2.2工程概况 项目名称：明溪县沙溪乡黄沙溪生态廊道可持续发展项目 建设单位：福建省明溪侨兴建设有限公司 建设地点：三明市明溪县沙溪乡 总 投 资：4400万元 企业性质：内资 建设性质：新建 实施范围：三明市明溪县沙溪乡黄沙溪流域，生态护岸、生态隔离带依黄沙溪干流和主要支流两岸分布，生态步道串联起主要观景地点。 2.2.3项目组成及规模 项目建设内容为在沙溪乡行政区内建设生态护岸10公里，生态步道20公里，生态隔离带0.5平方公里，完善沙溪乡镇区及下辖村的污水管网5公里，建设总处理能力达到740m³/d的污水处理设施并配套人工湿地。 项目主要建设内容及技术指标见表2-2。 项目主要建设内容一览表 类别 项目 建设内容 主体工程 生态护岸 长度10公里，平均宽度2m 生态步道 总长20公里 生态隔离带 总面积0.5平方公里 污水管网 总长度5公里 人工湿地 面积0.002平方公里，总处理能力达到740m³/d 辅助工程 给水 职工生活用水接利用周边村镇供水管网 供电 接当地市政电网 依托工程 施工道路 依托河道工程沿线村道 职工住宿 施工现场不设置宿舍，施工人员就近租住附近民宅 环保工程 废水 施工废水 经沉淀隔油处理后，回用于施工场地洒水抑尘 生活废水 依托当地污水系统进行处理 废气 施工沿线做好施工围挡，运输车辆加盖篷布，定期洒水抑尘 噪声 选择低噪声设备、车辆，禁止夜间施工，施工场现场设置施工围挡；运输车辆应选择敏感目标较少的运输线路，同时应减速慢行、禁鸣喇叭 固废 生活垃圾依托当地环卫部门处理，建筑垃圾综合利用，不可利用的部分外售 生态 （1）开工前，对施工范围内临时设施的规划用地要进行严格的审查，既少占农田、林地，又方便施工；严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 （2）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。 临时工程 项目不在施工场地外建设集中的材料堆场及土石方堆场 （1）生态护岸和生态隔离带 以黄沙溪为主轴，并覆盖沙溪乡2条主要流经的河流渔塘溪、夏阳溪进入沙溪乡为起点至流出行政区，沿河岸缓冲带破损处建设生态护岸合计10公里，生态护岸平均宽度设计为2m，则生态护岸面积为20km2；沿河农业面源分布处建设，建设生态隔离带，合计面积0.5km2。 （2）生态步道 ①景观系统建设：整理沿线景观，依托资源本底，借助风貌重塑、植物大地景观方式，形成连续、片状的景观空间系统。可在沿环线道路重点建设如茶、田景观带、花园景观带、竹林景观带、滨水景观带、山地景观带等带状景观廊道，形成多彩的视觉感观和韵律化的景观节奏。 ②配套体系建设：强化游步道系统沿线基础与服务设施资源整合与统筹发展，建立健全沿线服务配套体系。借鉴国外游步道建设的成功经验模式并结合基地实际，重点协调推进咨询、停车、标识、住宿、餐饮、购物、休憩、娱乐、救援、卫生十大系统配套建设。在提升利用现有配套设施的基础上，重点形成多个综合服务中心(点); 依托周边自驾车营地建设、知名景区景点，完善自驾游服务配套功能;大力推进标识解说及休憩设施系统标准化建设，积极引导沿线农家乐乡村旅游点规范化发展，通过沿线服务中心、农家乐、景区景点、运动基地、野营营地等构建节点型配套服务体系，以线状游步道串联沿线节点服务配套体系，逐步形成涵盖全程、布局合理、功能互补、紧密结合的游步道配套服务网络。 ③观鸟平台：沙溪县的鸟类种群丰富，结合生态步道将在适合的节点建设观鸟平台。设置移动式观察机构,固定式观察机构以及连接所述移动式观察机构,固定式观察机构的若干个通信基站,所述通信基站与监控中心连接,所述监控中心与移动终端连接,所述移动式观察机构包括自然保护区内设置的观察轨道,所述观察轨道上设置若干个移动小车,所述移动小车上设置旋转摄像模块,第一控制模块和第一通信模块，通过移动式的摄像头和固定式的摄像头对外出觅食对的鸟类或巢穴中的小鸟进行观察,让民众近距离贴近大自然,近距离观察鸟类的栖息情况。 （3）污水管网及人工湿地 本项目污水收集管网和人工湿地设计处理污水规模为740m3/d的污水处理能力，则配套的人工湿地设计规模为2220m2。将配套建设或补缺补漏合计5公里的污水管网。人工湿地建设共六处，分别为沙溪村人工湿地、沙溪乡梓口坊金井小区人工湿地、梓口坊村本点人工湿地、梓口坊村省道旁（木头厂）人工湿地、沙溪乡瑶奢村（官洞）人工湿地、沙溪乡瑶奢村（瑶奢尾）人工湿地。 ①沙溪村人工湿地：污水处理量200m³/d，生活污水经管道收集后流入格栅提升泵井，通过格栅拦截水中悬浮固体垃圾和杂质，之后污水经过压力管道进入水解酸化池，将污水中大分子有机物分解成小分子有机物，接着进入曝气池，污水中的有机物被分解消化后进入沉淀池，最后通过布水管道流入人工湿地，在植物和微生物的吸附分解等作用下，污水得到净化并达标排放。 ②沙溪乡梓口坊金井小区人工湿地：污水管道1.4公里，污水处理量200m³/d，其污水处理工艺主要是通过检查井及污水管道将生活污水收集至格栅井去处大块杂物后，再流至沉淀槽中，去除污水中大量的悬浮物质及附带的污泥，经初步处理后的污水流至水解酸化池中，分解去处部分有机物，再流入人工湿地，通过两级人工湿地的水生植物对污水进行最终吸附处理，污水经层层过滤处理后达标排放。 ③梓口坊村本点人工湿地：污水管道2.3公里,污水处理能力为140m3/d。工艺流程：生活污水→进水粗细格栅→调节匀质池→水解酸化池→人工湿地→达标外排。 ④梓口坊村省道旁（木头厂）人工湿地：污水管网0.25公里，污水处理能力为140m3/d。其污水处理工艺主要是通过检查井及污水管道将生活污水收集至格栅井去处大块杂物后，再通过漩涡速沉装置去除污水中大量的悬浮物质及附带的污泥，进入纳米多维生物处理器进行厌氧，水解酸化后流入新型好氧生物反应器进行好氧，分解去处部分有机物，再流入生态修复组合虑池，通过水生植物对污水进行最终吸附处理，污水经层层过滤处理后达标排放。 ⑤沙溪乡瑶奢村（官洞）人工湿地：污水管网0.8公里，污水处理能力为40m3/d，其污水处理工艺主要是通过检查井及污水管道将生活污水收集至格栅井去处大块杂物后，再通过漩涡速沉装置去除污水中大量的悬浮物质及附带的污泥，进入纳米多维生物处理器进行厌氧，水解酸化后流入新型好氧生物反应器进行好氧，分解去处部分有机物，再流入生态修复组合虑池，通过水生植物对污水进行最终吸附处理，污水经层层过滤处理后达标排放。 ⑥沙溪乡瑶奢村（瑶奢尾）人工湿地：污水管网0.25公里，污水处理能力为20m3/d，其污水处理工艺主要是通过检查井及污水管道将生活污水收集至格栅井去处大块杂物后，再通过漩涡速沉装置去除污水中大量的悬浮物质及附带的污泥，进入纳米多维生物处理器进行厌氧，水解酸化后流入新型好氧生物反应器进行好氧，分解去处部分有机物，再流入生态修复组合虑池，通过水生植物对污水进行最终吸附处理，污水经层层过滤处理后达标排放。 |
| 总平面及现场布置 | 2.3.1工程布局情况 项目建设位于福建省三名市明溪县沙溪乡的黄沙溪流域范围内，生态护岸、生态隔离带依黄沙溪干流和主要支流两岸分布，生态步道串联起主要观景地点，其中污水处理管网覆盖全乡。 2.3.2施工布置情况 满足工程施工工艺和进度的要求，合理利用土地，尽量利用空闲地以节约用地。根据工程特点和场地条件规划布局，生产和生活相对分开；场内交通与场外交通条件相适应，以公路运输为主。运输线路流畅，避免或减少反向运输；配合工期安排，合理布置场地，尽量使材料就地利用。 根据水工布置及现场实际情况，为了方便施工，现场开阔地方设置施工区。根据施工内容，在施工区内设置施工仓库、砂石料堆放场及设备停放场等施工临时设施。本工程混凝土浇筑方量较小，且施工面分散，可采用移动式拌和机就近拌制混凝土。施工场地内不新建生活及办公用房，施工人员住宿及办公租用附近民房；机械设备维修保养在集镇进行，不专设机械设备修理厂。 项目总平面图见附图4。 |
| 施工方案 | 2.4.1施工条件 本项目所需各建筑材料可利用周围方便的交通，采用汽车运输至施工地点，不需要经过二次搬运，运输条件良好。区域内有多个资质合格的施工队伍，施工用水、电等可以就地解决，施工劳动力来源可由承包商自带或当地的农村剩余劳力解决。综上，本项目建设地环境优美，区位优势明显，交通方便，水、电、通讯等基础设施及供应有保障，建设内外部环境良好，可以满足建设要求。 2.4.2施工工艺 2.4.2.1生态护岸 (1)砌筑 ①砌筑采用坐浆法，在铺砌灰浆前，将石料洒水湿润，不得残留积水，块石砌体砂浆饱满，较大空隙先用砂浆填塞后用碎石嵌实，不得采用先摆碎石块后塞砂浆或干填碎石块的方法。砌筑时砌体上下错缝并保持砌面平整。 ②砌筑时采用分层砌筑，分层高度70~120cm，分层与分层间的砌缝隙大致找平，层面砌成与斜面相垂直或成水平面，并按规定距离设置伸缩沉降缝。砌体在设缝处断开和取齐，缝两侧石料进行修凿。墙后按规定设防水层和反滤层，墙身留置泄水孔。 ③墙底最下一层砌筑时，将块石的大面朝下，而后上面石块利用其自然形状与下层石块相互交错的衔接在一起，做到犬牙交错、搭接紧密。砌时，每一块块石先铺砂浆，而后安放石块，经左右揉动几下，再用手锤轻击，将下面砂浆挤密实。在已砌好的片石侧面继续安砌时，除座浆外并在相邻石块侧面铺抹砂浆，并向下面及抹浆的侧面用手挤压，用锤轻击，将下面和侧面的砂浆挤实，挤出的砂浆刮起再用。分层内各层石块的砌缝尽可能错开，分层与分层间的砌缝要错开，且错开距离要大于8cm。 ④砌体采用分段分层砌筑，但两相邻工作段的砌筑高差一般不超过去时1.2m﹔分段位置尽量设在沉降缝或伸缩缝处，各段水平砌缝确保一致。 ⑤设置沉降伸缩缝时，根据设计规定的位置每10m 一道，采用跳段砌筑的方法，使相邻两段砌石高度错开，并在接缝处做一个外露面，挂线砌筑，达到又直、又平。沉降伸缩缝在施工中要控制其垂直，且缝两侧砌体表面需要平整，不能搭接，同时，接缝中按设计要求填塞沥青麻絮，防止砌体漏水。 ⑥砌筑上层砌块时，避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时，对已砌筑的砌层表面加以清扫和湿润。 ⑦砌筑工程中要严格按照设计要求处理好坡面排水管。 （2）水泥砂浆勾缝 砌体勾缝保持块石砌合的自然接缝，力求美观、匀称、块石形状突出，表面平整。勾缝前先将槽缝冲洗干净，不得残留灰碴和积水，并保持缝面湿润。当勾缝完成和砂浆初凝后，砌体表面刷洗干净，并酒水养护。砌体外露面勾缝采用平缝法进行。先用水将砌体浇洒湿润再勾缝，按“自上而下:的顺序先勾水平缝后勾竖缝。勾水平缝时用长溜子将灰浆压入缝内，自左向右随压随勾，勾完一段后，溜子自左向右在缝内溜压密实、平整，使其深浅一致。勾坚缝时用短溜子在灰板上将灰刮起，然后勾入竖缝中，塞密、压平。最后用扫帚扫清余灰。 （3）养护 砌体外露面，在砌筑后12-18h 左右及时养护，经常保持外露面的湿润。养护时间不少于14天。 2.4.2.2生态步道 场地清理→基础复验→施工准备→基材摊铺→局部修整→面材摊铺→定位标线→退场交付。 （1）场地清理和修补 为了保证塑胶面层的质量，必须对基础面进行彻底清理，以利于充分发挥聚氨酯的粘接力和塑胶面层的厚度均匀。 （2）基础复验 ①基础平整度检测：以塑胶道路的曲直分界线为界，直道沿横向与纵向每3m 标一个点，弯道以圆心点为圆心，用经纬仪每5〃做一放射状线，每3m 标一个点，将3m 直尺轻放于任何相邻两点之间，用塞尺测量最大局部凹陷，每组30 个测量点，并记录于场地平面图上。要求平整度合格点数（塞尺读数≤4mm）≥85以上为合格。 ②基础坡度检测：用经纬仪自塑胶道路分界线开始，直道每10m标一组点，弯道以圆心为圆心点每15°标一组点，每组点包括第一道内沿和第八道外沿两点，再用水准仪测量每点的标高，并计算每组两点的高差和第一道及第八道同道上相邻两点的高差。要求步道基础横向坡度≤1纵向坡度≤1‰。 ③基本点复测：用全站仪（2〃级）测量两个圆心和通过圆心的直径放射线与第一、八道相关点的准确性，如果发现误差须及时报告并作相应调整。 ④基础层质量验收：苏塑胶步道基础要求无明显裂缝，表面均匀坚定，无麻面，接缝平顺光滑，边际线角清晰，无缺陷。经洒水或大雨后无明显积水和波浪现象。基础的养护期应达到21天以上。 2.4.2.3污水管网 ①施工工艺 施工准备→测量放样→沟槽开挖→基底覆砂（管道基础施工）→管道排放→接口施工→检查井施工→闭水试验→沟槽回填。 ②测量放样 1、轴线测设 根据设计图测设管道中心线和检查井中心位置，设立中心桩。管道中心线和检查井中心位置经复核后方可在施工中使用。根据施工管道直径大小，按规定的沟槽宽定出边线，开挖前用白粉划线来控制。在沟槽外检查井位置的两侧设置控制桩，并记录两桩至检查井中心的距离，以备校核。 2、标高测设 将经纬仪架设在先前放样好的固定桩位上，将整条线贯通，然后在每个龙门架上用红油漆标注，再进行复测，最后用铁钉固定在轴线位置的龙门架横板上。用水准仪测出铁钉的标高，计算出开挖沟槽至铁钉的距离、基础及管顶至铁钉的距离。根据需要沿施工范围加密测放临时水准点，临时水准点应设置在相对稳定的位置，沿线每隔200m设置一个。临时水准点设置后，要统一编号，在图纸上标明，经复核无误方可使用。并根据施工进度定期复测，一般每周一次。在每座检查井的位置架设坡度样架（龙门板），用来控制管道及基础的标高和坡度。龙门板经复核后方可在施工中使用，在挖至底层土做基础排管等施工过程应经常复核，发现偏差及时纠正。 ③沟槽开挖 开槽采用直接定线法进行轴线定位和槽上口放线定位。管道为明挖施工，利用控制导线测定施工中线，根据开槽宽度测设出开挖线，并实测沟槽边缘高程。将开挖线和开挖深度向施工队交底。测控槽底高程，控制管道中线和管材外皮线。开槽采用机械开槽，1：0.67放坡，沟槽槽底净宽度，按施工图确定，以便于人工在槽底作业。开挖沟槽，严格控制基底高程，不得扰动槽底。槽底设计标高以上0.2m 的原状土予以保留，铺管前用人工清理至设计标高。当槽底低于设计标高时，严禁用土回填，可换填粒径10mm～15mm 天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。施工期间如遇地下水，应先将地下水位下降至基底以下0.5，严禁浸泡基槽。 ④管道铺设 1、管道的进场堆放及运输当管道直接放在地上时，要求地面平整，不能有石块和容易引起管道损坏的尖利物体，要有防止管道滚动的措施。不同管径的管道堆放时，应把大而重的放下边，轻的放上边，管道两侧用木楔或木板挡住。堆放时注意底层管道的承重能力，变形不得大于5%。管道存放过程中，应严格做好防火措施，严禁在管道附近有长期明火。短距离搬运，不应在坚硬不平地面或石子地面上滚动，以防损伤管道。上下叠放运输，其高度不应超过2米。车、船与管道接触处，要求平坦，并用柔韧的带子或绳子将其固定在运输工具上，防止滚动和碰撞。 2、管道基础 管道基础采用180°砂石基础，施工期间如遇地下水，应先将地下水位下降至基底以下0.5，严禁浸泡基槽；先铺设厚度100mm 的毛石或碎石垫层，然后再做砂石垫层。砂石基础材料采用中、粗砂，亦可采用天然级配砂石，级配碎石、石屑等地方材料。管道基础中在承插式接口部位的凹槽，宜在敷设管道时随敷随挖。凹槽的长度、宽度和深度按接口尺寸确定，接口完成后，应立即用中粗砂回填密实。 砂基础分两步施工： 1）先做管道砂基部分，根据不同管径，分层施工，人工摊铺后找平，采用平板振捣器夯实3 遍。砂的最佳含水量为其重量的8～12%。 2）管道安装后回填至管道胸腔部位，采用特制工具夯实。 ③管道安装 根据管径大小、沟槽和施工机具装备情况，确定人工配合机械将管道放入沟槽。待用的管材按产品标准逐支进行质量检验，不符合标准不使用，并做好记号，另行处理。安装由下游往上游依次进行。下管前，凡规定需进行管道变形检测的断面管材，预先量出该断面管道的实际直径并作出记号。下管用起重机吊装进行。人工下管时，由地面人员将管材传递给沟槽内的施工人员，用非金属绳系住管身两端，保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，严禁将管材由槽顶边滚入槽内；起重机下管吊装时，用非金属绳索扣系住，不串心吊装。雨季施工时采取防止管材漂浮措施。先回填到管顶以上一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回填土时一旦遭到水泡，进行管中心线和管底高程复测和外观检查，如发现位移、漂浮、拔口现象，立即返工处理。在管道铺设过程中，若发现管道损坏，应将损坏的管道整根更换，重新铺设。 ④管道接口 采用承插口连接的管材接口前，先检查橡胶圈是否配套完好，确认橡胶圈安放位置及插口的插入深度。接口时，先将承口内壁清理干净，并在承口及插口橡胶圈上涂润滑剂（首选硅油），然后将承插口端面的中心轴线对齐。接口方法按下述程序进行： De400mm 管道，先由一人用棉纱绳吊住被安装管道的插口，另一人用长撬棒斜插入基础，并抵住该管端部中心位置的横挡板，然后用力将该管缓缓插入原管的承口至预定位置；De500mm 以上管道可由2 个0.5 吨手板葫芦将管材拉动就位。接口合拢时，管材两端的手板葫芦同步拉动，使橡胶密封圈同步就位，不扭曲、不脱落。为防接口合拢时已排设管道轴线位置移动，采用稳管措施。具体方法可在编织袋内灌满黄砂，封口后压在已排设管道的顶部，其数量视管径大小而异。管道接口后，复核管道的高程和轴线位置使其符合要求。 ⑤检查井施工 本项目污水检查井施工：当管径≤D500 时，采用ф1000mm 圆形混凝土污水检查井，ф1000mm 圆形混凝土污水沉泥井；当管径为D1000mm时，直线段采用矩形直线混凝土污水检查井，矩形直线混凝土污水沉泥井。井盖位于快车道下的采用重型球墨铸铁井盖，位于慢车道、人行道下的采用轻型球墨铸铁井盖，井盖与路面、人行道同高，踏步采用塑钢踏步。 施工顺序：垫层混凝土→基础混凝土→管顶面以下侧墙混凝土浇筑→流槽砌筑→管顶面以上混凝土浇筑→塑钢踏步安装→混凝土盖板浇注（安装）→预制混凝土井筒安装→铸铁井盖安装。 塑料管在与钢筋混凝土井相接部位的外表面预先做好中介层，上、下游管道接入检查井部分采用现浇C20 混凝土包管。中介层做法：先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，然后均匀地涂一层胶粘剂，紧接着在上面甩一层干燥的粗砂，固化10-20分钟，即形成表面粗糙的中介层。 ⑥闭水试验 管道和检查井施工完毕后进行沟槽回填，在闭水试验前，除接口外露，管道两侧和管顶以上的回填高度不得小于0.5m。污水管道闭水试验控制点：所试验管段按井距分隔，带井试验；管道及检查井外观质量验收合格，质检资料齐全；管道两端砌砖封堵，用1:2 水泥砂浆抹面，必须养护3～4 天达到一定强度后，再向闭水段的检查井内注水，注水的试验水位，应为试验段上游管内顶以上2m，如井高不足2m，将水灌至上游井室高度，注水过程中同时检查管堵、管带、井身，无漏水和严重渗水，再浸泡管和井1～2 天后进行闭水试验；将水灌至规定的水位，开始记录，对渗水量的测定时间应不少于30min，根据井内水面的下降值计算渗水量，渗水量不超过规定的允许渗水量即为合格。 ⑦沟槽回填 沟槽回填采用水泥石屑（50%石屑+45%石屑粉+5%水泥），并加适量水拌和均匀后分层振动夯填，回填至管顶以上0.5 米处。管顶0.5 米以上采用素土回填，每层厚度为200mm。管底基础到管顶0.5 米范围内，沿管道、检查井两侧对称、分层回填压实，严禁使用机械推土回填。管两侧分层压实时，采用临时限位措施，防止管道上浮。管顶0.5 米以上沟槽采用机械回填，应从管轴线两侧同时均匀进行，做到分层回填、夯实、碾压。回填土应符合以下规定：管底至管顶以上50cm 范围内，不得含有机物、冻土及大于50mm 的砖、石等硬块。填土前检查管底两侧砂三角处是否密实，缺砂或不密实要补填密实。土的含水量要随时测定，严格掌握回填土的密实度。回填土至设计高度后（有临时支撑的拆撑后），再量测管子尺寸并记录，以确认管道回填后的质量。分段夯实时，相邻段的接茬应呈阶梯形，且不得漏夯。采用木夯、蛙夯等压实工具时，应夯夯相连；采用压路机时，碾压的重叠宽度不得小于20mm。 2.4.2.4人工湿地 场地清理→地基和池壁施工→场地平整压实及敷设防渗膜→排水系统铺设→填料铺设→给水系统铺设→湿地植物种植。 （1）场地清理 清基前，应按设计断面准确放线，确定清基范围。湿地基面清理范围的边界应在设计基面边线外2m。在清基范围内应将树木、树桩、树根、杂草、淤泥、淤沙、垃圾和杂物等全部清除干净，清基厚度不小于300mm，并必须将腐植土植物根须清理干净。对工程场地内表层0.3~0. 5m深的耕作层，要求按施工程序指定的位置堆存起来，以备将来绿化美化之用。清除的耕植土不得用于基础回填和堤防填筑。地基范围内的沟、坑等在清除后应按回填要求进行回填处理。开挖线以上200~300mm范围采用人工开挖，避免对原土扰动。 地基清基后应予以压实，压实标准为地基以下500mm深度范围内达到压实标准。地基表土层达不到压实标准的，需要挖出并重新回填压实。地基处理完毕后应每隔100m取2组试样试验，测定基土干密度,验收合格后方可进行防水毯铺设等工序施工。基面清理平整后，应急时报验。基面验收后应抓紧施工，若不能立即施工时，应做好基面保护，复工前应再检验，必要时须重新清理。 （2）湿地钢筋混凝土挡墙 测量放线→基础土方开挖→基槽验收→基础钢筋绑扎→基础模板支立→基础混凝土浇筑→挡土墙板安装→基础钢筋二次绑扎→橡胶止水带及伸缩缝安装→挡墙混凝土二次浇筑成型 （3）湿地防渗 土工合成材料的性能指标应达到要求，外观要求，土工膜不允许有针眼、疵点和厚薄不均匀；土工织物及土工复合材料不允许有裂口、孔洞、裂纹或退化变质等材料。 复合土工膜铺设分底面铺设、坡面铺设两个部分。铺设方法:沿底面轴线方向水平滚铺。坡面铺设在地基验收合格后，从单元的一端向另-端滚铺，与底面的复合土工膜连接采用丁字形连接。复合土工膜的铺设技术要求:铺设应在干燥和暖天气进行，为了便于拼接，防止应力集中，复合土工膜铺设采用波浪形松弛 方式，富余度约为5%，摊开后及时拉平，要求复合土工膜与坡面吻合平整，无突起褶皱，施工人员应穿平底布鞋或软胶鞋，严禁穿钉鞋，以免踩坏土工膜，施工时如发现土工膜损坏，应及时修补。 采用两布一膜复合土工膜，焊接采用热熔焊法施工，拼接包括土工布的缝接、土工膜的焊接，为了确保焊接质量，焊接应尽量在现场进行，但为了施工方便，复合土工膜幅宽又不应太宽，必须在.施工现场拼接。 回填覆盖：土工合成材料完成拼接和铺设后，应及时回填覆盖，不得使用重型或振动碾压实。土工膜上覆上200mm细砂保护层后第- -层回填碎石时最大落差不得大于30cm。应采取有效措施防止碎石在膜上滚滑，以及防止机械搬运损伤已铺设完成的土工合成材料。土工膜回填过程中注意防止回填细砂进入两层搭接的土工膜中间，在覆上200mm细砂保护层时搭接处采用人工回填覆盖。回填土不应含有棱角的石块等容易使土工膜破损的回填材料。 （4）填料铺设 填料回填施工时，先进行底层验收合格后，高程达到设计要求方可回填，铺设湿地填料三层，下层管道铺设，. 上层管道 铺设等，下层填料铺设排空管道，管道底高于湿地底50mm,湿地下行池中层为陶粒填料，其它层为石灰石填料，填料为干净填料，不含渣土、泥灰等杂质，施工时必须保证填料洁净，如不符合要求，严禁铺填，必须过筛或水洗处理给经检验后才可使用，表层填料铺设布水管和集水管，管道周边采用较大颗粒填料设置盲沟，增强布及集水效果。填料施工时与土工膜铺设、管道安装等工序同步进行，各工序经三检验收后合格后，填写自检及隐蔽工程检查记录，报监理审批难收后在进行下一步施工，填筑施工时由外围向内施工，材料由机械运输到位，人工进行铺设，每层厚度控制在设计范围内，填筑完成后严禁机械车辆等进入湿地。 （5）管道铺设 按施工图纸要求测量，PVC 承插管道安装采用粘接后焊接的连接方式，所使用的粘接剂为PVC专用粘接剂。粘接时，先将欲胶合部分擦洗清洁，涂上胶合剂，待溶剂挥发粘度增强时施时胶合，粘接时按规范标准要求进行作业，胶合后30分钟将管段静置到接口，然后进行热风焊接。管道安装的允许偏差和检验方法严格按标准执行，标高必须严格按照规范和施工图技术要求确定，确保管道在使用过程中不会出现下撕下挠现象。 2.4.3建设周期 本工程施工总进度安排按“统筹兼顾、合理安排、留有余地”的原则进行，根据本工程规模、特点和技术难度，按照当前平均先进的施工水平，充分考虑各影响因素，进行编排。初拟总工期拟为25个月。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 3.1.1主体功能区规划 根据《福建省主体功能区规划》，项目所在地属于农产品主产区（见附图6）。农产品主产区是指具备较好的农业生产条件，以提供农产品为主体功能，以提供生态产品、服务产品和工业品为辅助功能，需要在国土空间开发中限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高农产品生产能力和生态产业发展水平的区域。农产品主产区应着力保护耕地，稳定粮食生产，增强农业综合生产能力，拓宽闽台农业合作领域，提升合作水平，发展现代农业和特色生态农业，增加农民收入，加快建设社会主义新农村，保障农产品供给，增强农业可持续发展能力。 根据规划开发原则：农产品主产区要把增强农业综合生产能力作为首要任务，同时要保护好生态，在不影响主体功能的前提下适度发展非农产业。本项目为生态廊道可持续发展项目，项目建设不会对区域农业生产造成不利影响。另外，项目区域不涉及重要生态功能区，也不涉及省级以上自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地、世界自然与文化遗产地和地质公园、重要饮用水水源地一级保护区等禁止开发区域。 综上，项目建设符合《福建省主体功能区规划》要求，与主体功能不冲突。 3.1.2生态功能区划 项目位于三明市明溪县沙溪乡，根据《明溪县生态功能区划》，项目所在区属明溪县中部生态农业与城乡协调建设生态功能小区（130742103）和明溪中北部生态公益林和可持续林产业建设生态功能小区（130342105）。生态功能区划图见附图5。 本项目为生态廊道可持续发展项目，其建设基本不改变区域生态系统，不会造成明显的水土流失，其选址符合生态功能区划的要求。 3.1.3环境质量现状 3.1.3.1生态环境质量现状 （1）土地利用及植被现状 项目周边植物类型主要为杉木、马尾松、乔灌木类和杂草。项目区域土地类型主要为林地。 （2）动物资源现状 根据实地调查，项目区及其周边由于人类经济活动相对较频繁，区域主要动物以适应人工林、灌草丛、农耕地和居民点栖息生活的种类为主，种属单调，属于广布性物种，主要有普通的兽类、鸟类、蛇类等小型动物和昆虫类，且数量不多，区域内未发现受重点保护的珍稀或濒危野生动物，亦未发现有重要野生动物或鸟类的集中栖息或营巢繁殖的敏感生境。 （3）景观环境现状 据实地踏勘，项目区域地表植被类型主要为杉木、马尾松、乔灌木类和杂草，没有涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感生态景观环境。建设区域及周边尚未发现重要和需特别保护的自然和人文景观。 3.1.3.2水环境质量现状 根据三明市生态环境局2021年对明溪县沙溪省控断面吉口断面的监测结果（见表3-1）可知，pH、DO、CODMn、COD、NH3-N、TP、TN等污染物浓度可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。项目区域主要纳污水体黄沙溪为属于沙溪流域，则其水环境质量符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准，属于水质达标区。 2021年明溪县吉口断面地表水环境质量现状 月份 pH DO CODMn COD NH3-N TP TN 1 8.03 9.96 2.4 / 0.031 0.08 1.23 3 7.47 9.31 2 13 0.238 0.08 1.83 5 7.87 7.23 3.2 14 0.085 0.06 1.83 CO为mg/m3，其余为ug/m3 3.1.3.3大气环境质量现状 根据三明市明溪生态环境局发布的2021年1月~7月明溪县环境空气质量监测结果（表3-2）可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO等六项基本污染物月均浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表 1 中二级标准限值要求。评价区属于达标区，区域环境空气质量较好，空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 2021年1月~7月明溪县大气环境质量现状 月份 1 2 3 4 5 6 7 SO2 4 4 5 5 6 4 5 NO2 18 9 10 8 8 5 6 PM10 47 36 35 28 20 17 19 CO 1.1 1.0 1.2 1.0 1 0.8 0.8 O3-8h 86 100 79 75 58 68 64 PM2.5 21 17 17 11 7 6 6 CO为mg/m3，其余为ug/m3 3.1.3.4声环境质量现状 为了了解项目区域声环境质量现状，建设单位于2021年10月委托福建省厚德检测技术有限公司对项目周边共5个点位（噪声检测点位图见附图7、检测报告见附件6）的昼、夜间声环境质量现状进行检测，监测结果见表3-3。 项目环境噪声检测结果(单位：dB (A)) 监测点 昼间 夜间 测量值 执行 标准 达标 情况 测量值 执行 标准 达标 情况 1# 55.4 60 达标 49.2 50 达标 2# 55.6 60 达标 48.7 50 达标 3# 54.6 60 达标 47.6 50 达标 4# 54.3 60 达标 48.9 50 达标 5# 55.8 60 达标 49.3 50 达标 由表3-3检测结果表明：项目所在区域声环境质量现状较好，环境噪声现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 无 |
| 生态环境保护目标 | 3.3.1项目评价范围 （1）声环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则—声环境》[HJ2.4-2009]中有关声环境影响评价工作等级划分的基本原则：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类区，或项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量达3dB（A）~5dB（A）（含5dB（A）），或受影响人口数量增加较多时，按二级评价”。本项目处在2类声环境功能区，建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3dB(A)，评价范围内受噪声影响人口数量不多，故根据导则要求，本项目的声环境影响评价工作等级为二级。 声环境评价范围为施工场界外200m范围。 （2）环境空气影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）对项目的大气环境评价工作进行分级。项目施工期产生的废气随着施工期结束而消失，对大气环境影响不大。运行期无生产性废气影响，因此确定大气评价工作等级为三级。 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中：“5.4评价范围确定：三级评价项目不需设置大气环境影响范围”。因此，本项目不设置大气环境影响评价范围。 （3）地表水环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）进行评价等级的确定。本项目为生态护岸及隔离带、污水管网、生态步道建设，地表水环境影响为水污染影响型。本项目废水主要为生活污水，少量生活污水经三级化粪池处理后，排入污水处理厂，废水排放方式属于间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中“表1 水污染影响型建设项目评价等级判定”（具体见表3-2）和“5.2.2.2间接排放建设项目评价等级为三级B”，确定本项目水环境评价等级为水污染影响型三级B。 水污染影响型建设项目评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中“5.3.2.2三级B，其评价范围应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求”。因此，本项目主要对项目废水进入污水处理厂的可行性进行分析。 （4）地下水环境影响评价工作等级 项目为生态护岸及隔离带、污水管网、生态步道建设，根据《环境影响评价技术导则 —地下水环境》（HJ610-2016）附录A确定建设项目所属的地下水环境影响评价项目类别，项目属于旅游开发中的Ⅳ类项目，Ⅳ类建设项目可不开展地下水环境影响评价。因此本项目不进行地下水环境影响分析。 （5）生态环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011）有关要求及现场踏勘，本项目位于三明市明溪县沙溪乡，工程总长度为35.5km，项目不涉及特殊生态敏感区或重要生态敏感区，故按一般区域。对照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19－2011）中的评价等级判别标准，本项目属于影响范围在50km—100km的一般区域，生态影响评价工作等级为三级。因此本项目生态影响评价工作等级三级。 生态环境影响评价范围为项目场区及场界外50m范围。 （6）土壤环境评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）进行评价等级的确定，导则确定土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型。本项目为生态护岸及隔离带、污水管网、生态步道建设，土壤环境影响类型属于生态影响型。 本项目为生态护岸及隔离带、污水管网、生态步道建设，对照土壤环境影响评价项目类别，本项目属于社会事业与服务业，土壤环境影响评价项目类别属于Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018）4.2.2中“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅵ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”，因此本评价不进行土壤环境影响分析。 （7）环境风险评价等级 本项目为生态护岸及隔离带、污水管网、生态步道建设，未涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B中的风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C中规定“当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ”，因此，本项目的风险潜势为“Ⅰ”，因不涉及风险物质的使用与存放，因此，本评价不进行环境风险分析。 3.3.2项目环境保护目标 3.3.2.1 环境保护目标 （1）水环境：确保黄沙溪水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 （2）大气环境：确保项目所在区域环境空气质量达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （3）声环境：项目所在区域环境噪声符合GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 （4）生态环境：保证土地使用功能，维持区域水域生态系统完整性和稳定性。 3.3.2.2 敏感目标 根据实地调查，项目范围内无风景名胜区、国家和地方公告的文物保护单位、水源地、珍稀保护动植物栖息地等需要特殊保护的环境敏感区域，未见珍稀、濒危物种分布。项目环境保护敏感目标见下表和附图3。 项目敏感目标情况表 环境要素 环境保护目标 方位 环境质量目标 水环境 黄沙溪 项目区内 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准 大气 环境、声环境 碧洲村 河道两侧 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级、《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类 沙溪村 河道两侧 莘口坊村 河道两侧 永溪村 河道两侧 生态 环境 植被、土地 项目区内及周围环境 生态恢复、水土保持 |
| 评价 标准 | 3.4.1环境功能区划及环境质量标准 （1）水环境 项目区主要水域为黄沙溪，根据三明市人民政府明政（2000）文32号《三明市人民政府同意三明市地表水环境和空气质量功能类别区划方案及达标工作方案的批复》，黄沙溪主导环境功能为工业用水，水域环境功能为《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类水体，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准。详见表3-4。 （2）大气环境 项目所处区域环境空气质量功能类别为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，详见表3-4。 （3）声环境 项目位于三明市明溪县沙溪乡，项目所处区域属于混合区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）所确定的各类区域的要求，本项目环境噪声执行GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准，详见表3-4。 （4）生态环境 根据《明溪县生态功能区划》，项目所在区属明溪县中部生态农业与城乡协调建设生态功能小区（130742103）和明溪中北部生态公益林和可持续林产业建设生态功能小区（130342105）。生态功能区划图见附图5。 环境功能区划及执行标准 要素分类 标准名称 适用 类别 标准限值 评价 对象 参数名称 浓度限值 环境空气 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级 二氧化硫 SO2 年平均0.06mg/m3 评价区内的环境空气 日平均0.15mg/m3 小时平均0.5mg/m3 二氧化氮 NO2 年平均0.04mg/m3 日平均0.08mg/m3 小时平均0.20mg/m3 总悬浮颗粒物 TSP 年平均0.20mg/m3 日平均0.30mg/m3 可吸入颗粒 PM10 年平均0.07mg/m3 日平均0.15mg/m3 可吸入颗粒物PM2.5 年平均0.035mg/m3 日平均0.075mg/m3 一氧化碳 CO 日平均4mg/m3 小时平均10mg/m3 臭氧 O3 日最大8小时平均 0.16mg/m3 小时平均0.2mg/m3 地表水环境 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002） Ⅲ类 pH 6-9 黄沙溪 高锰酸盐指数 ≤6mg/L 化学需氧量 ≤20mg/L 五日生化需氧量 ≤4mg/L 氨氮 ≤1.0mg/L 总磷（以P计） ≤0.2mg/L DO ≥5mg/L 石油类 ≤0.05mg/L 声 环境 《声环境质量标准》GB3096－2008 2类 等效连续噪声 Leq B(A) 昼间60dB(A) 评价区域声环境 夜间50dB(A) 3.4.2污染物排放标准 本项目运营期无污染物产生，因此，仅列明施工期污染物排放标准。 （1）废水 项目施工期生产废水经收集隔油、沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水经租赁住宅区现有排水系统处理排放。 （2）废气 本项目所在区域为二类功能区，施工期排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 （3）噪声 项目施工场界噪声限值标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 （4）固废 项目一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2021）。生活垃圾的贮存处置参照执行《城市环境卫生设施规划规范》（GB50373-2003）和建设部2007 第157 号令《城市生活垃圾管理办法》 施工期污染物排放标准 类别 标准名称 项目 标准限值 废水 施工人员租住在周边民房，产生的生活污水依托周边现有污水处理设施处理；施工废水经隔油沉淀后循环使用不外排 / / 噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A) 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 粉尘 无组织排放 周界外浓度最高点 1.0mg/m3 固废 ①生活垃圾的贮存处置参照执行《城市环境卫生设施规划规范》（GB50373-2003）和建设部2007 第157 号令《城市生活垃圾管理办法》； ②项目生产过程中产生的一般工业固体废物临时暂存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)有关规定； |
| 其他 | 3.5.1总量控制因子 根据国家“十三五”主要污染物排放总量控制方案。“十三五”规划主要控制污染物质指标为原有的COD、NH3-N、SO2、NOx及新增四项指标TN、TP、VOCs、烟粉尘，根据国家总量控制要求，对全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制。项目主要从事生态廊道可持续发展项目，不属于全国实施重点行业工业烟粉尘总量控制行业。 项目无化学需氧量（CODCr）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放，无需申请总量控制指标。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1.1施工期生态环境影响分析 本工程主要施工内容为生态护岸、生态步道、生态隔离带和人工湿地的建设和污水管网的修缮。 施工期对生态环境的影响主要表现为场地开挖对土地的扰动影响、土石方开挖、弃土石方堆放引起的短期水土流失及施工噪声对野生动物的影响等，施工期结束后影响将消除。施工过程中充分利用区域内自然地形地貌，尽可能减少挖方、填方量，尽量做到工程自身土石方平衡，施工场地四周设置截排水沟，各开挖场地周围采取临时拦挡措施，挖方及时回填，不能立即回填的，堆放在指定场所，并做好临时防挡措施，建设过程中形成的裸露地表及时采取绿化措施，同时，施工期避开雨天与大风天气，可减少水土流失量。 4.1.1.1植被资源生态影响分析 工程建设对植物的影响主要表现为各种施工机械的作业会碾压破坏作业范围（主要为河道沿岸）的地表植被，工程建设占地施工对其造成的一次性破坏以及由此产生的生物量损失。 项目施工扰动原地貌，破坏沿岸植被，使项目区的植被种类和数量减少，降低了项目区植被的多样性。根据现场勘查，项目实施作业河道沿岸现存植被种类多为当地常见物种，未发现其它需要特别保护的珍稀物种和古树名木。项目的实施建设对区域地带植物资源物种多样性和植被群落生态多样性，不会造成明显的影响，且通过有效的施工管理和生态保护措施建设对植被的破坏量较小，植被破坏是暂时的，其影响程度是可以接受。 4.1.1.2动物资源生态影响分析 a、对哺乳动物的影响 本项目施工对哺乳类的影响主要体现在对栖息地、觅食场所的破坏，包括对施工区植被及树木的破坏，施工产生的噪声，各种施工人员以及施工机械的干扰等，使评价区及其周边环境发生改变。根据现状调查结果，本区哺乳类多为活动能力较强的种类，这些动物将在施工期间迁移至附近干扰较小的区域。本项目为专用通道的建设，工程建成后，随着植被的恢复，生态环境的好转，许多外迁的哺乳动物将会陆续回到原来的栖息地。另外，工程区哺乳类动物均为当地习见物种，工程建设不会对区域物种种群造成大的影响。随着施工结束，通过项目生态保护与生态修复措施的实施，可使河道沿岸植被大面积增加，改善区域生境，影响将逐渐消失并向有利方向发展。 b、对鸟类的影响 施工期间路基的开挖、施工机械噪音均会惊扰区域内的鸟类。不过，影响区内的鸟类会通过迁移主动躲避工程施工对其栖息和觅食的影响。鉴于噪声会影响鸟类的繁殖率，在工程施工中应采取一定的降噪、减震措施。 4.1.1.3水域生态影响分析 ①对浮游生物的影响：施工过程中悬浮泥沙落入水中将导致水体浑浊，水体透明度因此降低，不利于浮游植物的繁殖生长，此外，悬浮泥沙还会对浮游动物的生长率、扑食率等产生影响。本项目施工作业是临时的，同时只要加强施工期的环境管理，这种影响较小且是暂时的，将随着施工的结束而结束。 ②对渔业资源的影响：水中总悬浮物在许多方面对鱼类产生不同的影响。首先，悬浮微粒将导致水的浑浊度增大，透明度降低现象，影响鱼类的正常生理行为。其次，水中大量存在的悬浮物会使鱼类造成呼吸困难和窒息现象，因为这微粒随鱼的呼吸进入鳃部，将沉积在鳃瓣丝及鳃小片上，不仅损伤鳃组织，而且将隔断了气体交换的行为，甚至严重时，导致窒息。由于水质的破坏，浮游生物等饵料生物量的减少，改变了原有鱼类的生存、生长和繁衍条件，鱼类将择水而栖迁到其他地方去，施工期鱼类密度将会有所降低，但这些影响仅是暂时性的，随着施工的结束，各种鱼类又将回到原来的栖息地。 4.1.1.4水土流失影响分析 根据现场勘查，项目施工及运营过程中对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，在不同程度上对原有水土保持设施造成了一定的损坏，形成土层松散、表土层抗侵蚀能力减弱，加剧了水土流失的发生与发展。项目施工期生态影响主要为施工过程产生的水土流失。 （1）水土流失情况 根据现场勘查，项目施工及运营过程中对地面的扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌及植被，在不同程度上对原有水土保持设施造成了一定的损坏，形成土层松散、表土层抗侵蚀能力减弱，加剧了水土流失的发生与发展。 （2）土壤风力侵蚀及其危害 项目所在地土壤层浅薄，土质较为松脆，在施工过程中，由于土壤松散和裸露，随着运输车辆的运土作业，在干旱季节容易产生二次扬尘，应经常对施工场地洒水，增加土壤表面的湿润程度，以减轻土壤风蚀和尘土污染。 （3）土壤水力侵蚀及其危害 项目所在区域干湿季节明显，气候多雨，降雨集中，降雨强度较大(一般一场降雨量大于20mm的雨水就可能发生土壤水蚀流失)。在施工及运营过程中，由于场地土壤松散和裸露，在雨季容易造成强降雨地表径流冲刷，以面蚀和沟蚀的方式产生明显的水土流失；特别是在暴雨的天气下施工，水土流失将会更加严重。 4.1.2施工期其他环境因素影响分析 4.1.2.1 废水 （1）施工生活废水 项目施工期生活污水包括施工人员的粪便污水、淋浴污水、洗涤污水等。根据施工单位提供的资料，本项目施工期间施工人数最高峰为50人，施工人员人均生活用水取150L/d·人计，那么生活用水量为7.5t/d，生活废水排水系数按80%计，则污水排放量为6.0t/d。生活废水主要污染物产生浓度为COD：400mg/L、BOD5：200mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：30mg/L。本项目施工场地内不新建生活及办公用房，施工人员住宿及办公均租住在沿线附近的民房中，项目工程不另设施工营地，其施工人员生活废水经过租赁住宅区废水处理及排放系统排放，本报告不做具体分析。 （2）施工废水 本项目施工期施工生产废水主要来自基坑排水、围堰修筑、混凝土浇筑、机械车辆冲洗废水等施工活动产生的高悬浮物废水、含油废水，主要污染物为悬浮物、石油类物质。 项目施工便道和施工场地等产生的路面径流所携带的污染物量不大，对水体水质的影响甚微，尤其是与农田径流、山地径流其它地表径流混合后，将本工程的路面径流中污染物浓度稀释，对纳污水体水环境影响较小，不影响水环境达功能区标准。施工机械设备和车辆的清洗过程中主要产生含高浓度的悬浮物废水和含油废水。冲洗废水中悬浮物、石油类含量较高，类比同类工程，废水中悬浮物浓度一般为500~5000mg/L，石油类浓度30～50mg/L。由于油污消解时间长且具有一定的渗透能力，对附近水体有污染危险，必须严加管理。含油废水须经沉淀隔油处理后，回用于施工场地洒水抑尘等，禁止排入周边河道水体。 4.1.2.2 废气 项目施工期的大气污染源主要为施工过程产生的扬尘。项目施工期存在土方填挖、物料装卸和车辆运输等过程，在风速大于一定的起尘风速时，将产生扬尘。这些扬尘的排放源为无组织排放源，其源强与扬尘颗粒物的粒径大小、比重以及风速、湿度等因素有关。风速越大，颗粒越小，沙土的含水率越小，扬尘的产生量就越大。其扬尘产生源强因受各种自然因素的影响较大，具体产生源强难以计算确定。 此外，施工车辆和施工机械排放的尾气中含有SO2、NOx、CO、烃类等污染物，但此类污染物数量不大，且表现为间歇性排放特征，对环境影响较小。因此，本项目不作分析。 4.1.2.3 噪声 本项目施工噪声主要来源于施工机械及运输车辆的噪声，根据同类工程的调查与测试资料，国内目前常用施工机械主要包括挖掘机、搅拌机、钻机等，运输车辆主要包括各种自卸车。 现对施工主要噪声设备的噪声影响进行计算，声源处于半自由空间，计算公式为： 式中：Lr——预测点的噪声影响值，dB(A)； LW——噪声源的声级，dB(A)； r——噪声源到预测点距离，m； TL——遮挡物隔声效果，dB(A)。取0dB(A)。 主要施工设备噪声衰减计算结果 设备名称 声源 噪声值（dB(A)） 距离m 噪声级 20 40 60 80 100 140 160 180 200 挖掘机 15 79 71.5 65.5 62.0 59.5 57.5 54.6 53.4 52.4 51.5 钻机 5 85 68.0 61.9 58.4 55.9 54.0 51.1 49.9 48.9 48.0 搅拌机 3 78 56.8 50.8 47.3 44.8 42.8 39.9 38.8 37.7 36.8 发电机 2 95 70.0 64.0 60.5 58.0 56.0 53.1 51.9 50.9 50.0 空压机 3 92 70.5 64.5 61.0 58.5 56.5 53.6 52.5 51.4 50.5 卷扬机 1 84 53.0 47.0 43.4 40.9 39.0 36.1 34.9 33.9 33.0 总的来看，施工机械噪声对工程区200m 范围左右的各个敏感点会产生不同程度的影响，由于每个工段的施工机械产生噪声的时间较短，并且对于某一敏感点而言，该点施工时间就更短，从而影响相对较小。 因此，只要合理安排，其影响可以得到控制。按规定，夜间及午间休息时间严禁从事噪声扰民等施工。施工期运输交通噪声将对沿途道路两侧的居民区会产生一定影响，但由于施工交通运输噪声存在时间极短，且只在有运输车辆经过时才产生，因此，施工交通噪声对沿线道路两侧居民住宅产生的影响是瞬时性的，影响程度不大。施工对声环境影响是暂时的，随着工程竣工，这些影响也将随之消失。 4.1.2.4 固废 施工期的固体废物主要有施工过程产生的废弃土石方量（含河道清淤清障产生的渣土淤泥）、施工建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 废弃土石方量：本工程土方开挖总量为10444m3，土方回填10444万m3，土方开挖利用料就近堆放，用于后期回填，项目开挖土方全部回填利用，不设弃渣场，不足部分外购土方回填，不设取土场，本项目挖填平衡。 施工建筑垃圾：建筑垃圾主要包括一些建筑废模板、建筑材料下脚料、包装袋以及碎砂石、砖、混凝土等。 施工人员的生活垃圾：施工期高峰人数为50人。按施工人员人均生活垃圾产生量1.0kg/人·d计，则施工期高峰日均生活垃圾产生量为0.05t/d。项目施工过程施工人员均租住在附近的租赁房中，其产生的生活垃圾均由租赁房所在地的环卫部门清运处理，本评价不做具体分析。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2.1运营期生态环境影响分析 通过的实施本项目，沙溪乡生活污染及水环境得到有效控制，黄沙溪水质状况得到明显改善；恢复河流生态环境，重塑健康自然弯曲河岸线，营造自然深潭浅滩和泛洪漫滩，构建水量充足；水流自然、水质良好的生态水系，总体实现“河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态”的目标。 项目实施避免了因洪水泛滥而导致水土流失以及大量农药、化肥、生活垃圾等进入水体污染水质，枫溪的水质将进一步得到改善，将有利于水生生物生存、繁衍。项目建成后，将对流域水土流失起着一定的控制作用，对改善枫溪水体混浊有一定的促进作用。因而，从水质改善和水污染控制的角度有利于均黄沙溪中水生生物的保护。 综上所述，项目的建设改善了河流岸线及周边生态环境。 |

| 选址选线环境合理性分析 | 4.2.1与周边环境相容性分析 本项目位于三明市明溪县沙溪乡，本项目为污水管网、人工湿地、生态护岸、生态步道、生态隔离带建设，项目建设区不改变原土地利用类型，不新增占地；且项目周边无自然保护区、风景旅游区、文物古迹区、水源保护区和集中式生活用水取水点等敏感目标，选址合理可行。项目产生的各污染物采取有效措施后均可得到有效的防治，与周边环境可相容。 4.2.2用地符合性分析 根据明溪县自然资源局关于明溪县黄沙溪生态廊道可持续发展建设项目用地的说明，本项目不涉及新增建设用地，因此可不办理用地预审与选址意见书。 |
| --- | --- |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1.1施工期生态环境保护措施 5.1.1.1陆生生态 （1）建设单位在工程施工过程中，必须加强施工队伍组织和管理，依法去除工程建设施工确需清除且准许清除的植被，力求避免发生施工区外围植被的破坏，以缩小植被生态损害程度，严禁强砍林木和毁坏农地。 （2）建设单位在主体工程建设施工完毕后，必须对临时占地所形成的临时施工区闲置地和临时堆土场等予以关闭，并通过土地整治和植被恢复工程，将其恢复为原有使用功能，恢复和提高土地的生态服务功能。 （4）施工期应加强对施工人群的生态环境宣传教育与管理，运行期加强对游客人群的生态环境宣传教育与管理，严禁打鸟、猎鸟、掏取鸟蛋、以及猎杀其他野生动物、爱护区内植被的行为，保护生态平衡和生物多样性。 （5）本项目区的生态绿化规划建设，尤其是植物树种的选择规划，应多选择与重视乡土树种和鸟类的友好树种的应用，创造鸟类友好生境，引鸟入园。 5.1.1.2水生生态 （1）施工场地设在不靠近水域的地方，要求施工产生的废弃物严禁倾倒或抛入水体，不得随意堆放在水体旁，应及时清运至指定地点。妥善管理施工材料，做好遮盖，避免雨季或暴雨期受雨水冲刷进入附近等水体。 （2）在路基开挖时，应设置临时截水沉淀池，在沉淀池出水的一侧设土工布围栏，拦截泥沙，当路基、过水涵洞铺设完毕后，推平沉淀池。 （3）施工过程产生的施工废水需集中收集，设置隔油池、沉淀处理后作为施工场地降尘及运输车辆和机械设备冲洗用水回用不外排。 （4）施工结束后，应及时对临时施工场地进行土地整治，避免继续造成水污染。 （5）租用沿线附近民宅作为施工人员的临时施工营地，不另设施工营地，生活污水利用租赁房原有的化粪池处理不外排。 5.1.1.3水土流失防治措施 （1）合理安排施工时段，尽可能避开暴雨季节施工，以降低雨水对水土产生的水力侵蚀。如无法避开雨季施工，则应和气象部门保持联系，降雨前即对施工区加以覆盖，减轻水土流失。 （2）应在作业区做好排水系统设计，保持排水畅通。 （3）应在作业区下方的不同标高处设置挡土墙或等高拦沙沟。 （4）开挖的表面浮土应移至附近存放，并在四周修建围护栏，以免造成剥离土冲刷流失，以便于开挖后恢复过程中使用。 （5）土料挖填和输运应做到随挖、随运并尽量同步压实，减少松散土的存在。应准备一定数量的雨天覆盖物，在雨季时可随时将裸露的开挖地面覆盖起来，以降低水土流失的影响。 （6）对原有的和规划的绿化地段，应尽快采取植树种草恢复植被等生态防护措施，以减少对生态环境的不利影响。 （7）开工前，对施工范围内临时设施的规划用地要进行严格的审查，既少占农田、林地，又方便施工；严格按照设计文件确定征占土地范围，进行地表植被的清理工作。 5.1.2施工期其他环境保护措施 5.1.2.1废水 （1）在项目施工时应加强对废料、油料等潜在水质污染物的控制和管理，不能随意倾倒，避免被雨水冲刷进入水体，严禁将含油污水直接排入水中。 （2）施工现场设立隔油池和沉淀池，施工废水和余水均通过排水沟流入到沉淀池当中，经隔油再沉淀后将上清液循环使用，不外排。 （3）施工人员可选用附近村民或租住在附近的村宅中，生活废水由租赁房现有排水系统处理排放。 （4）施工阶段应妥善保管各类建筑材料，使其远离河岸，并在原料临时堆场设置临时遮挡的帆布，避免被雨水冲刷进入水体而污染水体。 （5）项目涉水施工从非汛期开始安排，分段进行，其水下部份安排在枯水期间施工。涉水工程施工须修筑围堰挡水，迎水侧设置防渗塑料布防渗。 5.1.2.2废气 （1）石灰和砂石等一些容易产生粉尘的建筑材料的运输和临时存放，应采取防风遮挡措施，减少起尘量，在条件允许的情况下，尽可能使用散料运输专用车辆，如使用普通车辆时，禁止装载物料过满，在必要的情况下采取加盖篷布或洒水防护等措施，禁止运输途中出现沿路抛洒现象。 （2）施工作业区周围如果有环境敏感点时，在天气干燥时进行洒水湿法抑尘，以减轻扬尘污染。 （3）加强施工现场车辆管理。车辆严禁超载，装卸物料时严禁凌空抛洒，同时，车辆必须有遮盖和防护措施，防止建筑材料和尘土飞扬、洒落和流溢。 （4）挖出的土方应妥善堆放并及时填方，同时要注意堆料的保护，加盖蓬布密封保存，避免造成大范围的空气污染。 （5）在施工过程中，在施工现场周围，连续设置不低于1.8m高的围挡设施。 （6）加强大型施工机械和车辆的管理。执行定期检查维护制度，淘汰尾气不能达标排放车辆；同时施工机械使用优质燃料。 5.1.2.3噪声 施工期的噪声影响是短期的、移动的，对于某一固定的位置，受到噪声影响的时间短，而且不是连续的。主要应在施工组织计划，施工机械的管理使用，场地布置等方面协同考虑，以减少对周围环境的影响。对于敏感点的保护，主要是从场地安排上避开对敏感点的影响。 （1）合理安排工期，避免噪声大的施工机械在同一区域内同时使用，是降低施工场地噪声的一个有效措施。特别是对于邻近噪声敏感点的施工场地，在50m的范围内只允许同时使用一台噪声大的施工机械。 （2）施工时要避开居民的休息时间，在夜间（22:00-凌晨6:00）和中午(12:00-14:30)不得使用高噪声设备。如需在夜间连续作业，需报当地环保部门批准，并张贴告示，避免扰民事件发生。 （3）施工车辆在经过各敏感点路段时应减速慢行、禁止鸣笛。 （4）在施工过程中，在施工现场周围，连续设置不低于1.8m高的围挡设施。 （5）应注意选用效率高、噪声低的机械，并注意对机械的维护保养和正确操作，保证在良好的条件下使用，减少运行噪声。 5.1.2.4固废 （1）施工中应严格建筑垃圾的管理，设置专人负责收集垃圾并分类处理。尽量对建筑垃圾进行综合利用：散落的砂浆、混凝土，可回收；凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用；废混凝土块经破碎后也可作为碎石直接用于道路垫层。其它废弃水泥包装纸等，可收集集中后出售给废品收购商。 （2）施工过程场地挖掘产生的土方需回填综合利用的，应及时回填利用，临时堆放需采取防风防雨防流失措施，不要在施工场地内长期堆放。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | （1）运营初期应按绿化设计要求，及时完成护岸、河道护坡的绿化工作，以达到恢复植被、保持水土、美化环境等目的。 （2）不得采摘和破坏道路两侧的树木花草；不得破坏绿地。设置“爱护花草树木”、“禁止踩踏草地”等警示标语。 |
| 其他 | 环境监测 根据《环境影响评价技术导则 水利水电工程》（H/T88-2003）对项目施工期监测规范要求，根据项目施工周期，企业可委托有资质的第三方环境监测单位进行监测。施工期监测方案见 项目环境监测计划一览表 实施阶段 监测内容 监测点位 监测项目 监测频率 实施机构 负责机构 施工期 大气 莘口坊村、沙溪村、壁洲村、永溪村 TSP 1次/季度 第三方有资质单位 建设单位 噪声 莘口坊村、沙溪村、壁洲村、永溪村 LAeq 1次/季度 地表水 黄沙溪 pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、石油类 1次/季度 |
| 环保投资 | 为减轻该项目建设运营对环境的影响，需投入一定的资金进行环境保护。项目环保投资详见表5-2。 环保投资估算一览表 单位：万元 项目 措施主要内容 投资 施工期 40 施工废水 隔油、沉淀处理后回用 5 施工扬尘 洒水降尘，减少运输扬尘，加强粉料管理等 5 施工噪声 施工时间避让，低噪声设备，减震，围挡设施、文明施工等 5 施工固废 施工固废在现场利用，生活垃圾及时收集清运处置 5 生态保护 避免雨天施工，合理挖填等，按规划绿化 20 运行期 10 管理 加强人工湿地、污水管网的日常维护和管 理。 10 合计 50 项目环保投资总计：50万元，环保投资约占总投资额的1.14％。投资比例相对比较合理，因此从经济上考虑，项目环保措施选取是可行的。这部分环保设施和措施的投入，会给企业带来较大的环境效益和社会效益。 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 加强管理，对破坏的临时用地及时进行恢复 | 检查落实情况 | 定期维护 | 检查落实情况 |
| 水生生态 | 废弃物严禁倾倒或抛入水体，不得随意堆放在水体旁 | 检查落实情况 | —— | —— |
| 地表水环境 | 少量施工生产废水经隔油中和沉淀处理后全部回用于施工用水，不外排 | 检查落实情况 | 经化粪池处理后排入污水管网。 | 检查落实情况 |
| 地下水及土壤环境 | —— | —— | —— | —— |
| 声环境 | 采用性能良好且低噪声的施工设备，合理布局施工场地和施工时间 | 昼间≤70dB（A）； 夜间≤55dB（A） | —— | —— |
| 振动 | —— | —— | —— | —— |
| 大气环境 | 洒水抑尘 | 颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3 | —— | —— |
| 固体废物 | 生活垃圾定点堆放、即产即清的方法外运至指定地点处理。施工过程土石方平衡，没有弃土产生。建筑垃圾及时处理，不随意倾倒 | 检查落实情况 | —— | —— |
| 电磁环境 | —— | —— | —— | —— |
| 环境风险 | —— | —— | —— | —— |
| 环境监测 | —— | —— | —— | —— |
| 其他 | —— | —— | —— | —— |

# 七、结论

综上所述，福建省明溪侨兴建设有限公司在三明市明溪县沙溪乡建设明溪县沙溪乡黄沙溪生态廊道可持续发展项目，符合国家产业政策；选址合理，符合规划要求；经采取环保措施后，污染物能够达标排放；项目建设当地的环境功能区能够达标；符合总量控制要求；同时项目区环境容量满足项目建设需要。因此，该项目的建设从环境保护的角度分析是可行的。 编制单位：漳州恒运工程咨询有限公司 2021年10月11日